Содержание

Введение

1. Краткое описание технологического процесса

2. Характеристики потребителей электроэнергии

3. Выбор электродвигателей, их коммутационных и защитных аппаратов

4. Определение электрических нагрузок

5. Выбор схемы и расчет внутрицеховой сети напряжением до 1 кВ

6. Светотехнический расчет цеха

7. Выбор цеховых трансформаторов и расчет компенсации реактивной мощности

8. Построение картограммы и определение условного центра электрических нагрузок

9. Разработка и экономическое обоснование схемы внутреннего электро снабжения

10. Расчет токов короткого замыкания

11. Выбор высоковольтных аппаратов

12. Расчет электрической сети освещения

13. Релейная защита

14. Электрические измерения

15. Технико-экономические расчеты

16. Охрана труда

Список используемых источников

Выдержка из работы

13. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

Для элементов схемы электроснабжения тракторного завода проектируется к установке следующие устройства релейной защиты и автоматики:

В схеме электроснабжения предприятия проектируются и устанавливаются следующие устройства релейной защиты и автоматики.

Силовые трансформаторы ГПП 110/10 кВ защищаются основными защитами:

- от междуфазных коротких замыканий в обмотках и на выводах, вклю-чая витковые замыкания в обмотках - продольная дифференциальная токовая защита, действующая на отключение трансформатора;

- от замыканий внутри бака трансформатора и контакторном объеме РПН, сопровождающееся выделением газа - газовая защита с одним газовым реле, контролирующим выделение газа из бака трансформатора в расшири-тель, и с одним газовым реле для контакторного отсека РПН. Газовая защита бака трансформатора выполняется с двумя ступенями, действующими на сигнал и отключение. Газовая защита контакторного отсека РПН выполня-ется с одной ступенью, действующей только на отключение;

- от многофазных коротких замыканий на шинах низкого напряжения (10 кВ) - максимальная токовая защита (МТЗ) с комбинированным пуском по напряжению. Эта защита также осуществляет резервирование элементов, присоединенных к шинам низкого напряжения. Защита выполняется с двумя выдержками времени и действует последовательно на отключение выключателя со стороны низкого напряжения и на выходные промежуточные реле защиты трансформатора. Токовые цепи этой защиты присоединяются к трансформаторам тока на низкой стороне.

Список литературы

1. Радкевич В. Н. Проектирование систем электроснабже¬ния: Учеб. пособие. – Мн.:НПООО , 2001.

2. Королёв О.П., Радкевич В.Н., Сацукевич В.Н. Электроснаб¬жение промышленных предприятий: Учебно-метод. Пособие по кур¬совому и дипломному проектированию. – Мн.: БГПА, 1998.

3. Электротехнический справочник: в 3-х т. Т.2. электротех-нические устройства. Под общ. ред. проф. МЭИ В.Г. Герасимова, П.Г. Грудинского, Л.А. Жукова и др. – М.: Энергоиздат, 1981.

4. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промыш-ленных предприятий. – М.: Высш. школа, 1979.

5. Методическое пособие по расчёту компенсации реактив¬ной мощности в электрических сетях промышленных предприятий. – Мн.: БГПА, 2000.

6. Рыков Н. М., Поспелова Т. Г., Филянович Л. П.. Методиче-ские указания к проведению лабораторной работы ,, Измерение па-раметров защитных заземлений и сопротивлений изоляции электри-ческих систем”. – Мн.: БПИ, 1988.

7. Филянович Л. П. Методические указания к проведению практических занятий ,,Расчёт зануления в электрических сетях”. – Мн.: БГПА, 1998.

8. Филянович Л. П., Журавков Н. М., Науменко А, М. Методиче¬ские указания по разделу ,,Охрана труда” в дипломных проектах для студентов специальности 10.04 - ,,Электроснабжение”. – Мн.: БПИ, 1990.

9. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предпри-ятий и установок. – М.: Высш. школа, 1990.

10. Справочная книга для проектирования электрического осве¬щения. Под ред. Кнорринга Г. М. – Л.: Энергия, 1976.

11. Кнорринг Г. М. Осветительные установки.– Л.: Энергоиз-дат, 1976.

12. Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков. Электрическая часть элек-тростанций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1989 г.

13. Правила устройства электроустановок. – М.: Энергоатом-издат, 1986.

14. Н.Н. Бобко. Методические указания по выполнению раз-дела дипломного проекта «Релейная защита автоматика систем электроснабжения» для студентов специальности 01.01.08 – «Электроснабжение промышленных предприятий». – М.: БПИ, 1988.

15. В.П. Керного. Методическое пособие по экономическому обоснованию дипломных проектов для студентов специальности 10.04 – “Электроснабжение”. – Мн.: БПИ, 1992.

16. Синягин Н.Н., Aфанасьев Н.А. Новиков С.А. Система пла-ново-предупредительного ремонта оборудования и се¬тей промыш-ленной энергии. – М.: Энергия, 1978.

17. Типовая система технического обслуживания и ремонта металло- и деревообрабатывающего оборудования. – М.: Машино-строение, 1988.

18. Справочник по проектированию электрических сетей и элек¬трооборудования / Под ред. В.И. Круповича, Ю.Г. Барыбина, М.Л. Самовера – М.: Энергоиздат, 1981.

19. Оборудование среднего напряжения / каталог 2002-Научно – внедренческое общество «ИНОСАТ».

20. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина, Л.Е. Федорова и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990.