СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Введение | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кинематический расчет привода и выбор электродвигателя | 3 |
| 3 | Предварительный расчет диаметров валов | 7 |
| 4 | Предварительное назначение подшипников качения | 8 |
| 5 5.1 5.2 | Расчет передач Расчет цилиндрической прямозубой передачи Расчет цилиндрической косозубой передачи | 9 19 |
| 6 | Эскизный проект редуктора | 30 |
| 7 | Расчет валов по эквивалентному моменту | 31 |
| 8 | Расчет валов на усталостную прочность | 42 |
| 9 | Выбор и проверочный расчет муфт | 48 |
| 10 | Выбор и расчет шпоночных соединений | 49 |
| 11 | Расчет подшипников качения | 51 |
| 12 | Проектирование зубчатых колес, шкивов | 56 |
| 13 | Назначение допусков, посадок, шероховатостей, отклонение формы и взаимного расположение поверхностей | 57 |
| 14 | Описание способов смазки передач и подшипников качения | 58 |
| 15 | Описание сборки редуктора | 59 |
| 16 | Литература | 60 |

1.Введение

Разрабатываемый привод предназначен для передачи мощности от электродвигателя к ведущему валу рабочей машины, например цепной передачи.

Привод состоит из асинхронного двигателя и двухступенчатого цилиндрического с соосным расположением валов. Общее передаточное число 7.15. Вал электродвигателя соединен со шкивом зубчато – ременной передачи. По средством ремня крутящий момент передается на ведомый шкив, который в свою очередь соединен с ведущим валом редуктора. Ведомы вал редуктора соединяется посредством цепной муфты с ведущим валом машины.

Редуктор – это механизм предназначенный для снижения частоты вращения и увеличения вращательного момента, состоящего из зубчатой передачи, установленных на валах в корпусе. В разрабатываемом редукторе используются цилиндрическая косозубая и прямозубая передачи.

2. Кинематический расчет привода и выбор  электродвигателя.

2.1 Мощность на выходном валу привода.

где Ft – мощность на конвейере (см.задание), Ft = 3,5 кН;

V – скорость ленты конвейера (см.задание), V = 0.63 м/с;

2.2 Коэффициент полезного действия (КПД) привода.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

2.3 Расчетная мощность электродвигателя.

2.4 Частота вращения выходного вала.

где	D – диаметр барабана конвейера (см.задание), D=315мм.;

2.5 Рекомендуемое передаточное число привода.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

2.10 Силовые и кинематические параметры валов привода.

Определим мощность на валах:

Определим частоту вращения на валах:

Определим вращающиеся моменты на валах:

Составим сводную таблицу значений полученных ранее:

Таблица 2.1

| № вала | P,кВт | n, мин-1 | ω,мин-1 | T, Н.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вал | 2,719 | 2905 | 304,1 | 8,9 |
| 2 вал | 2,56 | 1452,5 | 152,0 | 16,8 |
| 3 вал | 2,47 | 461,1 | 48,3 | 51,1 |
| 4 вал | 2,4 | 115,3 | 12,1 | 198,3 |
| 5 вал | 2,2 | 38,2 | 4,0 | 551,2 |

3. Предварительный расчет диаметров валов.

Предварительно определяем диаметры, мм валов привода из расчета только на  кручение, при пониженных допускаемых напряжениях.

где [τ] = 25 МПа , [1.с.12] ,

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Определим коэффициент долговечности:

,

при ≤ ,  = 1

Предел контактной выносливости:

Допускаемые контактные напряжения:

где	SH-  коэффициент запаса прочности, для зубчатых колес с однородной

структурой   SH=1,1 [1.с.42],

Расчетные допускаемые контактные напряжения, МПа

5.1.3 Допускаемые изгибные напряжения

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

5.1.4 Допускаемые напряжения при действии максимальной

нагрузки.

Контактные:

где	=520 Мпа, [1.Табл.4.1.1]	;

=380 Мпа, [1.Табл.4.1.1] .

Изгибные:

5.1.5 Расчет межосевого расстояния и выбор основных параметров

передачи.

(1)

где	= 49 МПа , [1.с.46];

- коэффициент ширины шестерни относительно межосевого

расстояния.

Знак  «+» в формуле  (1) указывает на то, что зацепление внешнее.

где	=1,1 [1.Табл.4.2.6],

Принимаем = 0,5 [1.Табл.4.2.7],

где	- коэффициент, учитывающий неравномерность распределения

нагрузки по ширине венца,

,

Согласно расположения «4» [1.рис.4.2.2.д] принимаем =1,13 [1.рис.4.2.2.а]

где 	- коэффициент внешней динамической нагрузки;

=1,25[1.Табл.4.2.9],

Принимаем 112 мм. [1.Табл.4.2.2],

Принимаем предварительно =19, определяем модуль зацепления, мм

Значение  округляем до ближайшей величины =3,0 [1.Табл.4.2.1],

Число зубьев шестерни:

Число зубьев зубчатого колеса:

Определим размеры шестерни и колеса:

,=1

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку в зацеплении:

Удельная расчетная окружная сила, Н/мм:

Расчетные контактные напряжения, МПа

где	 -коэффициент учитывающий форму сопряжения поверхностей

зубьев, =1,77 ; [1.с.44].

-коэффициент учитывающий механические свойства материала,

=275МПа ; [1.с.44] ,

-коэффициент учитывающий суммарную длину контактных линий,

=1,0  ; [1.с.44].

= 548 > 526    Перегрузка составит 4%, что допускается

5.1.7 Проверка расчетных напряжений изгиба.

Удельная окружная динамическая сила, Н/мм.

где 	,

=7,3 ,

- коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой передачи и

модификации профиля на динамическую нагрузку.

Удельная расчетная окружная сила в зоне её наибольшей концентрации:

где	 =1893 Н.

-коэффициент, учитывающий неравномерность распределения

нагрузки по ширине венца (для изгибной прочности зуба)	,

=1,19 ; [1.рис.4.2.2..в,г] .

Коэффициент учитывающий динамическую нагрузку в зацеплении:

,

Удельная расчетная окружная сила при изгибе:

.

Коэффициент учитывающий форму зуба:

Расчетные напряжения изгиба зуба:

где	-коэффициент учитывающий наклон зуба, =1 [1.с.45],

-коэффициент учитывающий перекрытие зубьев, =1 [1.с.45]

85 МПа < 210 МПа

75 МПа  < 168 МПа

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

5.2 Расчет цилиндрической косозубой  передачи.

5.2.1 Выбор материалов и вида термической обработки.

Таблица 5.3.1

| Шестерня | Колесо |
| --- | --- |
| Материал - 40X | Материал - 55 |
| вид термической обработки – улучшение | вид термической обработки – улучшение |
| НВ = 300 | НВ = 240 |

Выбор производим согласно [1.Табл.4.1.1; Табл.4.12]

5.2.2 Определение  контактных допускаемых напряжений.

Базовое число циклов, соответствующее пределу выносливости для шестерни и зубчатого колеса Nh lim 1(2) выбираем из [1.рис.4.1.3],

Для шестерни            Nh lim 3 = 17.106 циклов,

Для колеса                 Nh lim 3 = 25.106 циклов.

Эквивалентное число циклов  :

где  Lh=nгод.365.nсм..8.kгод..kсут.  – продолжительность работы передачи,

nгод. – кол-во дней работы в неделю, nгод=5,

nсм  - кол-во смен в день, nсм=1,

kгод -0,8 [см.задание],

kсут- 0,3[см.задание].

где 	 - коэффициент, учитывающий изменение нагрузки передачи в

соответствии с циклограммой приведенной в задании.

qн =6, показатель степени кривой усталости при расчете на контактную

выносливость,

,

Значения T1, T2, T3, Tмах,Lh1, Lh2, Lh3 [см.задание] ,

,

с – число зацеплений зуба за один оборот колеса, с =1,0 [1.рис.4.1.5] ,

Определим коэффициент долговечности:

,

при ≤ ,  = 1

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

5.2.3 Допускаемые изгибные напряжения

Базовое число циклов напряжений:

Эквивалентное число циклов:

,

где 	 ,

=6, [1.с.42] ;

=3,5.103 час. [см.п.5.2.2],

Коэффициент долговечности:

при

Предел выносливости зубьев при изгибе, МПа

Допускаемые изгибные напряжения, МПа

где	 - коэффициент учитывающий влияние двустороннего приложения

нагрузки; =1,0 [1.с.42],

5.2.4 Допускаемые напряжения при действии максимальной

нагрузки.

Контактные:

где	=520 МПа, [1.Табл.4.1.1]	;

=380 МПа, [1.Табл.4.1.1] .

Изгибные:

5.2.5 Расчет межосевого расстояния и выбор основных параметров

передачи.

т.к редуктор соосный , то принимаем межосевое расстояние то же, что для прямозубого зацепления, =112мм.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Число зубьев шестерни:

Число зубьев зубчатого колеса:

Действительное передаточное число:

Определим размеры шестерни и колеса:

Диаметры вершин зубьев:

Ширина венцов:

5.2.6 Проверка расчетных контактных напряжений.

Окружная сила в зацеплении, Н:

Окружная скорость колес,м/c:

Степень точности:

Удельная окружная динамическая сила:

где	- коэффициент ,учитывающий влияние вида зубчатых передач и

модификации профиля на динамическую нагрузку;

=f (HB,) =0,02 ,  [1.Табл.4.2.10; рис.4.2.5] ,

- коэффициент учитывающий влияние разности шагов зацепления

зубьев шестерни и колеса;

,

.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

6. Эскизный проект редуктора.

6.1 Расчет элементов корпуса.

Размеры, необходимые для выполнения компоновки:

- толщина стенки редуктора ;

- расстояние от внутренней поверхности стенки редуктора:

- до боковой поверхности вращающейся части ,

- до боковой поверхности подшипника качения ,

- радиальный зазор между зубчатым колесом одной ступени и валом другой

ступени ;

- радиальный зазор от поверхности вершин зубьев:

- до внутренней поверхности стенки редуктора ;

- до внутренней нижней поверхности стенки корпуса ;

- расстояние от боковых поверхностей элементов вращающихся вместе с

валом, до неподвижных частей редуктора ;

- ширина фланцев s, соединяемых болтом ;

- толщина фланца боковой крышки ;

- толщина фланца втулки ;

- толщина стакана ;

- длина цилиндрической части крышки ;

- диаметр крышек

7.Расчет валов по эквивалентному моменту.

7.1 Эпюра

7.1.1 Ведущий  вал

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Исходные данные:

АС-55мм. CB-47мм. BD-79мм.

; Ft1-734H; Fr-272Н;Fa-142

- Определяем пункты приложения, направления и величины сил, нагружающий вал в плоскости  YOZ:

- Определяем пункты приложения, направления и величины сил, нагружающих вал, в плоскости XOZ:

- Вычисляем реакции , в опорах A и B  в плоскости YOZ:

- Определяем изгибающие моменты в характерных точках вала с

построением эпюры  изгибающих моментов Мив, в плоскости YOZ:

- Вычисляем реакции  в опорах C и D в плоскости  XOZ:

- Определим изгибающие моменты в характерных точках вала  с           построением эпюры  изгибающих моментов в плоскости XOZ:

- Вычисляем суммарные изгибающие моменты М изг. В характерных участках вала:

- Представляем эпюру крутящих моментов T, Н.м передаваемых валом:

- Вычисляем эквивалентные изгибающие моменты  в характерных точках вала с представлением эпюры:

- Определяем расчетный диаметр вала в характерных точках:

где

7.1.2 Ведомый вал

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Исходные данные:

BD-55мм. CB-55мм. АС-87мм.

; Ft-1893H; Fr-681Н

1.Определяем пункты приложения, направления и величины сил, нагружающий вал в плоскости  YOZ:

2.Определяем пункты приложения, направления и величины сил, нагружающих вал, в плоскости XOZ:

3.Вычисляем реакции , в опорах С и D  в плоскости YOZ:

4.Определяем изгибающие моменты в характерных точках вала с

построением эпюры  изгибающих моментов Мив, в плоскости YOZ:

5.Вычисляем реакции  в опорах C и D в плоскости XOZ:

6.Определим изгибающие моменты в характерных точках вала  с           построением эпюры  изгибающих моментов в плоскости XOZ:

7.Вычисляем суммарные изгибающие моменты М изг. В характерных участках вала:

8.Представляем эпюру крутящих моментов T, Н.м передаваемых валом:

9.Вычисляем эквивалентные изгибающие моменты  в характерных точках вала с представлением эпюры:

10.Определяем расчетный диаметр вала в характерных точках:

где

7.1.3 Промежуточный  вал

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Исходные данные:

BС-130мм. CD-48мм. АB-45мм.

; Ft1-734H; Ft2-1893H; Fr1-272Н; Fr2-681Н;Fa-142Н

1.Определяем пункты приложения, направления и величины сил, нагружающий вал в плоскости  YOZ:

2.Определяем пункты приложения, направления и величины сил, нагружающих вал, в плоскости XOZ:

3.Вычисляем реакции , в опорах A и D  в плоскости YOZ:

4.Определяем изгибающие моменты в характерных точках вала с

построением эпюры  изгибающих моментов Мив, в плоскости YOZ:

5.Вычисляем реакции  в опорах C и D в плоскости XOZ

- Определим изгибающие моменты в характерных точках вала  с           построением эпюры  изгибающих моментов в плоскости XOZ:

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

1.Осевые составляющие от радиальных нагрузок в опорах Б и В для

шарикоподшипников:

где

2.Определяем величину и направление результирующей осевой силы:

3.т.к  направлена слева направо, то она воспринимается

[1.Табл.7.5.1]

4.Для каждой опоры определяем соотношение

5.Эквивалентная динамическая нагрузка:

где	=1,0 [1.Табл.7.5.3]

=1,1 [.7.5.4]

При требовании одинаковых подшипников для обеих опор дальнейший расчет ведем для для большей из величин

6.Эквивалентная динамическая нагрузка с учетом изменения внешней

нагрузки привода:

где

7.Расчетная долговечность работы подшипника

Окончательно принимаем подшипник 7305

12.Проектирование зубчатых колес, шкивов и тд.

Проектирование ведем согласно методическим указаниям по Проектирование Детали машин под редакцией Л.В.Курмаз и А.Т.Скойбеда

Полученные расчетные данные переносим на рабочий чертеж .

13.Назначение допусков, посадок, шероховатостей, отклонения

формы взаимного расположения поверхностей.

Допуски и посадки основных деталей редукторов принимаем по ЕСДП (единая система допусков и посадок), ГОСТ 25346-82 и ГОСТ 25347-82. Выбор квалитетов точности изготовления деталей согласно регламентациям учебника по «Проектирование деталей машин»;

Обработка валов в местах на них других деталей – в квалитет;

Свободная поверхность валов 7 и 8 квалитеты;

Обработка корпусных деталей 7 и 8 квалитеты;

Обработка зубчатых колес 8 квалитет;

Посадка деталей:

Посадка зубчатых колес на валы H7/p6 по ГОСТ 25347-82

Шейки валов под подшипники выполнены с отклонением вала K6;

Отклонение отверстия в корпусе под наружное кольцо по Н7;

Посадка крышки в гнездо Н7/h7

Допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 2308-79 в зависимости от интервала размеров и квалитета. Допуски форм цилиндрических  поверхностей, параллельности, соостности, шероховатости .

14.Описание способа смазки передач и подшипников качения.

Смазывание зубчатых передач и подшипников уменьшает потери на трение, предотвращает повышенный износ деталей и нагрев деталей, а также предохраняет детали от коррозии. Снижение потери на трение повышает КПД редуктора. По способу подвода смазки к зацеплению различают картерное  и циркуляционное смазывание (применяется при окружной скорости более 8 м/с).

В данном случае мы применяем картерное смазывание. Оно осуществляется при скоростях до 12 м/с, посредством окунания колес в масло, заливаемое внутрь корпуса. Колеса погружаются в масло на высоту зуба, при вращении колеса масло вспенивается и стекает каплями на все узлы и поверхности.

По контактному напряжению колеса равному 308Мпа и окружной скорости 3,5м/с найдем кинематическую вязкость масла она равна  [3.табл.10,10]. По вязкости выберем сорт масла – индустриальное И-40А [3.табл.10,10].Объём масляной ванны:

где P-мощность передаваемая редуктором,З=2,71

Для смазки подшипников качения внутрь их закладывается консистентная смазка, которая обеспечивает долговечность подшипников.

15.Описание сборки редуктора.

Перед сборкой внутреннюю полость корпуса тщательно очищают  и покрывают маслостойкой краской. Сборку производят в соответствии с чертежом общего вида редуктора, начиная с узлов валов: на ведущий вал закладывают шпонку, напрессовывают шкив и устанавливают роликовые радиально упорные подшипники, нагретые в масле до 80-100С. На промежуточный вал  закладывают шпонку и напрессовывают зубчатое колесо быстроходной ступени , устанавливают роликовые подшипники, нагретые в масле. Затем закладывают шпонку и напрессовывают зубчатое колесо тихоходной ступени. Собранные валы укладывают в основание корпуса и закладывают редуктор крышкой, покрывая предварительно поверхности стыка крышки и основания спиртовым лаком. Для центровки крышки с основанием корпуса используют два конических штифта, затягивают болты, крепящие крышку корпуса. После этого гнезда подшипников при необходимости устанавливают распорные втулки и ставят крышки с комплектами металлических прокладок для регулировки.

Перед постановкой сквозных крышек в проточках монтируют манжеты уплотнения. Проворачиванием валов проверяют отсутствие заклинивания подшипников (валы должны проворачиваться от руки) закрепляют крышку болтами. Далее  на концы ведущего и ведомого валов в шпоночные канавки закладывают шпонки и монтируют полумуфты соответственно цепной муфтой, фиксируя их от осевых перемещений. Затем ввертывают пробку маслоспускного отверстия с прокладкой и маслоуказатель.  Закрывают смотровое окно крышкой с прокладкой из технического картона и отдушиной заливают масло ; закрепляют крышку болтами.

Собранный редуктор обкатывают и подвергают испытаниям на стенде по  заданной программе.

Литература:

1. Курмаз Л.В.,Скойбеда А.Т. «Детали машин.Проектирование.

-Минск, УП Технопринт» 2001

2. Дунаев П.Ф.. «Конструирование узлов и деталей машин » -

М. «Высшая школа» 1985

3. Детали машин  в примерах   и задачах , под.общ.редакцией

С.М.Ничикорчика – Мн. «Высшая школа», 1981г.

4. Курсовое проектирование деталей машин. / А.В.Кузьмин,

Н.Н.Макуйчик, В.Ф.Калачев – Мн. «Высшая школа» ч.2