АННОТАЦИЯ

Тема дипломного проекта «Совершенствование грузовых перевозок осуществляемых ОАО КАТП-1»

Данный проект содержит 144 станиц пояснительной записи и 11 листов графической части.

Проект включает в себя решение следующих задач:

- в технико-экономическом обосновании проводится общий анализ предприятия, его хозяйственной и финансовой деятельности, определяются основные проблемы и пути их решения;

- в технологической части дипломного проекта производится выбор наиболее эффективного подвижного состава на основе видов и марок ПС, находящегося на балансе предприятия и в продаже, кроме этого предложено оборудовать ПС средствами самопогрузки;

- в организационной части, определяются технико-эксплуатационные показатели использования ПС на маршрутах, задача организации работы водителей и автомобилей;

- в специальной части проекта проведен обзор гидроманипуляторов и автомобилей самопогрузчиков.

- в части проекта по безопасности и экологии прелагаются нормативные параметры окружающей среды, в которой находится водитель, а также рассчитываются весовые выбросы вредных веществ в отработавших газах для выбранных типов подвижного состава;

- в экономической части определяется наиболее рациональный подвижной состав, имеющий наименьшие затраты на единицу продукции (перевозок), сравниваются существующий и предлагаемый проекты; определяется срок окупаемости проекта.

В графической части представлена иллюстрация результатов расчетов.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

1 Технико-экономическое обоснование	7

1.1 Характеристика предприятия	7

1.2 Общие сведения об автотранспортном предприятии	7

1.3 Организационная структура	9

1.4 Финансовый экспресс-анализ	11

1.5 Характеристика структуры парка	16

1.6 Структура перевозок	21

1.7 Анализ технико–эксплуатационных показателей	22

1.8 Характеристика клиентуры	24

1.9 Анализ рынка автотранспортных услуг	26

1.10 Выводы по технико-экономическому обоснованию	36

2 Технологическая часть	37

2.1 Характеристика перевозимого груза	37

2.2 Выбор ПС	37

2.3 Организация погрузочно-разгрузочных работ	45

2.4 Определение рациональных маршрутов перевозок грузов	47

2.5 Выводы по технологической части	54

3 Организационная часть	56

3.1 Расчет производительности и показателей использования подвижного состава по маршрутам	56

3.2 Расчет потребного количества подвижного состава	60

3.3 Расчет производственной программы	62

3.4 Определение численности водителей	63

3.5 Выводы по организационной части	64

4 Специальная часть	65

4.1 Гидравлические манипуляторы	65

4.2 Серийные модели ПС оснащенные гидроманипуляторами	75

4.3 Выводы по специальной части	81

5 Безопасность и экологичность проекта	82

5.1 Режим труда и отдыха водителей	82

5.2 Время отдыха водителей	83

5.3 Санитарно- гигиенические условия труда водителя	84

5.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях	85

5.5 Техника безопасности при погрузо-разгрузочных работах	86

5.6 Требования пожарной безопасности для предприятий автомобильного транспорта	87

5.7 Требования пожарной безопасности к подвижному составу	87

5.8 Экология производства	88

5.9 Расчет вредных выбросов	89

5.10 Выводы по экологической части	98

6 Экономическая часть	99

6.1 Расчет капитальных вложений и инвестиций	99

6.2 Расчет эксплуатационных затрат по АТП	99

6.3 Расчет экономической эффективности	104

6.4 Расчет чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта	114

6.5 Вывод по экономической части	118

Заключение	119

Список использованных источников	120

ПРИЛОЖЕНИЕ А	122

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	123

ПРИЛОЖЕНИЕ В	124

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	127

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	139

ПРИЛОЖЕНИЕ Е	145

# Введение

Транспорт является одной из важнейших отраслей в системе производства, связывающей в единое целое все экономические и административные центры страны, частью экономической деятельности, направленной на удовлетворение потребностей людей при помощи изменения географического положения товаров и людей. Он создает "полезное пространство", где с его помощью освобождаются естественные, искусственные и трудовые ресурсы из мест, где их польза может быть реализована полностью.

Проблема эффективности работы автотранспорта – комплексная. Она охватывает широкий круг вопросов технического, технологического, экономического, организационного и социального характера.

Показатели прибыли и рентабельности дают наиболее полную комплексную оценку результатов деятельности. Однако они не содержат в себе ответа на вопрос о том, за счёт каких источников получена прибыль и доходы. В себестоимости наиболее полно отражаются усилия предприятия по экономии материальных, трудовых ресурсов на единицу оказываемых услуг. Себестоимость перевозок в большей мере зависит от расстояния и вида перевозимого груза, дорожных условий, типажа транспортных средств, т.е. велико влияние технологии и организации перевозочного процесса.

Высокая технологичность автомобильного подвижного состава заключается, как известно, в соответствии его технико-эксплуатационных параметров условиям погрузки, транспортирования и разгрузки грузов. Такое соответствие можно обеспечить только специализацией АТС. Условия погрузки, разгрузки и перевозки грузов отражают транспортно-технологические схемы перевозок, позволяющие выявлять недостатки на любой стадии транспортного процесса, затраты трудовых и материальных ресурсов и дать рекомендации по повышению эффективности использования транспортных средств и подъемно-транспортных механизмов.

Рыночная экономика требует от предприятия повышения эффективности его работы. Изучение потребностей и спроса, выбор общей ориентации предприятия и паритетных направлений его развития на рынке, стимулирование сбыта продукции и услуг, борьба с конкурентами, выбор рациональной ценовой политики, обеспечение выгодных для предприятия условий договоров с клиентами – от этих и других составляющих зависит не только экономическая результативность работы предприятия, но и само его дальнейшее существование как субъекта рынка.

# Технико-экономическое обоснование

## Характеристика предприятия

Наименование предприятия - открытое акционерное общество «Красноярское автотранспортное предприятие - 1». Сокращенное наименование - ОАО «КАТП-1».

Свидетельство о государственной регистрации ОАО «КАТП-1» зарегистрировано администрацией г. Красноярска 16 сентября 2002 года. Номер свидетельства 000181350 серия 24.

Местонахождение: Российская Федерация, 660020, г. Красноярск, ул. Спандаряна, 1.

Организационно-правовая форма - открытое акционерное общество.

Форма собственности - частная.

Основными видами деятельности являются:

- организация грузовых автотранспортных перевозок;

- ремонт и техническое обслуживание автотранспорта;

- аренда зданий, сооружений, техники, оборудования, машин, механизмов;

- дезинфекция подвижного состава.

## Общие сведения об автотранспортном предприятии

КАТП-1 расположено на территории общей площадью 24391м2 . На ней находятся:

- Три теплых стояночных бокса на 120 автомобилей: 1188м2,1296м2,1728м2;

- Помещение для проведения ТО-1 и ТО-2: 432 м2;

- Мойка: 864 м2;

- Административное здание: 1024 м2;

- Склады материально-технического снабжения: 144 м2;

- Склад горюче-смазочных материалов: 96 м2;

- Автозаправочная станция: 128 м2 ;

- Ремонтные мастерские: 528 м2.

По данным таблицы 1.2 для наглядного отображения информации построим диаграмму структуры производственной площади (см. рисунок 1.2).

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Как видно из рисунка 1.17, объем перевозок грузов по сравнению с 2002 г. увеличился на 5%, затем прирост составил также 5%.

Рисунок 1.18 – Динамика коэффициентов технической готовности и выпуска

Исходя из гистограммы, можно отметить незначительный рост коэффициента технической готовности (2%). Коэффициент выпуска подвижного состава на линию меньше в 2,4 раза по сравнению с коэффициентом технической готовности. За рассматриваемый период практически не изменился. Кроме того, коэффициент использования пробега снизился, так как доля холостых пробегов увеличилась, за счет появления новых, более удаленных грузообразующих пунктов

Для выявления технологических и организационных проблем при перевозке различных грузов проанализируем время простоя ПС. Рассмотрим наиболее массовые виды перевозимых грузов. Это навалочные грузы и железобетонные изделия.

Рисунок 1.19 – Анализ времени простоя ПС

Как видно из гистограммы превышение времени простоя ПС наблюдается при перевозке обоих видов груза (15% - навалочные грузы, 23% - ЖБИ). Но при перевозке ЖБИ влияние технологии и организации, в общем, времени простоя наиболее существенно.

## Характеристика клиентуры

Перевозочная деятельность данного предприятия в основном ориентирована на различные строительные организации, дорожные, ремонтно-строительные управления и прочие организации. Основными клиентами КАТП-1, являются:

- КМДИ – Красмостдоринж

- Сибспецстрой

- КТМС - Красноярский тоннельметрострой

- УМ-2 (перевозки строительных, навалочных грузов)

- МДРСП №3.

Большинство этих предприятий имеют собственный подвижной состав. Когда не хватает собственных провозных способностей, привлекается ПС «КАТП-1».

Для анализа клиентуры построим таблицу 1.12.

Таблица 1.12 - Характеристика клиентуры по объемам перевозок в 2004 г

| Клиенты | Вид деятельности | Объём перевозок, т | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| КМДИ | Противопаводковые мероприятия | 3773 | 2,8% |
| КТМС | Строительство метрополитена | 30147 | 22,0% |
| Сибспецстрой | Ремонт, строительство дорог | 34894 | 25,5% |
| УМ-2 | Ремонт дорог | 29926 | 21,8% |
| КрасЭнергоСпецРемонт | строительство | 19160 | 14,0% |
| МДРСП №3 | Ремонт, строительство дорог | 1314 | 1,0% |
| разовые | строительство | 17786 | 13,0% |
| Итого |  | 137000 | 100% |

По данным таблицы 1.12 построим диаграмму реализации услуг ОАО «КАТП-1» в г. Красноярске по объёмам перевозок

Рисунок 1.20 - Объем перевозок по клиентуре

Основными клиентами являются Сибспецстрой – 26%, КТМС – 22%, УМ-2 – 22%, КЭСР – 14%, немалую долю составляют разовые поставки различным организациям (около 13%).

Проследим тенденции в строительной отрасли и планируемые объёмы перевозок клиентуры.

## Анализ рынка автотранспортных услуг

Основной особенностью рыночных отношений на автомобильном транспорте является превышение предложения перевозочных услуг над платежеспособным спросом в условиях свободного ценообразования и, как следствие, интенсивная конкуренция автотранспортных предприятий с целью получения высоких финансовых результатов (доходов, прибыли) за предоставленные транспортные услуги. В соответствии с законом Российской Федерации от 22.03.91 № 948-1 (с изменениями от 06.05.98) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных ранках» применительно к транспортному рынку конкуренцию можно определить как состязательность автотранспортных предприятий, транспортно-экспедиционных предприятий, других предприятий и организаций, осуществляющих перевозки грузов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможности каждого из них воздействовать на общие условия предоставления услуг на данном рынке и стимулируют предложение тех услуг, которые требуются потребителю.

Для малых и средних предприятий, наиболее характерных для автотранспортного бизнеса, конкуренция является одним из наиболее вероятных источников проблем. Однако вполне вероятно, что конкуренты, в том числе крупные транспортные компании, имеющие большой запас ресурсов, не в состоянии реализовать большую часть своих возможностей или даже удовлетворить все запросы своих текущих клиентов.

Большинство малых фирм и отдельные перевозчики пытаются найти нишу на рынке, где они были бы в какой то мере защищены от конкуренции. Чтобы добиться этого, они должны предоставлять такие услуги, которые были бы в некотором роде уникальны и отличались от услуг конкурентов.

Оценивая свою конкурентоспособность, предприятие, прежде всего, определяет своих главных конкурентов, их сильные и слабые стороны, географическое положение, долю на рынке в общем объеме перевозок (услуг) по региону; объем и номенклатуру оказываемых услуг, дополнительный сервис, проводимую ценовую и сбытовую политику; наличие у конкурентов провозных возможностей и перспективы их увеличения и т.д. Сбор информации о конкурентах – достаточно сложная задача. Определенную роль здесь играет изучение коммерческих и рекламных материалов, финансового состояния (при наличии возможности), но часто необходимые сведения можно получить от своих клиентов, которые поддерживают отношения с конкурентами.

Транспортным предприятиям целесообразно проанализировать в какой степени их услуги по сравнению с услугами конкурентов отвечают предъявленным потребителями требованиям по гарантированности, срочности, применяемой технологии доставки, уровню тарифов, а также важнейшие мотивы клиентов при выборе альтернативных услуг.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

а) Основная и дополнительная заработная плата водителей с отчислениями. Для водителей грузовых автомобилей применяют сдельные расценки за 1 тонну перевезенного груза и 1 ткм транспортной работы. Долю заработной платы за перевезенные тонны относят к затратам на начально-конечные операции:

,					(2.7)

а за выполненные тонно-километры – к затратам на операции движения:

,					(2.8)

где 	 - часовая тарифная ставка, руб./ч;

- коэффициент использования пробега;

- поправочный коэффициент к денежной ставке водителя, (1,35-1,48);

1,04 – коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительные операции.

б) Затраты на топливо вычисляются по формуле:

,			(2.9)

где	 – отпускная цена топлива без НДС, руб./л;

ВТ – коэффициент, учитывающий дополнительный расход топлива в зимнее время и на внутригаражные нужды, (1,05);

ВКМ	- норма расхода топлива, л/100 км;

ВТКМ- дополнительная норма расхода топлива на транспортную работу л/(ткм).

в) Расходы на эксплуатационные материалы составляют 22% от затрат на топливо для подвижного состава:

,					(2.10)

г) Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО и ТР) находят по формуле:

,				 (2.11)

где 	 – норма отчислений на ТО и ТР ПС на 1000 км;

– балансовая стоимость автомобиля, руб.

д) Затраты на возмещение износа шин определяют по формуле:

,			 (2.12)

где 	nш - число шин без запасных, шт;

- отпускная цена одной шины, руб;

- нормативный пробег шины, км.

ж) Амортизация на полное восстановление подвижного состава определяется по формуле:

,				(2.13)

где 	- норма отчислений на полное восстановление на 1000 км;

з) В накладные расходы входят заработная плата административно-управленческого аппарата, издержки на содержание зданий и др. Их величина зависит от мощности предприятия, режима работы, технической оснащенности и т.д.  Накладные расходы распределяют между начально-конечными операциями по формуле:

,				(2.14)

где 	 – норма накладных расходов на один среднесписочный автомобиль, руб./год;

- дни работы, сут.;

- коэффициент использования парка, ;

- время в наряде, ч.

и движенческими операциями

,				(2.15)

Таким образом, постоянные расходы на перевозку тонны груза составляют:

(2.16)

а переменные расходы

(2.17)

Исходные данные для расчета себестоимости подвижного состава представлены в приложении В.

Ниже приведен расчет для автомобиля SCANIA P94GA4X2NA-300 Griffin с полуприцепом СЗАП-93272 и длины ездки с грузом 5 км:

Результаты расчета затрат по всем моделям ПС приведены в приложении Г (таблица Г4-Г6), диаграмма на рисунке Г3.

## Организация погрузочно-разгрузочных работ

Погрузочно-разгрузочными работами называется комплекс операций, связанных с погрузкой груза на подвижной состав в пунктах отправления груза и выгрузкой груза в пунктах их прибытия.

При существующей технологии для проведения погрузо-разгрузочных работ применяется, в основном, козловой кран. Он относится к универсальным стационарным машинам для погрузки и разгрузки штучных грузов; по технологическому признаку он относится к машинам с рабочим органом прерывного действия (рабочий орган действует периодически, перемещаясь с грузом от места его захвата до места опускания). По направлению перемещения груза козловый кран относится к машинам вертикального и горизонтального перемещения.

В проектируемом варианте предлагается применить для погрузки разгрузки ЖБИ автомобиль самопогрузчик с установленным на седельном тягаче грузоподъемным механизмом в виде стрелового крана. Данное решение позволит сократить время простоя подвижного состава под погрузкой и разгрузкой. Это достигается за счет повышения уровня механизации работ и применения высокопроизводительных машин и механизмов для погрузки (разгрузки) груза.

Транспортно-технологическая схема (ТТС) для различных способов организации ПР операций приведена в приложении Д.

Рассмотрим погрузчик датской компании HMF, которая является крупнейшим производителем кранов-манипуляторов в Европе.

Серия НМF 910 представляет собой быстро работающий погрузчик с большим вылетом стрелы и низким собственным весом, что позволяет выполнять рабочие задачи, как с помощью крючка, так и с помощью дополнительных гидравлических приспособлений. Серия HMF 910 может поставляться с гидравлическими телескопами, в количестве до 4 штук, в версии К4, что дает возможность достичь максимального вылета стрелы до 11метров при грузоподъемности 640 кг. В версии К1, Серия 910 достигает вылета стрелы до 5,4 метров при грузоподъемности 1620кг. Данные показатели удовлетворяют условиям погрузки основных видов ЖБИ используемых в строительстве жилых объектов.

Кроме того серия НМF 910 представляет собой в наивысшей степени удобный погрузчик. С недавно разработанным стабилизатором, стало возможным менять длину цилиндров стабилизатора просто перевернув цилиндр стабилизатора. Кроме того имеется возможность надстроить систему стрелы до версии К4 с помощью прилагаемого комплекта.

Серия HMF 910 может укомплектовываться дополнительным оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

Серия 910 может быть оборудована удобной для оператора системой безопасности RCL 5100.

Краткая техническая характеристика и диаграмма грузоподъемности погрузчиков HMF серии 910 приведены в таблице 2.4 на рисунке 2.1, соответственно.

Рисунок 2.1 - Диаграмма грузоподъемности, погрузчиков HMF серии 910

Таблица 2.4 – Краткая техническая характеристика погрузчиков HMF серии 910

| Модельная группа |  | 913-K1 | 913-K2 | 913-K3 | 913-K4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъемный момент | tm | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 8.0 |
| Полный вылет | m | 5.7 | 7.6 | 9.4 | 11.3 |
| Момент поворота | kgm | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Угол поворота | ° | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Высота над шасси | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Габаритная ширина | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Ширина (стандарт. распред.) | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Ширина (доп. распред.) | mm | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Ширина аутриггеров (стандарт.) | mm | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| Ширина аутриггеров (точн.) | mm | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| Вес без аутриггеров | kg | 1050 | 1140 | 1230 | 1310 |
| Вес аутриггеров | kg | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Рабочее давление | MPa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Объем гидробака (встроен.) | I | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| Потребляемая мощность | kW | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 |

Важнейшим фактором при выборе г/м HMF становится экономическая эффективность так как:

- Транспортное средство укомплектованное гидроманипулятором является погрузчиком и перевозчиком.

- Широкий выбор навесного оборудования (ковши, захваты, крюки, полип-грейферы, вилочные подхваты, и т.д.) позволяет изменять назначение манипулятора.

- Появляется возможность сократить численность бригад, занятых в производственном процессе и высвободить энергоемкую и дорогостоящую технику.

- Окупаемость манипулятора составляет 6-12 месяцев.

## Определение рациональных маршрутов перевозок грузов

На основании данных по предприятию составим задание на перевозку грузов, таблица 2.5.

Таблица 2.5 - Задание на перевозку грузов

| Пункт | Категория дороги | Наименование груза | Объем перевозок, тыс. т/год | Расстояние, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| погрузки | разгрузки |  |  |  |  |
| Г1 | Г3 | (( | ЖБИ | 48 | 23 |
| Г1 | Г4 | (( | кирпич | 19 | 18 |
| Г2 | Г4 | (( | ЖБИ | 16 | 15 |
| Г2 | Г5 | (( | кирпич | 29 | 17 |
| ИТОГО | 112 |  |

Для определения рациональных маршрутов, используем метод маршрутизации перевозок грузов, основанный на транспортной задаче./14 /.

На первом этапе определим оптимальный план возврата порожняка.

Допустим, что некий однородный груз, находящийся в количестве ai у каждого j-го отправителя (i=1,2 ...,n), необходимо доставить m получателям в количестве bj каждому из них (j=1, 2 ..., m). Объем поставок сбалансирован с потребностью, т.е.

, 					(2.19)

Известны также расстояния между i-м отправителем и j -получателем Ci,j для всех i,j. Обозначим через xi,j объем поставки от i-го отправителя j-му получателю. Запишем перечисленные выше ограничения: оптимальный план возврата порожних автомобилей должен удовлетворять условию:

Хi,j(0;

(2.20)

Оптимальный план возврата порожняка должен удовлетворять условию

(2.21)

Выражение (2.21) отражает цель поставленной задачи и носит название целевой функции. Всю задачу с условиями (2.20) и целевой функцией (2.21) в математическом программировании называют транспортной.

Наиболее простой для решения транспортной задачи - метод потенциалов / 15 /

Для удобства объем перевозок в тоннах можно перевести в ездки по формуле /14/

(2.22)

где	Zп, Zг- число порожних и груженых ездок (округляется до целой величины);

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Определим пробеговый выброс вредных веществ автомобилей по следующим формулам:

(5.9)

где qсо - выброс окиси углерода, г/км; Lоб - годовой пробег, км.

(5.10)

где qсnнm - выброс углеводородов, г/км.

(5.11)

где qNOч - выброс окислов азота, г/км.

Для базового варианта:

Таблица 5.5 – Результаты расчетов пробегового выброса вредных веществ

г/км

| Наименование расчетного показателя | Базовый вариант - КамАЗ-5410 с п/прицепом ОдАЗ-9370 | МАЗ-533603-2123 + СЗАП-8305 | SCANIA P94GA4X2NA 300 Griffin + СЗАП-93272 |
| --- | --- | --- | --- |
| qco | 210 | 229 | 220 |
| qCnHm | 37,8 | 41,2 | 39,6 |
| qNox | 10,5 | 11,5 | 11,0 |
| Всего | 258 | 282 | 270 |

По данным таблицы 5.5, построим гистограмму.

Рисунок 5.3. - Доля выбросов вредных веществ  базового и проектируемых вариантов

Определим выброс вредных веществ на 1 ткм транспортной работы по следующим формулам:

;			(5.8)

где	qсо -		выброс окиси углерода, г/авточас;

Ргод - 	годовой объем транспортной работы, автомобиле - час.

;				(5.9)

где	qсн - 	выброс углеводородов, г/ авточас.

;			(5.10)

где	qNO -	 выброс окислов азота, г/ авточас.

По формулам 5.8 - 5.10 проведем расчет выбросов вредных веществ.

Для базового варианта:

Результаты расчета сведем в таблицу 5.6.

Таблица 5.6 - Выброс вредных веществ на единицу транспортной работы

г/авточас

| Варианты | Базовый вариант - КамАЗ-5410 с п/прицепом ОдАЗ-9370 | МАЗ-533603-2123 + СЗАП-8305 | SCANIA P94GA4X2NA 300 Griffin + СЗАП-93272 |
| --- | --- | --- | --- |
| Окись углерода | 35,5 | 23,8 | 20,2 |
| Углеводороды | 6,38 | 4,28 | 3,64 |
| Окислы азота | 1,77 | 1,19 | 1,01 |

По данным таблицы 5.7  построим гистограмму.

Рисунок 5.4 - Весовой выброс вредных веществ на 1 автомобиле-час работы

Определим плату за выбросы.

Для этого определим количество литров дизельного топлива, которое будет израсходовано в год одним автомобилем:

(5.11)

где 	Нт.год л. –расход топлива в год, л/год;

Нт – базовая норма расхода топлива, л/100км;

Lоб - годовой пробег, км.

Для дальнейших расчётов необходимо перевести литры в тонны:

(5.12)

Тогда плата за пробеговый выброс n количеством автомобилей равна:

(5.13)

где 	Ст – налоговая ставка за сжигание 1 тонны дизельного топлива, руб/тонну, Ст = 37,5 руб/тонну;

ni – количество автомобилей i-ой модели.

Для базового варианта:

Результаты расчётов сводим в таблицу 5.7.

Таблица 5.7 – Результаты расчетов платы за выброс вредных веществ руб/год

| Наименование расчетного показателя | Базовый вариант - КамАЗ-5410 с п/прицепом ОдАЗ-9370 | МАЗ-533603-2123 + СЗАП-8305 | SCANIA P94GA4X2NA 300 Griffin + СЗАП-93272 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пвыброс | 5098587 | 2916916 | 2648625 |

Рисунок 5.5 –Выплаты за вредные выбросы (ВВ) по вариантам

## Выводы по экологической части

Анализ результатов расчета вредных выбросов по сравниваемым вариантам показал, что при эксплуатации автомобилей проектируемых вариантов, весовой выброс вредных веществ снизился по сравнению с базовым вариантом: а) по проектируемому варианту с использованием МАЗ-533603-2123 + СЗАП-8305 на 33%; б) по проектируемому варианту с использованием SCANIA P94GA4X2NA 300 Griffin + СЗАП-93272 на 43%. Снизилась так же и плата за пробеговые выбросы: а) по проектируемому варианту с использованием МАЗ-533603-2123 + СЗАП-8305 на 43%; б) по проектируемому варианту с использованием SCANIA P94GA4X2NA 300 Griffin + СЗАП-93272 на 48%. Все выше сказанное позволяет сделать выводы о том, что использование любого из проектируемых вариантов ПС позволит внести вклад в улучшение экологической обстановки в городе Красноярск.

# Экономическая часть

Экономическая часть дипломного проекта включает расчеты капитальных вложений, инвестиций, эксплуатационных затрат и экономической эффективности. Вначале проведем расчет экономических показателей проекта связанных с изменениями в организации перевозок грузов.

## Расчет капитальных вложений и инвестиций

Определим экономию капитальных вложений:

,	(6.1)

где	 и  - соответственно капитальные вложения базового и проектируемого вариантов, тыс. руб.

15785 – 17815 = - 2030 тыс. руб. (превышение)

Инвестиции планируется из собственных и привлеченных финансовых ресурсов (прибыль, амортизация, выпуск акций и банковские ссуды).

## Расчет эксплуатационных затрат по АТП

При расчете эксплуатационных затрат исходим из величины переменных расходов на 1 км пробега, постоянных расходов на 1 час работы подвижного состава и заработной платы водителей с отчислениями по социальному страхованию и обеспечению.

Величина переменных расходов на 1 км пробега определяется как сумма затрат по статьям: топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы и запчасти для ремонта, затраты на шины, амортизация подвижного состава по утвержденным инструкциям и нормам на данный период времени на АТП.

Рассчитывается потребность в топливе и затраты на него с учетом общего пробега автомобиля, объема работы, нормы расхода и стоимости 1 л. Норма расхода топлива устанавливается на 100 км пробега /11/.

Общий расход топлива ():

,					(6.2)

где	 - расход топлива на пробег;

- надбавка за работу в зимнее время 6,9% от

- расход топлива на внутри гаражные нужды 1% от ;

Расход топлива на пробег рассчитывается:

,					(6.3)

где 	Hткм - норма расхода топлива, л/100 ткм по данным АТП (см. приложение В)

- общий пробег, км (см. таблицу 3.4);

P – грузооборот, ткм (см. таблицу 3.4).

л;

= 180567 + 180567 х (6,9+1) / 100 = 181831 л;

Затраты на топливо рассчитывается по формуле, тыс. руб.:

,						(6.4)

где	Ц – цена за 1 литр топлива, по данным АТП.

= 181831 х 13,6 = 2 472 902 руб.;

Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы Зсм. принимаются по данным АТП 5,6% от стоимости топлива.

(6.5)

2 472 902 х 5,6 / 100 = 138 483 руб.;

Затраты на ремонтный фонд рассчитываются по методике АТП или принимаются в размере 0,45% от стоимости единицы подвижного состава на 1000 км пробега, (Зрф) и рассчитываются:

,					(6.6)

руб.;

Затраты на шины () рассчитываются по формуле:

,						(6.7)

где	 - число колес на автомобиле;

- стоимость одной шины, руб.;

- нормативный пробег шины (по паспорту).

руб.;

Амортизационные отчисления на полное восстановление автомобилей () производятся по нормам амортизации, принятым АТП по формуле:

или ,	(6.8)

где	 - норма амортизационных отчислений, (данные предприятия);

руб.;

Величина переменных затрат (), определяется:

,	(6.9)

= 2472902 + 138483 + 2374194 + 308838 + 1424516 = 6718933 руб.

Затраты на фонд оплаты труда (ФОТ) основных рабочих определяются по установленной форме и системе оплаты труда на АТП. В состав расходов на оплату труда (фонд оплаты труда) включаются все расходы предприятия на оплату, независимо от источника финансирования их выплат, включая денежные суммы, начисленные работающим в соответствии с законодательством за проработанное время, за не проработанное время в течение которого за ним сохраняется заработная плата, включая стимулирующие и компенсирующие выплаты.

Фонд оплаты труда рассчитывается по формуле:

,	(6.10)

где 	 - количество водителей, чел.;

- часовой тариф, принимаемый по нормативам;

- годовой фонд рабочего времени,  часа;

- дополнительная заработная плата, выделяемая на отпуска и больничные листы, , т.е. 1,15;

Д - доплата за классность и обслуживание автомобиля, Д =1,17;

П - премия принята равной 40%, т.е. 1,4;

- районный коэффициент, ,

- коэффициент учитывающий непрерывный стаж работы, .

ФОТбаз = 17 x 9 x 2008 x 1,15 x 1,17 x 1,4 x 1,6 = 925949 руб.

Отчисления по социальному страхованию и обеспечению (единый социальный налог) составляют 26% от ФОТ.

ЕСНбаз = 925949 x 0,26 = 240747 руб.

В группу постоянных расходов () входят:

- Общехозяйственные расходы: на воду, электроэнергию, тепловую энергию, износ инструментов, спецодежду, услуги связи, почтово-телеграфные, канцелярские услуги, противопожарные мероприятия, охрану труда и технику безопасности, повышение квалификации и подготовку кадров, управленческие расходы и прочие расходы. Сумма расходов принимается в рублях на один автомобиль или автомобилечас работы по данным АТП.

- Плата по процентам за пользование кредитом.

- Налог на землю, включая плату за общую площадь, используемую предприятием, в руб., м2 площади, в соответствии с законом РФ «О земле».

- Налог с владельцев транспортных средств, рассчитывается по установленным нормативам на стоимость 1 л.с.

- Другие налоги, выплачиваемые АТП на данный период времени, включаемые в себестоимость.

- Прочие расходы. Включаются все расходы на продажу услуг, не вошедшие в вышеперечисленные расходы.

Общехозяйственные расходы 12% от переменных затрат: расходы базового варианта 6718933 x 0,12 = 806272 руб.

налоги и платежи базового варианта:

- за землю: рассчитаем как долю от всех выплат предприятия за землю пропорциональную кол-ву ПС занятых в проекте – 27500 руб.;

- с владельцев транспортных средств, при мощности двигателя свыше 200 л.с. устанавливается 13 руб. за л.с.:

Нтсбаз = 11 х 13 х 210 = 30030 руб.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

α = 1/(1+0,18)1 – год первый

α = 1/(1+0,18)2 – год второй

α = 1/(1+0,18)3 – год третий и т.д.

Чистая приведенная стоимость определяется по формуле

,	(6.41)

где 	NVP - чистая приведенная стоимость;

ЧДП - чистый денежный поток в i-ом году;

k – коэффициент дисконтирования;

t – число лет жизненного цикла.

На начало 2-го года NVP = 5 268 732 / (1+18) = 4 465 027 руб;

Рассчитаем чистую приведенную стоимость для нескольких лет и сведем расчеты в таблицу 6.8

Срок окупаемости (ТОК) - минимальный временной период от начала осуществления инвестиционного проекта до момента, когда первоначальные инвестиционные вложения покрываются суммарными результатами от его осуществления.

По представленным в таблице 6.8 данным, можно сделать вывод, что окупаемость проекта при существующей технологии около 8 лет.

Таблица 6.7 - Расчет предполагаемых денежных потоков

Таблица 6.8 - Расчет чистой приведенной стоимости

в рублях

| Года | Чистый денежный поток | Норма дисконта | Дисконтный денежный поток (ДДП) | Чистая приведенная стоимость (ЧПС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичные | 5 007 230 |  | 5 007 230 |  |
| 1 | 5 268 732 | 0,847 | 4 465 027 | 9 472 257 |
| 2 | 5 674 307 | 0,718 | 4 075 199 | 13 547 456 |
| 3 | 5 885 933 | 0,609 | 3 582 360 | 17 129 817 |
| 4 | 6 259 769 | 0,516 | 3 228 719 | 20 358 536 |
| 5 | 6 663 512 | 0,437 | 2 912 683 | 23 271 218 |
| 6 | 6 804 143 | 0,370 | 2 520 469 | 25 791 688 |
| 7 | 7 139 613 | 0,314 | 2 241 303 | 28 032 991 |
| 8 | 7 329 248 | 0,266 | 1 949 860 | 29 982 850 |
| 9 | 7 460 801 | 0,225 | 1 682 083 | 31 664 933 |
| Начальные вложения (НВ), (итого колонки 2 таблицы 6.5) | 17 815 000 |
| Чистая приведенная стоимость (ЧПС) ЧПС=ПС-НВ | 13 849 933 |

Таблица 6.9 – Срок окупаемости проекта

в рублях

| Года | Чистая приведенная стоимость по годам |
| --- | --- |
| 1 | 5 403 150 |
| 2 | 7 648 962 |
| 3 | 9 534 905 |
| 4 | 11 217 059 |
| 5 | 12 719 403 |
| 6 | 13 953 396 |
| 7 | 15 041 831 |
| 8 | 15 958 408 |
| 9 | 16 722 696 |
| Капиталовложения в проект |
| 17 815 000 |
| Срок окупаемости проекта, лет |
| 3,0 |

## Вывод по экономической части

Расчет капитальных вложений показал, что средств, необходимых для осуществления проектируемого варианта требуется на 13% больше, чем для осуществления базового варианта.

При этом удельная себестоимость транспортной продукции в проектируемом варианте на 25% ниже, чем у базового варианта, что позволяет не повышая тарифа, повысить рентабельность перевозок на 31%.

При этом проектируемый вариант повышает производительность труда на 41%, а рост средней заработной платы составляет 47%.

Однако в проектируемом варианте снижается фондоотдача на 8%, так как капитальные вложения возрастают, цена же остается на прежнем уровне.

Чистая прибыль возрастает в 3,6 раз. Значительная разница объясняется тем, что в существующем варианте прибыль незначительна.

–

# Заключение

В представленном дипломном проекте в результате предложенных мероприятий получены следующие обобщенные результаты:

- в транспортный процесс включена услуга по разгрузке штучных грузов, тем самым повышен уровень автоуслуг предприятия;

- увеличена рыночная доля предприятия;

- заменен ПС на более современный;

- увеличена прибыль предприятия на сумму более чем в 2 млн. руб.

Все это позволяет говорить об успешном достижении поставленной задачи, однако для полноценного заключения необходимо практическое применение разработанных мероприятий.

# Список использованных источников

- Бенсон Д., Уайтхед Дж. Транспорт и доставка грузов: Пер. с англ. – М.: Транспорт, 1990. – 279 с.

- Замощик А.И., Камольцева А.В. Методические указания по практическим работам для студентов специальности 15.02. - Автомобили и автомобильное хозяйство, Кр-к, 1998. – 58 с.

- Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки. - Минск, Высшая школа, 1988. – 251 с.

- Ширяев А.П. Организация грузовых автомобильных перевозок. - МУ к выполнению дипломного проекта, ЧПИ, 1988. – 45с.

- Горбунова Л.Н. Город, транспорт: проблемы и решения. - КГТУ, Красноярск, 1997. – 134 с.

- Ковалев В.А., Фадеев А.И. Организация грузовых автомобильных перевозок. - Кр-к, 1991. – 112 с.

- Голованенко С.Л. Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта. - К., Техника, 1976. – 327с.

- Бронштейн Л.А. Экономика автомобильного транспорта. - М., Тр-т, 1976.  - 215 с.

- Александров Л.А. Организация и планирование грузовых АП. -  М., 1977. – 120 с.

- Справочник директора предприятия/ Под ред. М. Г. Лапусты. Изд. 3-е испр. и доп. – М,: инфра – м, 1998 . – 784 с.

- НИИАТ: Краткий автомобильный справочник. – М.: Транспорт. ,1989. – 250 с.

- Архипов С.В., Горбунова Л.Н. Мартынов А.А., Калинин А.А. Экологичность транспорта и технологических транспортных операций. - КГТУ, Кр-к, 1996. – 215 с.

- Архипов С.В. Организация автомобильных перевозок, дорожные условия и безопасность движения. - КрПИ, 1992. – 215 с.

- Архипов С.В. Основы стандартизации и управления качеством на АТ. - КрПИ, Кр-К, 1991. – 215 с.

- Салов А.И. Охрана труда на АТП - Справочник, М., Тр-т, 1976. – 327с.

- Салов А.И. Охрана труда на предприятиях АТ - М., Тр-т, 1985. – 212с.

- Коган Э.И. Охрана труда на АТП. - М., Тр-т, 1984. – 222 с.

- Горбунова Л.Н. Город, транспорт: проблемы и решения. - КГТУ, Красноярск, 1997. – 124 с.

- Ковалев В.А., Кукшин В.В. Курсовое проектирование по организации грузовых автомобильных перевозок. - КрПИ, Кр-к, 1982. – 251 с.

- Ковалев В.А. Разработка транспортно-технологических схем перевозок грузов автомобильным транспортом. - КГТУ, 1995. – 83 с.

- Борисов Б.А. Автотранспортные средства. - М., Филинъ, 1996. – 231с.

- Батищев И.И. Организация и механизация ПРР на АТ. - М.: Транспорт, 1983. – 157 с.

- Чеботаев А.А. Выбор рациональных типов грузовых автомобилей. - МАДИ, М., Транспорт, 1978. – 103 с.

- Иванов М. Н. Детали машин: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1991. – 383 с.

- Гузенков П. Г. Детали машин: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк.,1982. – 351 с.

- Федоренко В. А., Шошин А. И. Справочник по машиностроительному черчению. -–Л.: Машиностроение, 1976. – 336 с.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.