# Введение

Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи вращения от вала двигателя к валу рабочей машины. Кинематическая схема привода может включать, помимо редуктора, открытые зубчатые передачи, цепные или ременные передачи Указанные механизмы являются наиболее распространенной тематикой курсового проектирования.

Назначение редуктора — понижение угловой скорости и соответственно повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с ведущим. Механизмы для повышения угловой скорости, выполненные в виде отдельных агрегатов, называют ускорителями или мультипликаторами.

Редуктор состоит из корпуса (литого чугунного или сварного стального), в котором помещают элементы передачи — зубчатые колеса, валы, подшипники и т. д. В отдельных случаях в корпусе редуктора размещают также устройства для смазывания зацеплений и подшипников (например, внутри корпуса редуктора может быть помещен шестеренный масляный насос) или устройства для охлаждения (например, змеевик С-охлаждающей водой в корпусе червячного редуктора).

Редуктор проектируют либо для привода определенной машины, либо по заданной нагрузке (моменту на выходном валу) и передаточному числу без указания конкретного назначения. Второй случай характерен для специализированных заводов, на которых организовано серийное производство редукторов.

Редукторы классифицируют по следующим основным признакам: типу передачи (зубчатые, червячные или зубчато червячные); числу ступеней (одноступенчатые, двухступенчатые и т. д.); типу зубчатых колес (цилиндрические, конические, коническо-циливдрйческие и т. д.); относительному расположению валов редуктора в пространстве (горизонтальные, вертикальные); особенностям кинематической схемы (развернутая, соосная, с раздвоенной ступенью и т. д.).

# 1 Исходные данные

Спроектировать зубчатый цилиндрический редуктор с корпусом литой конструкции, который вместе с клиноременной передачей и упругой упруго пальцевой муфтой, передает крутящий момент от электродвигателя к компрессору. Режим нагрузки редуктора - средний нормальный.  Размещение колес относительно подшипников – симметричное. Зубчатые пары изготовлены без смещения инструмента.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 1. Кинематическая схема.

Передаточное число ременной передачи

Передаточное число редуктора

Крутящий момент на выходном валу

Частота вращения входного вала

Колеса – косозубые.

Материал:

для шестерни - Сталь 45, термическая обработка – улучшение и закалка,

для колеса – Сталь 45, термическая обработка – улучшение.

# 2 Кинематический расчёт привода

По таблице 1.1 [1]

коэффициент полезного действия ременной передачи 0,96;

коэффициент полезного действия подшипников качения 0,99;

коэффициент полезного действия пары цилиндрических зубчатых колёс 0,975;

коэффициент полезного действия упругой муфты 0,98.

Общий КПД привода:

Частота вращения на выходном валу:

об/мин

Требуемая мощность электродвигателя:

,кВт

кВт

Частота вращения двигателя:

об/мин

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Допускаемые напряжения при проверке на изгиб:

- для шестерни   по [1], таблица 3.9

- для колеса     по [1], таблица 3.9

Коэффициент безопасности по [1], таблица 3.9  1,75

Допускаемые напряжения:

- для шестерни   ;

- для колеса ;

Находим отношение:

Для шестерни МПа;

Для колеса МПа.

Дальнейший расчет следует вести для зубьев колеса, для которого найденное отношение меньше.

Определяем коэффициенты  и :

;

;

Для средних значений коэффициента торцового перекрытия  и  8-й степени точности .

Проверяем прочность зуба колеса по формуле

МПа ≤ 252 МПа - условие выполняется

Проверяем прочность зуба шестерни по формуле

МПа  условие выполняется.

# 4 Расчет ременной передачи

Диаметр меньшего шкива

мм.

По ГОСТ17383-73 принимаем  [1 с. 120]

Диаметр большего шкива.

мм.

Скольжение ремня

По ГОСТ17383-73 принимаем  [1 с. 120]

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

В плоскости yz

Проверка:

Строим эпюру изгибающих моментов Мx

Строим эпюру изгибающих моментов Мy

Суммарные реакции

Подбираем подшипники по более нагруженной опоре:

Принимаем шарикоподшипники радиальные однорядные (по ГОСТ 8338-75) 307    35 мм, 80 мм, В=21 мм, С = 33.2 кН, 18 кН.

Эквивалентная нагрузка рассчитывается по формуле [Л1 с 212].

,

где Pr2= 2147 H - радиальная нагрузка;

- осевая нагрузка;

V=1 (вращается внутреннее кольцо);

=1,3 – коэффициент безопасности [Л1 с 214].

1 - температурный коэффициент [Л1 с 214].

Отношение ; этой величине соответствует .

Отношение ;  и .

Расчетная долговечность  [Л1 с 211].

млн. об.

ч.

Ведомый вал (вал 2):

Ведомый вал несет такие же нагрузки, как и ведущий:

1708 H – окружная сила действующая в зацеплении.

648 H – радиальная сила действующая в зацеплении.

- осевая сила, действующая в зацеплении.

750 Н – сила которая действует на вал редуктора от муфты.

Реакции опор

В плоскости xz

Проверка:

В плоскости yz

Проверка:

Строим эпюру изгибающих моментов Мx

Строим эпюру изгибающих моментов Мy

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 5  Расчетная схема 2 вала.

Суммарные реакции

Подбираем подшипники по более нагруженной опоре :

Принимаем шарикоподшипники радиальные однорядные (по ГОСТ 8338-75) 209    45 мм, 85 мм, В=19 мм, С = 33,2 кН, 18,6 кН.

Эквивалентная нагрузка рассчитывается по формуле [Л1 с 212].

Где

Pr4= 1635 H - радиальная нагрузка;

- осевая нагрузка;

V=1 (вращается внутреннее кольцо);

=1,3 – коэффициент безопасности [Л1 с 214].

1 - температурный коэффициент [Л1 с 214].

Отношение ; этой величине соответствует .

Отношение ;  и .

Расчетная долговечность  [Л1 с 211].

млн. об.

Для обычных условий работы подшипника

ч.

# 8 Проверка прочности шпоночных соединений

Шпонки призматические со скругленными торцами. Размеры сечений шпонок и пазов и длины шпонок – по ГОСТ 23360-78.

Материал шпонок – сталь 45 нормализованная.

Все шпонки проверяются на смятие из условия прочности по формуле:

Допускаемые напряжения смятия при стальной ступице .

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

# 11 Конструктивные размеры шестерни и колеса

Шестерню выполняем за одно целое с валом.

Делительный диаметр шестерни

50 мм.

Диаметр окружностей вершин

54 мм.

Диаметр впадин шестерни

45 мм.

Ширина шестерни

55 мм.

Конструктивные размеры колеса

Делительный диаметр колеса

200 мм.

Диаметры окружностей вершин  и впадин зубьев

204 мм, =195 мм.

Ширина колеса

50 мм.

Диаметр вала под колесо

50 мм.

Диаметр ступицы

мм.

Длина ступицы колеса

мм.

Толщина диска

мм.

# 12 Выбор уплотнений валов редуктора

При скорости скольжения  применяем манжетные уплотнения типа I. Поверхность вала под уплотнением должна быть закаленной до твердости HRC40, иметь шероховатость . Допуск вала под уплотнение должен соответствовать h11.

Ресурс манжет – до 5000ч; они надежно работают как при пластичных, так и при жидких смазочных материалах при перепадах температур от -40о до +150оС.

Применяем закрытые уплотнения, так как они не выдавливаются из крышки.

Размеры резиновых арминированных манжетов выбираем по [2], табл.11.19, с.157.

# 13.Выбор сорта масла

Смазывание зубчатого зацепления производится окунанием зубчатого колеса в масло, заливаемое внутрь корпуса до уровня, обеспечивающего погружение колеса примерно на 10 мм. По [таблице 10.8 Л.1]  устанавливаем вязкость масла. При контактных напряжениях (Н = 423 МПа и скорости 5,26 м/с по [таблице 10.8 Л.1]  рекомендуемая вязкость масла должна быть примерно равна 24 ( 10 -6 м 2/с. По [таблице 10.10 л.1]  принимаем масло индустриальное И-25А (по ГОСТ 20799-75*).

Камеры подшипников заполняем пластичным смазочным материалом УТ-1 по [табл. 9.14 Л.1].

# 14 Описание конструкции и сборки редуктора

Перед сборкой внутреннюю полость корпуса редуктора тщательно очищают и покрывают маслостойкой краской.

Сборка производится в следующей последовательности:

На ведущий вал насаживают мазеудерживающие кольца и шарикоподшипники радиальные однорядные подшипники, предварительно нагретые в масле.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

# Список использованной литературы

- Чернавский С.А., Боков К.Н. и др. Курсовое проектирование деталей машин – М.: Машиностроение, 1988.-416с.

- Дунаев П.Ф., Леликов А.П. Конструирование узлов и деталей машин - М.: Высшая школа, 1985.-416с.

- Детали машин. Атлас конструкций./ Под ред. Д.Н. Решетова. -  М.: Машиностроение, 1970.-360с.

Содержание:											 с

Введение	3

1 Исходные данные	4

2 Кинематический расчёт привода	5

3 Расчет зубчатой передачи	7

4 Расчет ременной передачи	12

5 Предварительный расчёт валов редуктора	15

6 Расчет и выбор муфты	17

7 Выбор и проверка долговечности подшипников	19

8 Проверка прочности шпоночных соединений.	25

9 Уточнённый расчёт вала	26

10 Конструктивные размеры корпуса редуктора	30

11 Конструктивные размеры шестерни и колеса	31

12 Выбор уплотнений валов редуктора.	32

13 Выбор сорта масла	33

14 Описание конструкции и сборки редуктора………………………………………………………………..…………….34

Список использованой литературы	35

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

СУМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕПЛОФИЗИКИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

по курсу:

“ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ”

на тему:

“Спроектировать зубчатый цилиндрический редуктор ”

Выполнил студент                                                              Денисенко Д.В

Группа                                                                               К-81

Руководитель проекта                                                        Шарапов С.О.

Сумы 2011

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

3

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

20

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

21

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

22

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

24

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

33

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

34

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

35

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

К 12.00.00.00 ПЗ

Разраб.

Денисенко

Провер.

Шарапов

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Одноступенчатый

горизонтальный цилиндрический

косозубый редуктор

Лит.

Листов

35

СумГУ, К-81