РЕФЕРАТ

Пояснительная записка:  44  с., 7  рис., 3 табл., 1 приложение, 			7 источников.

Графические материалы: технологическая схема установки, сборочный чертёж аппарата, сборочные чертежи узлов – всего 4,5  листа формата  А1.

Тема проекта: Конденсатор – холодильник. Установка осушки природного газа.

Приведены теоретические основы и особенности процесса теплообмена, выполнены технологические, проектные и прочностные расчеты, расчет гидравлического сопротивления, обоснован выбор материалов для изготовления аппарата.

Расчетами на прочность и герметичность показана надёжность работы запроектированного аппарата.

Ключевые слова: АППАРАТ, УСТАНОВКА, ПАР, КОНДЕНСАТ, КОНДЕНСАТОР-ХОЛОДИЛЬНИК, ТРУБНЫЙ ПУЧОК, РАСЧЁТ, ОПОРА, РЕМОНТ, МОНТАЖ.

СОДЕРЖАНИЕ

с.

Введение

1.Технологическая часть

1.1 Описание технологической схемы установки

1.2 Теоретические основы процесса

1.3 Описание проектируемого аппарата

1.4 Технологические  расчеты аппарата

1.4.1 Материальные балансы и технологические расчеты

1.5  Конструктивные расчеты аппарата

1.6  Гидравлическое сопротивление аппарата

1.7  Выбор вспомогательного оборудования

2. Проектно-конструкторская часть

2.1 Выбор конструкционных материалов

2.2 Расчеты на прочность, стойкость и герметичность

2.2.1 Определение толщины стенки  аппарата

2.2.2 Определение толщины стенки  крышки аппарата

2.2.3 Расчет фланцевого соединения

2.2.4 Расчет  опоры аппарата 								   Список литературы 										   Приложение А

ВВЕДЕНИЕ

Современная нефтеперерабатывающая и химическая промышленность характеризуется весьма большим числом разнообразных производств, различающихся условиями протекания технологических процессов и многообразием физико-химических свойств перерабатываемых веществ и выпускаемой продукции. Вместе с тем технологические процессы различных производств представляют собой комбинацию сравнительно, небольшого числа типовых процессов (нагревание, охлаждение, фильтрование и т.д.). Теоретические основы этих процессов, методы их расчёта и принципы наиболее рационального аппаратурного оформления составляют предмет и содержание курса процессов и аппаратов химических производств.

Курсовой проект по процессам и аппаратам химической технологии является по существу первой большой самостоятельной инженерной работой студента по специальности.  Он включает в себя расчёт типовой установки и ёё графическое оформление. Работая над проектом, студент изучает и приобретает навыки работы с нормативной документацией (ГОСТы, ОСТы, нормали, справочная литература), приобретает навыки выбора стандартной и типизированной аппаратуры и составление технико – экономических обоснований, оформления технической документации.

Массообменное и теплообменное оборудование составляет основу аппаратного парка большинства химических и нефтехимических производств. Поэтому рациональное проектирование этого типа оборудования и установок в целом с применением современных методов технологических расчётов и расчётов на прочность и надёжность существенно скажется на технико-экономических показателях производства в целом.

1.Технологическая часть

1.1 Описание технологической схемы установки

Принципиальная технологическая схема установки осушки газа диэтиленгликолем приведена на рисунке 1.1. Влажный газ в количестве 100000 нм3/ч  поступает в абсорбер, где при давлении 12МПа производится осушка газа. В качестве абсорбента в верхнюю часть аппарата подается диэтиленгликоль (ДЭГ). Отводимый снизу абсорбера отработанный раствор (насыщенный абсорбент) вводится в десорбер, работающий при давлении, близком к атмосферному. Тепло, необходимое для испарения влаги, подводится в десорбер с помощью испарителя.

Осушенный газ из верхней части абсорбера направляется на техноло-гические нужды. Выводимая сверху десорбера паровоздушная смесь попадает в конденсатор и емкость орошения.  Для уменьшения  потерь гликоля часть воды  возвращается в десорбер в качестве орошения, а остальное ее количество  сбрасывается в канализацию.

Несконденсированная смесь  направляется в топливную сеть.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 1.1 - Принципиальная технологическая схема установки абсорбционной осушки газа.

1.2 Теоретические основы процесса

Теплообменом называется процесс переноса теплоты происходящий между телами, имеющими различную температуру. При этом теплота переходит самопроизвольно от более нагретого к менее нагретому телу. Теплообмен между телами представляет собой обмен энергией между молекулами, а томами и свободными электронами, в результате, которого интенсивность движения частиц более нагретого тела снижается, а менее нагретого возрастает. В результате передачи теплоты происходит и рассматриваемый в данной работе процесс нагревания. 
        Тела, которые участвуют в теплообмене, называются теплоносителями. 
Теплообменные процессы могут происходить только при наличии разности температур между теплоносителями, т. е. разность температур - движущая сила процесса теплообмена. 
       Немаловажным фактом является также направление движения теплоносителей. От него сильно зависит характер процесса. Существует несколько схем движения потоков теплоносителей. Прямоточная схема — горячий теплоноситель взаимодействует с холодным через стенку, при этом потоки направлены параллельно друг другу и в одном направлении, противоточная - потоки параллельны, но направлены в противоположные стороны, и перекрёстная потоки направлены под углом относительно друг друга.

Расчет теплообменного аппарата включает определение необходимой поверхности тепло пере дачи, выбор типа аппарата и нормализованного варианта конструкции, удовлетворяющих заданным технологическим условиям оптимальным образом. Тепловую нагрузку Q, Вт  находим по уравнению, [2]:

(1.1)

где:

F – площадь теплообмена , м2;

∆tср – средняя температура процесса, 0С, (К);

К – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К);

Q – тепловая нагрузка, Вт.

Тепловую нагрузку Q, Вт  в соответствии с заданными технологическими условиями находят по одному из следующих уравнений: 
        Если агрегатное состояние теплоносителей не меняется:

Q = G·С·(t1- t2)						(1.2)

где с - удельная массовая теплоемкость теплоносителя, Дж/(кг·К);

t1, t2 – соответственно, начальная и конечная температура теплоносителя, 0С(К).

При конденсации насыщенных паров без охлаждения конденсата:

Q = G·r							(1.3)

где r - удельная теплота парообразования , кДж/кг .

При конденсации перегретых паров с охлаждением конденсата:

Q = G·(I1- с2t2)						(1.4)

где I — энтальпия перегретого пара , кДж/кг.

Средняя разность температур находится по формуле, [2]:

(1.5)

1.3 Описание проектируемого аппарата

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 1.2 – Эскиз теплообменного аппарата:

1 - крышка; 2 - трубный пучок; 3 – трубы теплообменные; 4 – опора подвижная; 5 - опора неподвижная.

Потоки: А – вход воды; Б – вход парогазовой смеси; В - выход парогазовой смеси; Г - выход воды.

Данный аппарат (рис 1.2)  относится к теплообменным аппаратам тепло в котором, от горячего теплоносителя к холодному передаётся через стенку (в нашем случае через тонкую стенку металлической трубки). 
          В данном  конденсаторе  пары газа  под давлением поступают в межтрубное пространство, где охлаждаются на поверхности пучка труб, и выводятся из аппарата и направляются на технологические нужды.                  В трубное пространство аппарата подаётся оборотная вода, где она нагревается, отбирая тепло у газа. Теплообменник состоит из трубчатки - пучка труб закреплённого в двух трубных решётках, данный пучок и составляет основную поверхность теплообмена; распределительной камеры  для подвода и отвода охлаждающей воды, камера имеет разделительную перегородку, предотвращающую смешивание охлаждённой и  подогретой воды и крышки.

1.4 Технологические  расчеты аппарата

1.4.1 Материальные балансы и технологические расчеты

Тепловая нагрузка аппарата Q определяется по уравнению теплового баланса, [2]:

Q = Qг  или  Q = Qх + Qпот								(1.5)

где Qг - количество теплоты, отдаваемое горячим теплоносителем, Вт;  
       Qх - количество теплоты, воспринимаемое холодным теплоносителем, Вт;
       Qпот  - тепловые потери, принимаемые в размере 3-5 % от Qг, Вт.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Таблица 1.1 – Расчет тепловой нагрузки холодильника-конденсатора

| Углево-дород | Mi | Содержание yi, масс. доли | Gi, кг/с | tконд, оС | ср, кДж/(кг∙К) | Q, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕГ | 105 | 0,211 | 2,22·10-3 | 245 | 10,7 | 1425 |
| Н2О | 18 | 0,02 | 2,11·10-3 | 100 | 4,187 | 530 |
| СН4 | 16 | 0,6988 | 0,737 | -161,5 | 2,23 | 9861 |
| С2Н6 | 30 | 0,1089 | 0,0115 | -88,6 | 1,76 | 1214 |
| С3Н8 | 44 | 0,0884 | 9,33·10-3 | -42,1 | 1,68 | 940 |
| С4Н10 | 58 | 0,0628 | 6,61·10-3 | -0,5 | 1,69 | 670 |
| ( | - | 1,000 | 0,1055 | - | - | 14640 |

Отсюда имеем тепловую нагрузку холодильника-конденсатора (количество тепла отводимого в аппарате от продукта), Q=14640 Вт.

Для определения средней разности температур необходимо построить температурную схему процесса. Так как в процессе теплообмена ни один из теплоносителей не изменяет свое агрегатное состояние, то температурная схема будет иметь более простой вид:

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 1.3 - Температурная схема процесса

Горячий теплоноситель на 69,88 % состоит из метана, поэтому без большой ошибки его теплофизические свойства можно определять как для чистого метана.

Тогда средняя разность температур находится по формуле [2]:

(1.8)

=

Расчетная поверхность теплообмена предварительно определяется из основного уравнения теплопередачи [2]:

F = 									(1.9)

F =

где К=10-60 Вт/(м2 ∙К) [табл.А.10,2] — ориентировочное значение коэффициента теплопередачи.
         По расчетной поверхности теплообмена, согласно ГОСТ 15120-79, используя данные таблицы 2.3, [5], выбирается ряд типоразмеров теплообменников и тем самым определяются число ходов по трубному пространству, а также площади проходного сечения одного хода по трубам ƒmр и межтрубного пространства ƒ мmр.

Выбираем  теплообменник со следующими технологическими характеристиками:

Поверхность теплообмена – 11,5 м2;

Диаметр кожуха – 273 мм;

Диаметр труб - 20×2 мм;

Число ходов по трубам – 1;

Число труб общее – 61 шт;

Длина труб – 3 м.

Определяем площади проходного сечения одного хода по трубам ƒmр и межтрубного пространства ƒ мmр:

ƒтр = 0,785 · d2в · nт=0,785∙0,0162∙61=0,0123  м2,    				(1.10)

ƒмтр=0,785·(D2в-d2н·nm·z)=0,785·(0,2732-0,022·61·1)=0,0394 м2	   	(1.11)

Фактическая скорость движения теплоносителя в трубах и значение критерия Рейнольдса определяются по формулам:

wmр= 									(1.12)

wmр= м/с

(1.13)

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

2 Проектно-конструкторская часть

2.1 Выбор конструкторских материалов

При выборе конструкционных материалов на основные детали проектируемого аппарата учитываются следующие его важнейшие свойства: прочностные характеристики, жаростойкость и жаропрочность, коррозионная стойкость при агрессивном воздействии среды, физические свойства, технологические характеристики, малая склонность к старению, состав и структура материала, стоимость и возможность его получения, наличие стандарта или утвержденных технических условий на его поставку (технико-экономические показатели).

Выбор конструкционных материалов на основные детали проекти-руемого аппарата осуществляется в соответствии с рекомендациями [3].

Сталь 16ГС ГОСТ 19282. Заменители: Сталь 17ГС, Сталь 15ГС, Сталь 20Г2С, Сталь 20ГС, Сталь 18Г2С.

Назначение: изготовление фланцев, корпуса, деталей, работающих при температурах -40…+475 0C под давлением; сварных металлоконструкций, работающих при температуре до -70 0C.

Вид поставки (сортамент): листовой прокат (лист толстый г/катаный ГОСТ 19903, лист тонкий х/катаный ГОСТ 19904, полоса  ГОСТ 103), трубы (труба электросварная квадратная ТУ 14-105-566, труба электро-сварная прямоугольная ТУ 14-105-566).

Основные физико-механические свойства:

модуль упругости E, МПа ……………………………………200000

модуль сдвига G, МПа ………………………….…………….77000

плотность (, кг/м3 ……………………….…………………….7850

предел прочности (В, МПа, не менее ………………………..305

предел текучести (Т, МПа, не менее …………………………….175

относительное сужение (, % ……………………………………..51

относительное удлинение (, % ………….………………………..27

Свариваемость: сваривается без ограничений.

Сталь 09Г2С ГОСТ 19282. Заменители: Сталь 09Г2, Сталь 09Г2ДТ, Сталь 09Г2Т, Сталь 10Г2С.

Назначение: изготовление фланцев, деталей, работающих при температурах -40…+425 0C под давлением.

Вид поставки (сортамент): фасонный прокат (квадрат г/катаный ГОСТ 2591, круг г/катаный ГОСТ 2590), листовой прокат (лист толстый г/катаный ГОСТ 19903, лист тонкий х/катаный  ГОСТ 19904, полоса ГОСТ 103), профильный прокат (швеллер г/катаный ГОСТ 8240, балка двутавровая г/катаная ГОСТ 8239).

Основные физико-механические свойства:

модуль упругости E, МПа ……………………………………200000

модуль сдвига G, МПа …………………….………………….77000

плотность (, кг/м3 ……………………………………….…….7850

предел прочности (В, МПа, не менее …………………….…..360

предел текучести (Т, МПа, не менее ………………………….180

относительное сужение (, % …………………………………..56

относительное удлинение (, % …………………………….…..25

твердость по Бринеллю, НВ ……………………………..…….115

Свариваемость: сваривается без ограничений.

Сталь 20 ГОСТ 1050. Заменители: Сталь 15,Сталь 25.

Назначение: изготовление штуцеров, крепежных деталей (болты, шпильки, гайки), панелей, оснований, платы, кронштейнов, угольников, ребер жесткости.

Вид поставки (сортамент):

фасонный прокат (шестигранник калиброванный ГОСТ 8560,

квадрат г/катаный ГОСТ 2591, круг г/катаный ГОСТ 2590, круг калиброванный, х/катаный ГОСТ 7417),

листовой прокат (лист толстый г/катаный ГОСТ 19903, лист тонкий х/катаный ГОСТ 19904, лист тонкий х/катаный оцинкованный ГОСТ 19904, полоса ГОСТ 103),

ленты (лента х/катаная из углеродистой конструкционной стали ГОСТ 2284, лента х/катаная из низкоуглеродистой стали ГОСТ 503, лента х/катаная упаковочная ГОСТ 3560),

проволока (проволока низкоуглеродистая качественная ГОСТ 792, проволока х/тянутая термически необработанная ГОСТ 17305, проволока х/тянутая для холодной высадки ГОСТ 5663),

профильный прокат (швеллер г/катаный ГОСТ 8240, уголок г/катаный равнополочный ГОСТ 8509, уголок г/катаный неравнополочный ГОСТ 8510, балка двутавровая г/катаная ГОСТ 8239),

трубы (труба водогазопроводная ГОСТ 3262, труба бесшовная холодно- и теплодеформированная ГОСТ 8734, труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732, труба бесшовная квадратная ГОСТ 8639, труба бесшовная прямоугольная ГОСТ 8645, труба котельная ТУ 14-3-460, труба электросварная квадратная ТУ 14-105-566, труба электр-осварная прямоугольная ТУ 14-105-566),  сетки (сетка тканая ГОСТ 3826).

Основные физико-механические свойства:

модуль упругости E, МПа ……………………………………200000

модуль сдвига G, МПа ……………………………….……….74000

плотность (, кг/м3 ………………………………………….….7850

предел прочности (В, МПа, не менее …………….………….420

предел текучести (Т, МПа, не менее ……………………..….250

относительное сужение (, % ………………………………….40

относительное удлинение (, % ………………………………..16

твердость по Бринеллю, НВ …………………………………..156

твердость по Роквеллу (поверхностная), НRC ……..………..60

Свариваемость: сваривается без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей.

Паронит ПОН (ПОН-1) ГОСТ 481.

Назначение: изготовление неметаллических прокладочных материалов для уплотнения разъемов фланцевых соединений аппарата.

Основные физико-механические свойства:

плотность (, кг/см3 …………………………………………..1,6-2,0

условная прочность при разрыве в поперечном направлении, кгс/см2, не менее …………………….…………………………………………60

2.2 Расчеты аппарата на прочность, стойкость и герметичность

2.2.1 Расчет толщины стенки обечайки трубного пучка

Рисунок 2.1 – Эскиз цилиндрической обечайки

# Расчетное давление принимаем

# р=рр=0,2 МПа,

# За расчетную температуру принимаем

# t=1000C

Расчеты на прочность выполняются с учетом прибавки, в данном случае принимаем равной:

С=П∙τ=0,1·20 =2 мм,

где  П = 0,10 мм/год – проницаемость материала, мм/год;

( = 20 лет – срок службы аппарата,  лет.

# Коэффициент прочности сварных швов (φ=0,9 - для стыковой с двухсторонним проваром, выполненной автоматической и полу-автоматической сваркой при контроле швов по длине до 50% [2].

# Допускаемое напряжение слоя листа (сталь 16ГС) корпуса при 20°С и расчетной температуре соответственно:

# [σ20]=184 МПа;

# [σ]=180 МПа.

# Расчетное значение предела текучести для стали 16ГС [3]:

# [σт20]=240 МПа.

# Допускаемое напряжение в условиях гидравлических испытаний определяется по формуле:

# [σ]и=σт20/1,1=240/1,1=218 МПа.

Пробное давление при гидроиспытании [3]:

(2.1)

Расчетная (номинальная) толщина стенки обечайки определяется по формуле [3]:

(2.2)

где D – внутренний диаметр обечайки.

Исполнительная толщина листа для обечайки:

s ≥ sр+ с = 0,28 + 2 = 2,28 мм

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

оверяем условия применимости формул [2]:

0,002≤==0,0073 ≤ 0,1 – условие выполнено;	   (2.9)

0,2≤== 0,25 ≤ 0,1 – условие выполнено.

2.2.3 Расчёт фланцевого соединения

Фланец – стальной плоский приварной, форма привалочной поверхности – «выступ-впадина», изолированный.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2.3 – Расчетная схема фланцевого соединения

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета фланцевого соединения

| № | Наименование параметра | Ед. измерения | Усл. обознач. | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Условия эксплуатации: |  |  |  |
|  | температура фланцев | °С | tф | 100 |
|  | температура болтов | °С | tб | 98 |
|  | внутреннее давление | МПа | р | 0,1 |
|  | внешняя сила | МН | Р | 0 |
| 2 | Геометрические параметры фланца: | - |  |  |
|  | внутренний диаметр | м | D | 0,273 |
|  | внешний диаметр | м | Dф | 0,33 |
|  | диаметр болтовой окружности | м | Dб | 0,315 |
|  | толщина фланца | м | hф1 | 0,035 |
|  |  |  | hф2 | 0,032 |
|  | толщина стенки аппарата | м | S0 | 0,01 |
| 3 | Параметры прокладки: |  |  |  |
|  | внешний диаметр прокладки | м | Dп | 0,285 |
|  | ширина прокладки | м | b | 0,02 |
|  | толщина прокладки | м | h | 0,002 |
|  | материал прокладки | - | - | поранит |
|  | коэффициент |  | m | 2,5 |
|  | минимальное давление | МПа | q | 20 |
|  | допускаемое давление обжатия | МПа | [q] | 130 |
|  | модуль продольной упругости | МПа | Еп | 2000 |
| 4 | Материал фланцев | - | - | 16ГС |
|  | допускаемое напряжение при температуре t=20°C | МПа | = | 196 |
|  | допускаемое напряжение при t | МПа | = | 167 |
|  | модуль продольной упругости при температуре t=20°C | МПа | = | 199000 |
|  | модуль продольной упругости при температуре t | МПа | = | 183000 |
|  | коэффициент линейного расширения при температуре t | К-1 | = | 0,000014 |
| 5 | Допускаемые напряжения для |  |  |  |
|  | материала фланца в разрезе S0: | МПа | = | 549 |
| 6 | Количество болтов | шт | zБ | 60 |
|  | внешний диаметр резьбы болта | м | dб | 0,02 |
|  | внутренний диаметр резьбы болта | м | d0 | 0,0173 |
|  | Материал болтов | - | - | ВСт3сп |
|  | допускаемое напряжение при t=20°C | МПа |  | 154 |
|  | допускаемое напряжение для материала болтов при температуре t | МПа |  | 143 |
|  | модуль продольной упругости болта при температуре t | МПа |  | 183000 |
|  | коэффициент линейного расширения материала болта при температуре t | К-1 |  | 0,0000126 |
| 7 | Добавка к расчетным толщинам | м | с | 0,0012 |
| 8 | Коэффициент прочности сварных швов | - | φ | 0,9 |
| 9 | Коэффициент трения | - | f1 | 0,1 |

Отношение большей толщины втулки к меньшей [7]

β =1.

Средний диаметр прокладки

Dсп = Dп – b =  0,285-0,02=0,265 мм.	               				  (2.10)

Эфективная ширина прокладки при b > 0,015 м:

bЕ = bЕ = 0,06 b0,5 = 0,06 · 0,020,5 = 0,0085 м          	 		     (2.11)

Конструктивный коэффициент для фланца

Кф = Dф/ D = 0,33 / 0,273 = 1,08                       	  			    (2.12)

Конструктивные коэффициенты для фланцев

λф1 =  hф1 /  = 0,035/= 0,277        		  	   	    (2.13)

λф2 =  hф2 / = 0,032/= 0,253        		 	    	    (2.14)

Поправочный коэффициент

Ψ1ф = 1,28 · lgКф = 1,28 · lg1,08 = 0,0428                	  		    	    (2.15)

Поправочный коэффициент

Ψ2ф = (Кф + 1)/(Кф – 1) = (1,08+1)/(1,08-1) = 26          	 	 	     (2.16)

Поправочный коэффициент для прореза S0 для плоских приварных фланцев [7]

Ψ3ф = 1,0                                   		   	   				     (2.17)

Геометрические параметры фланцев

jф1 = hф1 / S0 = 0,035/0,01 = 3,5        	     		       			     (2.18)

jф2 = hф2 / S0 = 0,032/0,01 = 3,2            		     			     	     (2.19)

Безразмерный параметр фланцев

Тф = ,			               		    	    (2.20)

Тф =

Безразмерные параметры:

ωф1 = [1+0,9λф1(1+ψ1ф jф12)]-1   					             (2.21)

ωф1 = [1+0,9·0,277(1+0,0428·3,52)]-1= 0,725

ωф2 =  [1+0,9λф2(1+ψ1ф jф22)]-1        					             (2.22)

ωф2 = [1+0,9·0,253(1+0,0428·3,22)]-1= 0,753

Угловая податливость фланцев:

yф1 = ,						     	      (2.23)

yф1 =

yф2 = ,						      	      (2.24)

yф2 =

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

(2.83)

Здесь lобш – общая длина всех ребер на опоре;

для опоры с расположением ребер по схеме II (рис. 2.3):

lобш=L+b∙m=0,6+0,17∙2=0,94 м                     					(2.84)

где m – число ребер в опоре, m =2 шт.

q=1,2∙0,0219/0,94=0,0279 МН/м.

Расчетная толщина ребер из условия устойчивости:

,                                                					(2.85)

где  - допускаемое напряжение на устойчивость, принимаемое из условия:

[кр]=min{m/3; кр/5}=

= min {300/3=100 МПа;225/5=45 МПа}=45 МПа				(2.86)

Критическое напряжение находят по формуле:

кр = 3,6∙E(Sp/h2)2 = 3,6∙1,77∙105∙(0,0047/0,25)2 =225 МПа       		(2.87)

где Sp – большее из значений SpR , найденных по формулах (см. выше);

h2 – высота крайнего наружного ребра h2=250 мм (см. рис. 2.4).

что меньше принятого значения Sп = 0,010 м = 10 мм.

Условие прочности опоры при действии изгибающей силы Р2:

= Р2∙h1/Wφ∙[] ;                                          				 (2.88)

в случае приварной опоры:

=0,5∙Р2∙(h1+h2)/Wφ∙[] ;                                				(2.89)

где W – момент сопротивления горизонтального сечения по ребрам у основания опоры (заштрихованное сечение ребер на рис. 2.3);

h1 –высота среднего ребра опоры, h1=0,1 м, (рис 2.4).

(2.90)

φ∙[]=0,9∙163=147 МПа.                              				 	(2.91)

Тогда условие прочности опоры при действии изгибающей силы Р2 примет вид:

=0,00328∙0,1/0,0046=0,071 МПа,

что меньше φ∙[]=147 МПа – условие выполнено,

а в случае приварной опоры:

=0,5∙Р2∙(h1+h2)/W =0,5∙0,00328∙(0,1+0,25)/0,0046=0,125 МПа,

что меньше φ∙[]=147 МПа – условие выполнено.

Окончательно принимаем стандартную седловую опору с толщиной ребра Sp=6 мм. Конструктивные размеры, согласно  ОСТ 26-1265-75 (условные обозначения см. рис 2.4):

D=273 мм; R=141 мм; S1=6 мм, S2=10 мм; L=290 мм; А1=250 мм; l=190 мм; В=120 мм; L1=310 мм, втулка для опоры М16,

Опора 20-141-1-II ОСТ 26-1265-75;

Лист опорный 4-141-ОСТ 26-1267-75.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2.5 – Расчетная схема седловой опоры

Список литературы

- Кузнецов А.А., Судаков Е.Н. Расчуты основных процессов и аппаратов переработки углеводородных газов: Справочное пособие.-М.: Химия, 1983. – 224 с., ил.

- Методические рекомендации и контрольные задания для самостоятельной работы по курсу «Процессы и оборудование химических производств». Часть 1 Теплообменные процессы и оборудование / Сост.: А.П. Врагов, Я.Э. Михайловский. – Сумы: Изд-во СумГУ,2002.-55с.

- Лащинский А.А.,Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчёта химической аппаратуры: Справочник. Л.: Машиностроение, 1970.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – 10-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1987. – 576с.

- Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/ Г.С. Борисов, В.П. Брыков. Ю. И. Дытнерский и др. Под ред. Ю. И. Дытнерского, 2-е изд., перераб. и дополн. М.:Химия, 1991 – 496 с.

- Машины и аппараты химических производств: Примеры и задачи. Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Машины и аппараты химических производств»/И. В. Доманский, В. П. Исаков, Г. М. Островский и др.; Под. общ. ред.  В. Н. Соколова – Л.: Машиностроение, Ленинград, отд-ние, 1982. – 384 с., ил.

- Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя: В 3-х т. Т.1. – 5-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1978. –728с.,ил.

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия,1973. –754с.

Приложение  А

(Обязательное)

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Разраб.

Грек

Провер.

Ляпощенко

Н. Контр.

Утверд.

Установка осушки газа и регенерирования гликоля. Конденсатор-холодильник

Лит.

Листов

СумГУ гр. ХМ-61

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ