РЕФЕРАТ

Пояснительная записка :  57 стр, 10 рисунков, 9 таблиц,  1 приложение, 7 источников.

Графические материалы: технологическая схема установки, сборочный чертёж аппарата, сборочный чертёж узла - всего 4 листа формата А1.

Тема проекта: «Выпарная трёхкорпусная установка для упарки сульфата аммония. Разработать первый корпус с вынесенной греющей камерой и принудительной циркуляцией раствора».

Приведены теоретические основы и особенности процесса выпаривания, выполнены технологические прочностные расчеты аппарата, определены его размеры, обоснован выбор материала для изготовления аппарата.

Расчетами на прочность и герметичность показана надёжность работы запроектированного аппарата

Ключевые слова: АППАРАТ, УСТАНОВКА, СУЛЬФАТ АММОНИЯ, ВЫПАРНОЙ АППАРАТ, РАСЧЕТ.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                       	5
1 Технологическая часть                                                               	7                                           
1.1 Описание технологической схемы производства                	7 
1.2 Теоретические основы производства                                    	10 
1.3 Описание проектируемого аппарата                   		     	 3 
1.4 Технологические расчеты аппарата                                      	16 
1.4.1 Определение параметров топочных газов,                                  подаваемых в сушилку                                                                   16 
1.4.2 Определение параметров отработанных газов, расхода 
сушильного агента и расхода тепла на сушку                             	21 
1.5 Конструктивные расчеты аппарата          			     	25 
1.6 Выбор вспомогательного оборудования                               	 	36                                                                                                                                                        
2  Проектно-конструкторская часть  					      	41                                                    2.1 Выбор конструкционных материалов                        		      	41 
2.2 Расчеты на прочность, стойкость и герметичность                    	43 
2.2.1 Определение толщины стенки аппарата                                   	43 
2.2.2 Расчет опор аппарата                                                                   	49 
Выводы										           54

Список литературы                                                                              	55

Приложение А Спецификации к чертежам

ВВЕДЕНИЕ

В химической и смежной с ней отраслях промышленности жидкие смеси, концентрирование которых осуществляется выпариванием, отличаются большим разнообразием как физических параметров (вязкость, плотность, температура кипения, величина критического теплового потока и др.), так других характеристик (кристаллизующиеся, пенящиеся, нетермостойкие растворы и др.). Свойства смесей определяют основные требования к условиям проведения процесса (вакуум - выпаривание, прямо- и противоточные, одно- и многокорпусные выварные установки), а также к конструкциям выпарных аппаратов. 
       Такое разнообразие требований вызывает определенные сложности при правильном выборе схемы выпарной установки, типа аппарата, числа ступеней в многокорпусной выпарной установке. В общем случае такой выбор является задачей оптимального поиска и выполняется технико-экономическим сравнением различных вариантов.

1 Технологическая часть

  - Описание технологической схемы производства

1.2 Теоретические основы разрабатываемого процесса.

Выпариванием называется концентрирование растворов практически нелетучих или малолетучих веществ в жидких летучих растворителях.

При выпаривании обычно осуществляется частичное удаление растворителя из всего объема раствора при его температуре кипения. Основной задачей выпарных установок является концентрирование растворов, выделения из растворов растворенного вещества в чистом виде. Попутно с этими основными задачами выпарные установки снабжают завод горячим паром за счет отбираемых вторичных паров, а также обеспечивают котельные установки и другие технологические потребности производства горячими конденсационными водами.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

,									(1.7)

Полезная разность температур в выпарном аппарате  представляет собой разность температуры конденсации  Т, 0С  греющего пара и температуры кипения  tк, 0С выпариваемого раствора.

,									(1.8)

2.Технологические и проектные расчеты аппарата

2.1. Описание технологической схемы установки

В приведенном ниже типовом примере расчета трехкорпусной установки.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2.1 - Принципиальная схема трехкорпусной выпарной установки: 
Е1— емкость исходного раствора; Н1-6 — насосы; Т — теплообменник-подогреватель; АВ1-3 — выпарные аппараты: КБ — барометрический конденсатор: НВ— вакуум-насос; Р расширитель; Е2-3 — емкость упаренного раствора: КО конденсатоотводчики. 
    Принципиальная схема трехкорпусной выпарной установки показана на рис. 2.1. Исходный разбавленный раствор из промежуточной емкости Е1 центробежным насосом Н1,2 подается в теплообменник Т (где подогревается до температуры, близкой к температуре кипения), а затем в первый корпус АВ1 выпарной установки. Предварительный подогрев раствора повышает интенсивность кипения в выпарном аппарате. 
     Первый корпус обогревается свежим водяным паром. Вторичный пар, образующийся при концентрировании раствора в первом корпусе, направляется в качестве греющего во второй корпус АВ2. Сюда же поступает частично сконцентрированный раствор из 1-го корпуса. Аналогично третий корпус  обогревается вторичным паром второго и в нем производится концентрировании раствора, поступившего из второго корпуса. 
Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

2.2 Устройство и принцип работы аппарата

В верхней части аппарата расположен брызгоотделитель. Коническое днище сепаратора (2) соединено с циркуляционной трубой (3) , которая при помощи колена  переходной камеры подключена к нижней трубной решетке греющей камеры (1).

Циркуляция  раствора в аппарате осуществляется насосом (4) по замкнутому контуру: сепаратор (2) – циркуляционная труба (3)  – насос (4)  – греющая камера (1) – сепаратор (2). Циркуляционный  насос  обеспечивает скорость потока в трубах 2 – 2,5 м/с.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2.2 - Схема выпарного аппарата: 1 – греющая камера; 2 – сепаратор; 3 – циркуляционная труба; 4 – насос.

1.4 Технологические расчеты аппарата

1.4.1 Материальные балансы

Технологический расчёт выпарных аппаратов заключается в определении поверхности теплопередачи. Поверхность теплопередачи F, м2  определяют по основному уравнению теплопередачи, [4]:

(1.7)

Для определения тепловых нагрузок  Q, коэффициентов теплопередачи К и полезных разностей температур , необходимо знать распределение упариваемой влаги, концентраций растворов по корпусам и их температуры кипения. Первоначально определим эти величины по материальному балансу, а в дальнейшем уточним их по тепловому балансу.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

МПа,					(2.10)

где Рг1 – давление греющего пара в 1-м корпусе, МПа;

Рб.к. – давление пара в барометрическом конденсаторе, МПа;

Тогда давление греющих паров, МПа, в корпусах составляет

Рг1 = 0,3 МПа,

,			(211)

,			(2.12)

,			(2.13)

По давлению греющего пара находим его температуру и теплоту парообразования rг  (таблица 2.1) по корпусам.

# Таблица 2.1-Определение температуры и теплоты парообразования

| Давление, МПа | Температура, 0С | Теплота парообразования, кДж/кг |
| --- | --- | --- |
| Рг1 = 0,3 | tг1 = 132,9 | rг1 = 2730 |
| Рг2 = 0,21 | tг2 = 120,9 | rr2 = 2712 |
| Рг3 = 0,12 | tг3 = 104,2 | rr3 = 2686 |
| Рб.к. = 0,03 | tб.к = 68,7 | rб.к = 2620 |

# Определение температурных потерь.

Температурные потери в выпарном аппарате обусловлены температурной ,гидростатической  и гидродинамической  депрессиями.

а) Гидростатическая депрессия вызвана потерей давления пара на преодоление гидравлических сопротивлений трения и местных сопротивлений паропроводов при переходе из корпуса в корпус.

Примем = 1 0С..

Тогда температура вторичных паров в корпусах равны:

0С,						(2.14)

0С,						(2.15)

0С.						(2.16)

# Сумма гидродинамических депрессий, [4]:

0С.				(2.17)

По температурах паров определяется их давления и теплота парообразования (таблица 2.2).

Таблица 2.2 - Определение давления и теплоты парообразования

| Температура, 0С | Давление, МПа | Теплота парообразования, кДж/кг |
| --- | --- | --- |
| tвп1 = 121,9 | Рвп1 = 0,217 | rвп1 = 2197 |
| tвп2= 105,2 | Рвп2 = 0,1244 | rвп2 = 2239 |
| tвп3 = 69,7 | Рвп3 = 0,0315 | rвп3 = 2313 |

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Находим значение по корпусам:

0С,				(2.29)

0С,				(2.30)

0С.				(2.31)

# Сумма температурных депрессий равна:

0С.			(2.32)

# Тогда температуры кипения растворов в корпусах равны (0С):

t к1 = t г2 +0С,		(2.33)

t к2 = t г3 +0С,		(2.34)

t к3 = t г4 +0С.		(2.35)

# Расчет полезной разности температур.

Необходимым условием передачи тепла в каждом корпусе является некоторой полезной разности температур греющего пара и кипящего раствора.

Полезные разности температур по корпусам  равны:

( tп1 = t г1 – tк1 = 132,9 – 125,3 = 7,6 0С,				(2.36)

( tп2 = t г2 – tк2 = 120,9 – 110,4 = 10,5 0С,				(2.37)

( tп3 = t г3 – tк3 = 104,2 – 82,8 = 21,4 0С.				(2.38)

# Общая полезная разность температур, [4]:

0С.			(2.39)

Проверим общую полезную разность температур, [4]:

,				(2.40)

0С.

2.4 Тепловые балансы и расчеты

Определение тепловых нагрузок, [4].

Расчет концентрации раствора по корпусам

Из корпуса 1 во 2 переходит раствора

G1=Gнач –W1=78500/3600-0,54=1,64 кг/с,				(2.41)

Из в 2 корпуса в 3 переходит раствора

G2= Gнач –W1- W2=7850/3600-0,54-0,59=1,05 кг/с,		(2.42)

Из 3 корпуса выходит выходит раствора

Gкон = Gнач –W=7850/3600-1,78=0,4 кг/с.			(2.43)

Определение тепловых нагрузок 
       Расход греющего пара в 1-й корпус, производительность каждого корпуса по выпаренной воде и тепловые нагрузки по корпусам определим путем совместного решения уравнений тепловых балансов по корпусам и уравнения баланса по воде для всей установки:

Q1=W1 r1 ,									(2.44)

Q1=0,54∙2197∙103=1186380 Вт

Q2=W2r2- G1с1(t1-t2) ,							(2.45)

Q2=0,59∙2239∙103-1,64∙3,77(125,3-110,4)=1320918 Вт

Q3=W3r3- G2с2(t2-t3) ,							(2.46)

Q3=0,647∙2313∙103-1,05∙3,56(110,4- 82,8)=1496408 Вт

Расчет коэффициентов теплопередачи.

Коэффициент теплопередачи для первого корпуса определяют по уравнению аддитивности термических сопротивлений, [4]:

К2=  ,                                                           (2.47)

где  α1 – коэффициент теплопередачи от конденсирующего пара к стенке, Вт/(м2·К);

α2 – коэффициент теплопередачи от стенки к кипящему раствору, Вт/(м2·К);

― суммарное термическое сопротивление равно термическому сопротивлению стенки  и накипи . Термическое сопротивление загрязнений со стороны пара не учитываем, [4]:

;                                                                     (2.48)

∑δ/λ=0,002/25,1+0,0005/2=2,87∙10-4  м2∙К/Вт.

Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к стенке равен:

α1 =2,04·,                                                       (2.49)

где  r2 – теплота парообразования греющего пара в корпусе, Дж/кг;

ρж2, λ ж2, μж2 - соответственно плотность (кг/м3), теплопро-водность (Вт/(м·К), вязкость (Па·с) конденсата при средней температуре пленки;

tпл – средняя температура пленки, 0С.

tпл  =  tr2 - ,                                                                     (2.50)

где     Δt1 – разность температур конденсации пара и стенки, 0С.

Расчет α1 ведут методом последовательных приближений. В первом приближении примем  Δt1 = 2,5 0С. Тогда

tпл = 132,9-  = 131,65 0С.

α1 = 2,04·=8398 .

Для установившегося процесса передачи тепла справедливо уравнение :

q = α1· Δt1 =  = α 2·∆t2,                                                      (2.51)

где    q  - удельная тепловая нагрузка, Вт/м2 ;

Δtст - перепад температур на стенке, 0С.

Δt2 – разность между температурой стенки со стороны раствора и   температурой кипения раствора, 0С.

Отсюда

Δtст = α1· Δt1·;                                                           (2.52)

Δtст = 8398·2,5·2,87·10-4= 6,02 0С.

Тогда

Δt2= Δtп2– Δtст – Δt1 ;                                                    (2.53)

Δt2= 10,5 – 6,02 – 2,5 = 1,98 0С.

Коэффициент теплопередачи от стенки к кипящему раствору равен:

α2=                                                                             (2.54)

где     λ2 – теплопроводность раствора, Вт/м·к;

dвн – внутренний диаметр трубки, м;

Nu – критерий Нуссельта.

При развитом турбулентном течении в прямых трубах критериальное уравнение имеет вид, [4]:

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Коэффициент трения ( зависит от режима движения воды в барометрической трубе. Определим величину Re:

(2.59)

где (в = 0,836 ( 10 -3 Па(с – вязкость воды при средней температуре воды tср = 28 0С.

Для гладких труб при   (=0,013 [4]:

Отсюда находим Нбт=6,3 м.

Расчет объема и размеров емкости исходного раствора.

Расчет емкости для исходного раствора проводим из условий шестичасовой (сменной) работы выпарного аппарата, т. е. ( = 6 ч.

Объем емкости для разбавленного (исходного) раствора:

(2.60)

где  GH, (Н  – количество (кг/ч) и плотность (кг/м3) исходного раствора;

( – коэффициент заполнения емкости ( = 0,85 ( 0,95.

Принимаем емкость объемом 50 м3.

Принимаем диаметр емкости D = 3 м, ее длина – 7 м.

2. Проектно-конструкторская часть

2.1 Выбор конструционных материалов

При выборе конструкционных материалов к ним предъявляются следующие требования:

а) достаточная общая химическая и коррозионная стойкость в агрессивной среде;

б) достаточная механическая прочность при заданных давлении и температуре технического процесса;

в) наилучшая способность материала свариваться с обеспечением высоких механических свойств сварочных соединений и их коррозионной стойкости;

г) низкая стоимость материала и освоенность его промышленностью.

По рекомендации [1] для водного раствора сульфата аммония рекомендуется коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

Проницаемость П = 0,10 мм/год. При работе – точечная коррозия.

Сталь 12Х18Н10Т – коррозионностойкая сталь аустенитного класса.

Модуль упругости Е = 1,98(105 МПа.

Таблица 1.1 - Химический состав, %  ( ГОСТ 5632-72)

| С | Si | Mn | Cr | Ni | Ti | S | P | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| не более |  | не более |
| 0,12 | 0,8 | 2,0 | 17(19 | 9(11 | 0,9(1,1 | 0,02 | 0,03 | 0,3 |

# Механические свойства при  t = 20 oС.

# Предел текучести (и = 225 (315 МПа.

# Временный предел прочности (в = 550(650 МПа.

Относительное удлинение (= 46 (74 %.

# Относительное изменение поперечного сечения ( = 66(80 %.

Ударная вязкость KCV = 215 (372  Дж /см2.

Технологические свойства

Температура ковки : начала – 1200 0С , конца – 850 0С. Свари-ваемость – сваривается без ограничений. Способы сварки: РДС, ЭШС, КТС с последующей термообработкой.

# Физические свойства

# Модуль упругости  Е = 1,98(105  МПа.

Плотность ( = 7900 кг/ м3.

Теплопроводность ( = 15 Вт / м(0С.

Линейное расширение ( = 16,6 (10 -6 1/ 0С.

Теплоёмкость с = 462 Дж/ кг(К.

# Назначение

Сварные  сосуды и аппараты, работающие в разбавленных растворах азотной, фосфорной, уксусной кислот, растворах щелочей и солей, детали, работающие под давлением при t = 196 (600 0С, а при наличии агрессивных сред до t =350 0С.

Сталь Ст.3сп ГОСТ 380 – 71 – применяется для изготовления деталей и узлов, не соприкасающихся со средой. Сталь по способу выплавки спокойная.

Она характеризуется хорошим расширением и хорошим удалением серы и фосфора, повышающим качественные показатели металла. Сталь технологична в обработке, хорошо обрабатывается резанием и давлением. Пластические свойства стали высокие. Сталь хорошо сваривается всеми видами сварки. Сталь неустойчива во многих агрессивных средах.

# Таблица 1.2 - Химический состав стали, в %

| С | Мп | Si | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,14÷0,22 | 0,40÷0,65 | 0,12÷0.3 | 0,04 | 0,05 |

# Механические свойства при  t = 20 oС.

# Предел текучести (и = 220 МПа.

Временный предел прочности (в = 445 МПа.

Относительное удлинение (5 =33 %.

# Относительное изменение поперечного сечения ( = 59 %.

Ударная вязкость KCU = 154  Дж /см2.

# Назначение.

Несущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах. Фасонный и листовой прокат(5-й категории) для несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках: при толщине проката до 25 мм в интервале температур от -40 до +425°С; при толщине проката свыше 25 мм - от -20 до +425°С при условии поставки с гарантируемой свариваемостью.

2.2 Расчет толщины стенки сепаратора, [2]:

Основные расчетные параметры:

Рабочая температура среды t=121,9 оС.

Рабочее давление в аппарате Р=0,217 МПа.

Расчетное давление для аппаратов с рабочим избыточным давлением Р>0,07 МПа согласно рекомендациям приведенным [4] составит:

Рр=1,1р=1,1·0,217=0,239 МПа.			             (3.1)

Пробное при гидравлическом испытании давление согласно [2] составит:

(3.2)

,					             (3.3)

где:	,- допустимое напряжение для материала корпуса при расчетной температуре и 20оС;

=184 МПа,

=173 МПа

МПа.

Коэффициент проточности сварного шва согласно [2] составит: (=0,9.

Рисунок 3.1 – Расчетная схема цилиндрической обечайки

Толщина стенки цилиндрической обечайки, нагруженной внутренним избыточным давлением определяется по формуле:

(3.3)

Исполнительную толщину стенки определим по формуле:

,								             (3.4)

где:	С – общее значение прибавки, которая состоит из составляющих прибавок и определяется по формуле

С=С1+С2+С3,							             (3.5)

Прибавку С1 принимаем равной:

С=П∙τ=0,1·20 =2 мм,

где  П = 0,10 мм/год – проницаемость материала, мм/год;

( = 20 лет – срок службы аппарата, лет.

С2 – прибавка на минусовое значение предельного отклонения по толщине листа, мм,

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Список литературы

- Методические рекомендации и контрольные задания для самостоятельной работы по курсу «Процессы и оборудование химических производств». Часть 1 Теплообменные процессы и оборудование / Сост.: А.П. Врагов, Я.Э. Михайловский. – Сумы: Изд-во СумГУ,2002.-55с.

- Лащинский А.А.,Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчёта химической аппаратуры: Справочник. Л.: Машиностроение, 1970.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – 10-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1987. – 576с.

- Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/ Г.С. Борисов, В.П. Брыков. Ю. И. Дытнерский и др. Под ред. Ю. И. Дытнерского, 2-е изд., перераб. и дополн. М.:Химия, 1991 – 496 с.

- Машины и аппараты химических производств: Примеры и задачи. Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Машины и аппараты химических производств»/И. В. Доманский, В. П. Исаков, Г. М. Островский и др.; Под. общ. ред.  В. Н. Соколова – Л.: Машиностроение, Ленинград, отд-ние, 1982. – 384 с., ил.

- Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя: В 3-х т. Т.1. – 5-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1978. –728с.,ил.

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия,1973. –754с.

Приложение А

(Обязательное)

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ПОХНП.К.00.00.00.ПЗ

Разраб.

Плевако

Провер.

Ясырев

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Вакуум-кристаллизатор

Лит.

Листов

СумГУ гр. ХМЗ-51с

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

29

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

31

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

43

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

44

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

45

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

46

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

47

ПОХНП.Р.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

56

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

57

ПОХНП.В.00.00.00 ПЗ