Содержание

Введение......................................................................................................................4

Оборудование, приборы, инструменты..................................................................8

1.Технология разборки водяного насоса автомобиля КамАЗ – 740.....................9

2.Технология сборки водяного насоса автомобиля КамАЗ – 740........................12

3.Дефектовка вала...................................................................................................15

Разработка съёмника..............................................................................................16

Заключение................................................................................................................17

Список используемой литературы.........................................................................18

Спецификация деталей съемника...........................................................................19

Оборудование, приборы, оборудование.

Стенд для испытания водяных насосов мод. 470.189; приспособление для разборки-сборки водяного насоса; пресс гидравлический мод. Р-377; пресс ручной мод.ОКС-761-2; секундомер СМ-60 ГОСТ 5072-72; установка для мойки деталей мод. 196 М или «Тайфун»; пистолет воздушный С-417; ключи гаечные кольцевые 10,12,19 мм ГОСТ 2906-80; головка сменная 17 мм ГОСТ 25604-83; ключ трещёточный ГОСТ 22402-77; удлинитель L=150 мм ГОСТ 25600-83; отвёртки слесарно-монтажные 6,5 мм, 8,0 мм, 10,0 мм ГОСТ 17199-71; зубило слесарное ГОСТ 7211-86; молоток слесарный стальной ГОСТ  2310-77; бородок слесарный ГОСТ 7214-72; пинцет ГОСТ 21241-77; пассатижи комбинированные  ГОСТ 17438-72; съёмник шкива с валика  водяного насоса /И-801.400.000/; пассатижи специальные для снятия и установки стопорных колец И-801.23.000; съёмник крыльчатки водяного насоса И-801.33.000; оправка для выпрессовки(запрессовки) кольца корпуса водяного насоса /Днар=32,5 мм, Двн=18мм, L=130 мм/; оправка для выпрессовки(запрессовки) водоотражающей шайбы корпуса водяного насоса /трубчатая, Днар=32,5 мм, Двн=20 мм, L=130 мм/; оправка для выпрессовки сальника корпуса водяного насоса /трубчатая, Днар=30 мм, Двн=18 мм, L=100 мм/; технологические пластины 15x15,  t=1.0 мм, t=1,2 мм/;  оправка для запрессовки сальника корпуса водяного насоса и крыльчатки /трубчатая, ступенчатая Днар1=45 мм, Днар2=30 мм, Двн1=13 мм, Двн2=13 мм, L1=60 мм, L2=40 мм/; оправка для запрессовки манжеты корпуса водяного насоса /Днар=42 мм, Двн=22 мм, L=100 мм/; оправка для напрессовки втулки на шкив водяного насоса /Днар=46 мм, Двн=36 мм, L=100 мм/; оправка для запрессовки манжеты в корпус манжеты водяного насоса /Днар=61 мм, Двн=53 мм, L=100 мм/; оправка для напрессовки шкива привода на валик водяного насоса /трубчатая, Днар=45 мм, Двн=26 мм, L=100 мм/; кисть волосяная КФК-8 ГОСТ 10597-70; оправка для запрессовки валика в корпус водяного насоса /Д=24 мм, L=100 мм/; ёмкость с моторным маслом; емкость с консистентной смазкой; ёмкость с эмалью НЦ-5125 ГОСТ 7462-72; деревянная лопатка.

1.Технология разборки агрегата.

Трудоёмкость 17,0 чел.мин.

- Установить водяной насос в сборе в приспособление для разборки. /Приспособление/

- Отогнуть усы стопорной шайбы 11 /Рис.1/ и, удерживая валик от проворачивания за шкив 14, отвернуть колпачковую гайку 12 крепления крыльчатки   и снять шайбу 11. /Молоток, зубило, отвёртка 8,0 мм, ключ кольцевой гаечный 19 мм/.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 1 Водяной насос.

- Установить съёмник и снять крыльчатку 18 /Рис.2/ насоса с валика 13. /Съёмник крыльчатки, ключи гаечные кольцевые 12 и 19 мм/.

- Вынуть пружину 3 /Рис. 3/, манжету 5 торцевого уплотнения в сборе с обоймами 2 и 4 и упорное кольцо 6, Работу выполнять на двигателях КамАЗ-740 до №110661. /Пинцет, отвертка 6,5 мм/.

- Снять  валика 13 /Рис.2/ насоса уплотнительное кольцо 19 с обоймой 20 и кольцо 21 упорное. Работу выполнять на двигателях КамАЗ 740 начиная с №110661. /Отвертка 6.5 мм, пассатижи/.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 2 Насос водяной.

- Отвернуть болт 1 крепления шкива с пружиной 3 и плоской 4 шайбами, /Головка сменная 17 мм, удлинитель 150мм, ключ трещеточный, съёмник шкива/. Установить съёмник и снять с валика шкив.

- Выпрессовать шпонку 12 из валика 13 водяного насоса./Молоток, зубило/.

- Вывернуть болт 24 /Рис.3/ крепления крышки из корпуса с шайбами 19, снять крышку 16 в сборе с манжетой 17 и прокладку 15. Работу выполнять на двигателях КамАЗ-740 до №110661./Ключ гаечный кольцевой	10мм, отвёртка 6.5мм/.

- Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 3 Водяной насос.

- Снять с валика 13 /Рис.2/ насоса пылезащитную шайбу 9. Работу выполнять на двигателях КамАЗ-740 начиная с №110661./Отвёртка 6.5мм/.

- Вынуть из корпуса 24 насоса стопорное кольцо 10. . Работу выполнять на двигателях КамАЗ-740 начиная с №110661/Специальные пассатижи/.

- Установить водяной насос на пресс и выпрессовать валик в сборе с подшипниками. /Пресс гидравлический мод. Р-377/.

- Выпрессовать из корпуса 8 /Рис. 3/ водяного насоса кольцо 7 корпуса,. Работу выполнять на двигателях КамАЗ-740 до № 110661./Молоток, оправка/.

- Вынуть манжету 9 из корпуса 8 водяного насоса. Работу выполнять на двигателях КамАЗ-7400 до №110661./ Отвёртка 10,0 мм/

- Выпрессовать из корпуса 24 /Рис. 8/ водяного насоса водоотражающую шайбу 15. Работу выполнять на двигателях КамАЗ-740 начиная с №110661./оправка, молоток/.

- Выпрессовать сальник 22 из корпуса 24 водяного насоса. Работу выполнять на двигателях КамАЗ-740 начиная с №110661. /Оправка, молоток/.

- Спрессовать подшипники 11 и 14 с  валика водяного насоса  На двигателях КамАЗ-740 до №110661./Пресс ручной мод.ОКС-761-2, технологические пластины/. Вместе с задним подшипником 11 /Рис.3/ спрессовывается и втулка 10 манжеты задняя.

- Выпрессовать манжету 17 из корпуса 16 манжеты водяного насоса. Работу выполнять на двигателях КамАЗ-740 до №110661./Отвёртка 10.0 мм/.

- Спрессовать втулку 18 со шкива 1 водяного насоса. Работу выполнять на двигателях КамАЗ-740 до №110661./Молоток, зубило/.

2.Технология сборки агрегата

Трудоёмкость-24,0 чел.мин.

- Напрессовать подшипник 11 и 14 /Рис. 2/ валик 13 водяного насоса. /Пресс ручной мод. ОКС-761-2, технологические пластины/.

- Напрессовать на валик 12 /Рис. 3/ водяного насоса втулку 10 манжеты заднюю. Работу выполнять на двигателях КамАЗ-740 до №110661./Пресс ручной мод. ОКС-761-2, технологические пластины/.

- Напрессовать втулку 18 на шкив 1 водяного насоса. Работу выполнять на двигателях КамАЗ до №110661. /Молоток, оправка/.

- Запрессовать манжету 17 в крышку 16 корпуса манжеты. Перед запрессовкой наружную поверхность манжеты смазать маслом М1ОГ2К ГОСТ 8581-78. Манжету запрессовать так, чтобы торец с пружиной был направлен, при установке крышке на корпус, в сторону подшипника.  /Молоток, оправка, ёмкость, кисть/.

- Запрессовать манжету 9 в корпус 8 водяного насоса. Работу выполнять на двигателях КамАЗ до №110661. /Молоток, оправка, ёмкость, кисть/.

Перед запрессовкой наружную поверхность манжеты смахать маслом М1ОГ2К ГОСТ 8581-78. Манжету запрессовать так, чтобы торец с пружиной был направлен в сторону подшипника 11.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

| Наименование дефекта | Средство измерения и контроля | Размер, мм | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номиналь- ный | Допустимый без ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Трещины или обломы | осмотр | - | - | Браковать |
| 2.Износ шейки под передний шарикоподшипник | Микрометр гладкий МК 25-1 ГОСТ 6507-76 | +0,017 +0,002 Ø25 | Ø24,99 | Браковать при значении менее 24,99 |
| 3.Износ шейки под задний шарикоподшипник | Микрометр гладкий МК 25-1 ГОСТ 6507-76 | +0,017 +0,002 Ø20 | Ø19,99 | Браковать при значении менее 19,99мм |
| 4.Износ лыски под крыльчатку | Кольцо ¢ 15,6 мм Щуп проволочный ¢ 0,05 мм | Зазор между поверхностью и кольцом 0,05 | Браковать при значении более 0,05 мм. |
| 5 Износ шеек вала под шкив | Микрометр гладкий МК 25-1 ГОСТ 6507-76 | +0,048 +0,029 Ø24,9 | Ø24,89 | Браковать при значении менее 24,926 мм |
| 6 Износ шпоночного паза по ширине | Шаблон 5,01 мм | - 0,010 - 0,055 6 | 5,01 | Изготовить новый паз под углом 180º к изношенному. В случае невозможности изготовления нового паза – браковать. |

3.Дефектовка вала водяного насоса

Общая трудоёмкость – 9,0 чел.мин.

Исполнитель – слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда.