Министерство образования и науки Российской Федерации

Тульский государственный университет

Кафедра ПМ и ДМ

Привод цепного конвейера

Пояснительная записка

к курсовому проекту по дисциплине

“Детали машин”.

КП ДМ 14.01.00.00.000П3

Выполнил: студент гр. 120311 Стёпочкин А.О.

Руководитель: доцент Поляков В.Н.

Тула 2004.

Оглавление

- Кинематический расчёт привода

  - Выбор электродвигателя

  - Передаточное число привода и разбивка его по ступеням

  - Частоты вращения валов и угловые скорости

  - Крутящие моменты на валах

- Расчёт редуктора

  - Выбор материала колёс и определение допускаемых напряжений.

  - Расчёт зубчатых передач эвольвентного зацепления.

    - Расчёт тихоходной ступени.

    - Расчёт промежуточной ступени.

    - Расчёт быстроходной ступени.

  - Расчёт и проектирование валов

    - Выбор материала и термообработки.

    - Проектный расчёт и разработка конструкции вала.

    - Предварительный подбор подшипников качения

2.4.     Эскизная компоновка редуктора.

2.5.     Проверочный расчёт валов.

2.6.     Подбор подшипников качения

2.7.     Подбор и проверка шпонок. Проектирование шпоночных соединений.

2.8.     Конструирование корпуса и крышки редуктора.

2.9.     Выбор смазки для зубчатых передач и подшипников качения.

2.10.   Назначение и выбор посадок для сопрягаемых деталей.

- Проектирование приводного вала.

3.1. Назначение материала и вида упрочняющей обработки.

3.2. Проектный расчёт вала.

3.3. Разработка конструкции вала.

3.4. Проверочный расчёт вала.

3.5. Подбор и проверка подшипников.

- Подбор и проверка муфты

Заключение.

Список используемой литературы

1. Кинематический расчёт привода.

1.1. Выбор электродвигателя.

1.1.1. Определяем мощность на выходе привода.

Здесь  - тяговое усилие цепи конвейера, кН;

- скорость движения цепи, м/с.

1.1.2. Определяем общий КПД привода.

Здесь  - КПД муфты;   - КПД зубчатого зацепления; - КПД опор.

1.1.3. Определяем потребную мощность двигателя.

1. Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Величины   и  принимаются по ГОСТ.

1.2.3. Уточняем передаточное число редуктора.

1.3. Определяем частоты вращения валов редуктора.

1.3.1 Частота вращения входного вала.

Частота вращения входного вала равна частоте вращения двигателя.

1.3.2. Частота вращения 1-го промежуточного вала.

1.3.3. Частота вращения 2-го промежуточного вала.

1.3.4. Частота вращения тихоходного вала.

1.4. Определяем крутящие моменты на валах редуктора.

1.4.1. Крутящий момент на валу двигателя.

1.4.2. Крутящий момент на входном валу редуктора.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

2. Расчёт редуктора.

Исходные данные:

Таблица 1

| Ступень | U | Частота вращения валов, об/мин | Крутящие моменты на валах, н·м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ведущие n1 | ведомые n2 | ведущий Т1 | ведомый Т2 |
| быстроходная (косозубая) | 4 | 953 | 238,25 | 29,164 | 113,18 |
| промежуточная (прямозубая) | 3,36 | 238,25 | 70,907 | 113,18 | 368,95 |
| тихоходная (прямозубая) | 3,15 | 70,907 | 22,51 | 368,95 | 1127,56 |

2.1. Выбор материала и определение допускаемых напряжений при расчёте зубчатых передач.

2.1.1. Расчёт быстроходной ступени (косозубая пара).

2.1.1.1. Выбор материала и вида упрочняющей обработки.

Выбираем для шестерни сталь 45Х.

Тип термообработки – улучшение.

Твёрдость поверхности .

Предел прочности .

Предел текучести  (см. [2] стр. 163).

Среднее значение твёрдости поверхности шестерни:

Выбираем для колеса сталь 45.

Тип термообработки – улучшение.

Твёрдость поверхности  .

Предел прочности .

Предел текучести  (см. [2] стр. 163).

Среднее значение твёрдости поверхности колеса:   .

2.1.1.2. Определяем контактные напряжения.

Для шестерни:

Где

- базовый предел контактной выносливости материала шестерни.

Для сталей с твёрдостью  и типом термообработки – улучшение базовый предел контактной выносливости определяется по формуле:

(см. [2] стр. 168, таблица 8.9).

- коэффициент безопасности.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

- определяется из графика нагрузки привода. .

находим значение :

Так как , принимаем .

Следовательно, контактное напряжение для шестерни:

Для колеса:

Где

- базовый предел контактной выносливости материала колеса.

(см. [2] стр. 168, таблица 8.9).

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Для сталей с твёрдостью  и типом термообработки – улучшение базовый предел контактной выносливости определяется по формуле:

(см. [2] стр. 168, таблица 8.9).

- коэффициент безопасности.

Для вида термообработки – улучшение принимаем  (см. [] Иванов стр. 168).

- коэффициент, учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки.

Т.к. в нашем случае нагрузка является односторонней, принимаем

(см. [2] стр. 174).

- коэффициент долговечности (рассчитывается аналогично ).

Для всех сталей рекомендуется принимать

- эквивалентное число циклов, определяемое по формуле:

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

2.1.1.4. Определяем предельно допускаемые напряжения.

Предельно допускаемое контактное напряжение для шестерни:

Предельно допускаемое напряжение изгиба для шестерни:

Предельно допускаемое контактное напряжение для колеса:

Предельно допускаемое напряжение изгиба для колеса:

2.1.2. Расчёт промежуточной ступени (прямозубая пара).

2.1.2.1. Выбор материала и вида упрочняющей обработки.

Выбираем для шестерни и колеса сталь 45Х.

Тип термообработки – улучшение.

Твёрдость поверхности шестерни .

Твёрдость поверхности колеса .

Предел прочности .

Предел текучести  (см. [2] стр. 163).

Среднее значение твёрдости поверхности шестерни:

Среднее значение твёрдости поверхности колеса:       .

2.1.2.2. Определяем контактные напряжения.

Для шестерни:

Где

- базовый предел контактной выносливости материала шестерни.

Для сталей с твёрдостью  и типом термообработки – улучшение, базовый предел контактной выносливости определяется по формуле:

(см. [2] стр. 168, таблица 8.9).

- коэффициент безопасности,

- коэффициент долговечности.

где  - базовое число циклов нагружения.

Из [2] стр. 169 рис. 8.40а примем   .

- эквивалентное число циклов нагружения.

Где  - частота вращения шестерни, .

Остальные параметры данной формулы см. пункт 2.1.1.2.

Находим значение :

Так как , принимаем .

Следовательно, контактное напряжение для шестерни:

Для колеса:

Где

- базовый предел контактной выносливости материала колеса.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

2.1.2.3. Определяем напряжения изгиба.

Для шестерни:

Где, аналогично пункту 2.1.1.3.

(см. [2] стр. 168).

(см. [2] стр. 174).

где  и

где  - частота вращения шестерни (1-го промежуточного вала).

Для  получим:

Следовательно:

Принимаем

Таким образом, допускаемое напряжение изгиба для шестерни:

Для колеса:

Где, аналогично пункту 2.1.1.3.

(см. [2] стр. 168).

(см. [2] стр. 174).

где  и

где  - частота вращения колеса (2-го промежуточного вала).

Для  получим:

Следовательно:

Принимаем

Таким образом, допускаемое напряжение изгиба для колеса:

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

2.1.3. Расчёт тихоходной ступени (прямозубая пара).

2.1.3.1. Выбор материала и вида упрочняющей обработки

Выбираем для шестерни и колеса сталь 45Х.

Тип термообработки – улучшение.

Твёрдость поверхности шестерни .

Твёрдость поверхности колеса .

Предел прочности .

Предел текучести  (см. [2] стр. 163).

Среднее значение твёрдости поверхности шестерни:

Среднее значение твёрдости поверхности колеса:       .

2.1.3.2. Определяем контактные напряжения.

Для шестерни:

Где

- базовый предел контактной выносливости материала шестерни.

Для сталей с твёрдостью  и типом термообработки – улучшение базовый предел контактной выносливости определяется по формуле:

(см. [2] стр. 168, таблица 8.9).

- коэффициент безопасности,

- коэффициент долговечности.

где  - базовое число циклов нагружения.

Из [2] стр. 169 рис. 8.40а примем   .

- эквивалентное число циклов нагружения.

Где  - частота вращения шестерни, .

Остальные параметры данной формулы см. пункт 2.1.1.1.2.

находим значение :

Так как , принимаем .

Следовательно, контактное напряжение для шестерни:

Для колеса:

Где

- базовый предел контактной выносливости материала колеса.

(см. [2] стр. 168, таблица 8.9).

Остальные параметры определяются аналогично предыдущим расчётам:

Коэффициент безопасности .

- коэффициент долговечности.

где  - базовое число циклов нагружения.

Из [2] стр. 169 рис. 8.40а примем   .

- эквивалентное число циклов нагружения.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

2.2. Расчёт зубчатых передач эвольвентного зацепления.

2.2.1. Расчет тихоходной ступени (прямозубое зацепление).

Исходные данные для расчёта:

крутящий момент на валу колеса - ;

частота вращения ведомого вала - ;

передаточное число - ;

максимальный крутящий момент в период пуска - .

Допускаемые напряжения:

контактные

по изгибу

Предельно допускаемые напряжения:

контактные

изгиба

2.2.1.1. Назначаем коэффициент ширины колеса относительно межосевого  расстояния.

Согласно [2] стр. 136, таблица 8.4, назначаем:

.

2.2.1.2. Вычисляем значение ширины шестерни относительно делительного диаметра.

Подставив числовые значения, получим:

2.2.1.3. Назначаем коэффициенты, учитывающие неравномерность распределения нагрузки по ширине зуба при расчёте по контактным и изгибным напряжениям.

Согласно [2] стр. 130, рис. 8.15 назначаем:

;

2.2.1.4. Определяем межосевое расстояние.

Где   - поправочный коэффициент относительно межосевого расстояния.

Для прямозубых колёс

Подставив числовые данные, получим:

Согласно, [2] стр. 136, принимаем по СТ СЭВ 229-75 .

2.2.1.5. Определяем модуль зацепления.

Полученное значение модуля соответствует стандарту.

2.2.1.6. Определяем число зубьев колёс.

Суммарное число зубьев шестерни и колеса определяется по формуле:

Число зубьев шестерни определяется по формуле:

Число зубьев колеса:

Уточнённое передаточное число:

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Требуемое условие прочности формулируется следующим образом:

I)

Где  - коэффициент, учитывающий профиль сопряжённых колёс.

- коэффициент, учитывающий механические свойства зубчатых колёс.

Для стальных колёс принимаем

- коэффициент повышения прочности косозубого зацепления.

Для прямозубого зацепления .

II)

Проверяем условие I.

Данное условие выполняется.

Проверяем условие II.

Так как    данное условие не выполняется.

Для выполнения условия II необходимо уменьшить ширину зубчатого венца , вычислить новое значение  и снова выполнить проверку, начиная с пункта I.

Принимаем    и соответственно

Определяем значение :

Снова проверяем условие I.

Условие I выполняется.

Проверяем условие II.

Так как  условие II выполняется.

2) По напряжениям изгиба.

Требуемое условие прочности формулируется следующим образом:

Где

- коэффициент, учитывающий повышение изгибной прочности вследствие наклона контактной линии к основанию зуба и неравномерного распределения нагрузки.

Следовательно, для прямозубого зацепления получим:

- коэффициент формы зуба (для колеса).

При  принимаем

- коэффициент повышения прочности косозубых передач по напряжениям изгиба. Для прямозубого зацепления

С учётом изменения ширины зубчатого венца определяем новое значение :

Подставив, числовые значения проверим заданное условие:

Данное условие выполняется.

2.2.2. Расчет промежуточной ступени (прямозубое зацепление).

Исходные данные для расчёта:

крутящий момент на валу колеса - ;

частота вращения ведомого вала - ;

передаточное число - ;

максимальный крутящий момент в период пуска - .

Допускаемые напряжения:

контактные

по изгибу

Предельно допускаемые напряжения:

контактные

изгиба

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Число зубьев шестерни определяется по формуле:

Число зубьев колеса:

Уточнённое передаточное число:

2.2.2.7. Определяем делительные диаметры зубчатых колёс.

Делительный диаметр шестерни:

Делительный диаметр колеса:

Уточнённое межосевое расстояние:

2.2.2.8. Определяем ширину зубчатого венца.

Ширина зубчатого венца колеса определяется по формуле:

Ширина зубчатого венца шестерни определяется по зависимости:

2.2.2.9.  Определяем окружную скорость зубчатых колёс.

Окружная скорость колёс определяется по формуле:

2.2.2.10. Назначаем значения коэффициентов и степень точности зубчатой передачи.

Назначаем степень точности  9.

Согласно назначенной степени точности и вычисленной окружной скорости колёс, выбираем значения коэффициентов динамической нагрузки (см. [2] стр. 132, таблица 8.3).

и

2.2.2.11. Определяем силы, действующие в зацеплении.

Величина окружного усилия определяется по формуле:

Величина радиальной силы определяется по формуле:

2.2.2.12. Определяем удельную расчётную окружную силу.

По контактным напряжениям:

По напряжениям изгиба:

2.2.2.13. Выполняем проверку прочности зубьев колёс.

1) По контактным напряжениям.

Требуемое условие прочности формулируется следующим образом:

I)

Где, аналогично расчёту для тихоходной ступени:

.

II)

Проверяем условие I.

Данное условие выполняется.

Проверяем условие II.

Так как    данное условие не выполняется.

Для выполнения условия II необходимо уменьшить ширину зубчатого венца , вычислить новое значение  и снова выполнить проверку, начиная с пункта I.

Принимаем    и соответственно

Определяем значение :

Снова проверяем условие I.

Условие I выполняется.

Проверяем условие II.

Так как  условие II выполняется.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

2.2.3.11.  Определяем окружную скорость зубчатых колёс.

Окружная скорость колёс определяется по формуле:

2.2.3.12. Назначаем значения коэффициентов и степень точности зубчатой передачи.

Назначаем степень точности  9.

Согласно назначенной степени точности и вычисленной окружной скорости колёс, выбираем значения коэффициентов динамической нагрузки (см. [2] стр. 132, таблица 8.3) и коэффициентов повышения прочности косозубого зацепления (см. [2] стр. 149, таблица 8.7).

Коэффициенты динамической нагрузки:

Коэффициенты повышения прочности косозубого зацепления:

2.2.3.13. Определяем силы, действующие в зацеплении.

Величина окружного усилия определяется по формуле:

Величина радиальной силы определяется по формуле:

Где  - угол между нормальным усилием и усилием, перпендикулярным к поверхности зуба. Как правило .

Следовательно, получим:

Величина осевой силы определяется по формуле:

2.2.1.12. Определяем удельную расчётную окружную силу.

По контактным напряжениям:

По напряжениям изгиба:

2.2.1.13. Выполняем проверку прочности зубьев колёс.

1) По контактным напряжениям.

Требуемое условие прочности формулируется следующим образом:

I)

Где  - коэффициент, учитывающий профиль сопряжённых колёс.

- коэффициент, учитывающий механические свойства зубчатых колёс.

Для стальных колёс принимаем

- коэффициент повышения прочности косозубого зацепления.

где   - коэффициент торцевого перекрытия.

следовательно, для  получим:

II)

Проверяем условие I.

Данное условие выполняется.

Проверяем условие II.

Так как    данное условие не выполняется.

Для выполнения условия II необходимо уменьшить ширину зубчатого венца , вычислить новое значение  и снова выполнить проверку, начиная с пункта I.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Где

- коэффициент, учитывающий повышение изгибной прочности вследствие наклона контактной линии к основанию зуба и неравномерного распределения нагрузки.

- коэффициент формы зуба (для колеса).

При  принимаем

- коэффициент повышения прочности косозубых передач по напряжениям изгиба.

С учётом изменения ширины зубчатого венца определяем новое значение :

Подставив, числовые значения проверим заданное условие прочности:

Данное условие выполняется.

2.3. Расчёт и конструирование валов.

2.3.1. Расчёт и конструирование тихоходного вала.

Исходные данные:

крутящий момент на валу

2.3.1.1. Выбор материала и назначение вида упрочняющей обработки.

В качестве материала для тихоходного вала выбираем сталь обыкновенного качества без термообработки – Ст5.

2.3.1.2. Проектный расчёт вала и разработка его конструкции (по условиям собираемости).

1) Задаёмся  допускаемой величиной напряжения кручения.

Величина напряжения кручения выбирается из диапазона:

Принимаем

2) Выполняем проектный расчёт.

Из расчёта на кручение ориентировочно определяем диаметр концевого участка вала , т.к. именно на концевом участке в основном действует крутящий момент.

получаем:

Округляя полученное значение до стандартной величины в соответствии с ГОСТ 6636-69, получаем:

3) Разрабатываем конструкцию вала по условию собираемости.

I) Ориентировочно определяем диаметр вала под подшипник.

Принимаем радиус галтели переходного участка  (см. [1] стр. 115).

Диаметр под подшипник определяем по зависимости:

Округляем полученное значение до стандартной величины и получаем:

II) Определяем диаметр вала под колесо.

Принимаем радиус галтели переходного участка  (см. [1] стр. 115).

Диаметр под колесо определяем по зависимости:

Округляя полученное значение в соответствии с ГОСТ 6636-69, получаем

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

2.3.4. Расчёт и конструирование быстроходного вала.

Исходные данные:

крутящий момент на валу

2.3.4.1. Выбор материала и назначение вида упрочняющей обработки.

В качестве материала для быстроходного вала выбираем легированную сталь 45Х с термообработкой – улучшение, т.к. в данном случае вал изготавливается заодно с шестерней.

2.3.4.2. Проектный расчёт вала и разработка его конструкции (по условиям собираемости).

1) Задаёмся  допускаемой величиной напряжения кручения.

Величина напряжения кручения выбирается из диапазона:

Принимаем

2) Выполняем проектный расчёт.

Из расчёта на кручение ориентировочно определяем диаметр концевого участка вала , т.к. именно на концевом участке в основном действует крутящий момент.

получаем:

Полученное значение необходимо согласовать с диаметром вала электродвигателя т.к. валы соединены посредством муфты.

Зависимость между  и   имеет следующий вид:

Диаметр вала двигателя 4А112МА6УЗ  (см. [4] стр. 391).

Следовательно, получим:

Округляя полученное значение до стандартной величины в соответствии с ГОСТ 6636-69, получаем:

3) Разрабатываем конструкцию вала по условию собираемости.

I) Ориентировочно определяем диаметр вала под подшипник.

Принимаем радиус галтели переходного участка  (см. [1] стр. 115).

Диаметр под подшипник определяем по зависимости:

Округляем полученное значение до стандартной величины и получаем:

II) Определяем диаметр вала под колесо.

Принимаем радиус галтели переходного участка  (см. [1] стр. 115).

Диаметр под колесо определяем по зависимости:

Округляя полученное значение в соответствии с ГОСТ 6636-69, получаем

III) Определяем диаметр вала под втулку.

IV) Определяем диаметр буртика.

Согласно [1] стр. 37 таблица 3.1, принимаем .

Следовательно, получим:

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

2.4. Эскизная компоновка редуктора.

Эскизную компоновку выполняем на миллиметровке в масштабе 1:1.

Определяем геометрические размеры редуктора:

1) общая высота зубчатых колёс:

2) расстояние от колеса до стенки редуктора:

3) расстояние между колесом и шестерней, расположенных на одном валу:

4) внутренняя длина редуктора:

5) расстояние от днища редуктора до колеса тихоходной ступени.

Принимаем .

2.5. Проверочный расчёт валов на усталостную и статическую прочность.

2.5.1. Проверочный расчёт быстроходного вала.

Исходные данные для расчёта:

крутящий момент на валу - ;

радиальная сила на шестерне - ;

окружная сила на шестерне - ;

осевая сила - ;

ширина подшипника - ;

диаметр вала под подшипник - ;

диаметр шестерни -

материал вала – сталь 45Х с термообработкой - улучшение;

предел прочности материала вала - ;

предел текучести материала вала -

1) Определяем значения поперечных сил и изгибающих моментов, действующих на вал, и строим эпюры изгибающих и крутящих моментов.

Для построения эпюр изгибающих моментов необходимо определить следующие параметры:

I) длина концевого участка вала (под полумуфту)

где  - длина участка вала под полумуфту. Согласно [4] стр. 278 принимаем  .

Следовательно, получим:

II) длина опор вала

III) сила  (дополнительная сила нагружающая вал вследствие неизбежной несоосности соединяемых валов).

Согласно [2] стр. 298 принимаем .

Строим эпюры изгибающих (в вертикальной и горизонтальной плоскостях) и крутящих моментов.

Определяем значения реакций:

I) вертикальная плоскость

изгибающий момент, созданный осевой силой:

;

горизонтальная составляющая реакции в опоре А: ;

вертикальная составляющая реакции в опоре А:

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Предельно допускаемое напряжение  принимают близким к пределу текучести

Проверяем заданное условие:

Заданное условие выполняется с большим запасом.

2.5.2. Проверочный расчёт 1-го промежуточного вала.

Исходные данные для расчёта:

крутящий момент на валу - ;

радиальная сила:

на шестерне - ; на колесе - ;

окружная сила

на шестерне - ; на колесе -

осевая сила на колесе - ;

ширина подшипника - ;

диаметр вала под подшипник - ;

диаметр колеса - ;

диаметр шестерни - ;

материал вала – сталь 45 с термообработкой – улучшение;

предел прочности материала вала - ;

предел текучести материала вала -  .

1) Определяем значения поперечных сил и изгибающих моментов, действующих на вал, и строим эпюры изгибающих и крутящих моментов.

Длина опор вала

Строим эпюры изгибающих (в вертикальной и горизонтальной плоскостях) и крутящих моментов.

Определяем значения реакций:

I) вертикальная плоскость

изгибающий момент, созданный осевой силой:

;

горизонтальная составляющая реакции в опоре А: ;

вертикальная составляющая реакции в опоре А:

вертикальная составляющая реакции в опоре В:

II) горизонтальная плоскость

горизонтальная составляющая реакции в опоре А:

горизонтальная составляющая реакции в опоре В:

Определяем изгибающие моменты в горизонтальной и вертикальной плоскостях:

I) вертикальная плоскость

II) горизонтальная плоскость

Определяем результирующие моменты в сечениях I и II:

Определяем результирующие реакции в опорах А и В:

2) Проверяем сечение вала на усталостную и статическую прочность.

I) Проверка на усталостную прочность.

При совместном действии напряжений кручения и изгиба запас сопротивления усталости определяют по формуле

Параметры формулы см. в пункте 2.5.1

Определяем :

где  - коэффициент выносливости стали при симметричном цикле изгиба.

Для углеродистых сталей (сталь 45):

- амплитуда переменной составляющей цикла напряжений

где  - изгибающий момент в исследуемом сечении.

В нашем случае

- момент сопротивления сечения изгибу.

В нашем случае в качестве концентратора напряжений выступает шпоночный паз, следовательно,  определяется по формуле:

где  - диаметр вала в исследуемом сечении;

- ширина шпоночного паза;

- глубина шпоночного паза.

Следовательно

Следовательно

- эффективный коэффициент концентрации нормальных напряжений.

Согласно [4] стр. 165, таблица 8.5 принимаем .

- масштабный фактор для нормальных напряжений.

Согласно [4] стр.166, таблица 8.8 принимаем

- коэффициент, учитывающий влияние шероховатости поверхности.

Принимаем  .

Таким образом:

Определяем :

где  - коэффициент выносливости стали при симметричном цикле кручения.

- амплитуда переменной составляющей цикла напряжений;

- постоянная составляющая цикла напряжений;

- эффективный коэффициент концентрации касательных напряжений.

Согласно [4] стр. 165, таблица 8.5 принимаем .

- масштабный фактор для касательных напряжений.

Согласно [4] стр.166, таблица 8.8 принимаем

- коэффициент, учитывающий влияние шероховатости поверхности.

Принимаем  .

- коэффициент, корректирующий влияние постоянной составляющей цикла напряжений на сопротивление усталости. Согласно [2] стр. 300 принимаем для среднеуглеродистых сталей .

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

2.5.3. Проверочный расчёт 2-го промежуточного вала.

Исходные данные для расчёта:

крутящий момент на валу - ;

радиальная сила:

на шестерне - ; на колесе - ;

окружная сила

на шестерне - ; на колесе -

ширина подшипника - ;

диаметр вала под подшипник - ;

диаметр колеса - ;

диаметр шестерни - ;

материал вала – сталь 45 с термообработкой – улучшение;

предел прочности материала вала - ;

предел текучести материала вала -  .

1) Определяем значения поперечных сил и изгибающих моментов, действующих на вал, и строим эпюры изгибающих и крутящих моментов.

Длина опор вала

Строим эпюры изгибающих (в вертикальной и горизонтальной плоскостях) и крутящих моментов.

Определяем значения реакций:

I) вертикальная плоскость

вертикальная составляющая реакции в опоре А:

вертикальная составляющая реакции в опоре В:

II) горизонтальная плоскость

горизонтальная составляющая реакции в опоре А:

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

- эффективный коэффициент концентрации касательных напряжений.

Согласно [4] стр. 165, таблица 8.5 принимаем .

- масштабный фактор для касательных напряжений.

Согласно [4] стр.166, таблица 8.8 принимаем

- коэффициент, учитывающий влияние шероховатости поверхности.

Принимаем  .

- коэффициент, корректирующий влияние постоянной составляющей цикла напряжений на сопротивление усталости. Согласно [2] стр. 300 принимаем для среднеуглеродистых сталей .

Таким образом:

Общий запас сопротивления усталости:

Следовательно, данное условие выполняется.

II) Проверка на статическую прочность (в период пуска).

Т.к. данная проверка выполнялась с большим запасом в пункте 2.5.1, проводить её в дальнейшем не имеет смысла ввиду неизбежной выполнимости.

2.5.4. Проверочный расчёт тихоходного вала.

Исходные данные для расчёта:

крутящий момент на валу - ;

радиальная сила на колесе: ;

окружная сила на колесе: ;

ширина подшипника - ;

диаметр вала под подшипник - ;

диаметр колеса - ;

материал вала – сталь Ст5 без термообработки;

предел прочности материала вала - ;

предел текучести материала вала -  .

1) Определяем значения поперечных сил и изгибающих моментов, действующих на вал, и строим эпюры изгибающих и крутящих моментов.

Для построения эпюр изгибающих моментов необходимо определить следующие параметры:

I) длина концевого участка вала (под полумуфту)

где  - длина участка вала под полумуфту. Согласно [4] стр. 278 принимаем  .

Следовательно, получим:

II) длина опор вала

III) сила  (дополнительная сила, нагружающая вал вследствие неизбежной несоосности соединяемых валов).

Согласно [2] стр. 298 принимаем .

Строим эпюры изгибающих (в вертикальной и горизонтальной плоскостях) и крутящих моментов.

Определяем значения реакций:

I) вертикальная плоскость

вертикальная составляющая реакции в опоре А:

вертикальная составляющая реакции в опоре В:

II) горизонтальная плоскость

горизонтальная составляющая реакции в опоре А:

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Согласно [4] стр.166, таблица 8.8 принимаем

- коэффициент, учитывающий влияние шероховатости поверхности.

Принимаем  .

Таким образом:

Определяем :

где  - коэффициент выносливости стали при симметричном цикле кручения.

- амплитуда переменной составляющей цикла напряжений;

- постоянная составляющая цикла напряжений;

- эффективный коэффициент концентрации касательных напряжений.

Согласно [4] стр. 163, таблица 8.2 принимаем .

- масштабный фактор для касательных напряжений.

Согласно [4] стр.166, таблица 8.8 принимаем

- коэффициент, учитывающий влияние шероховатости поверхности.

Принимаем  .

- коэффициент, корректирующий влияние постоянной составляющей цикла напряжений на сопротивление усталости. Согласно [2] стр. 300 принимаем для углеродистых сталей .

Таким образом:

Общий запас сопротивления усталости:

Следовательно, данное условие выполняется.

2.6. Подбор подшипников качения.

2.6.1. Подбор и проверка подшипников качения для быстроходного вала.

Исходные данные:

диаметр вала под подшипник - ;

частота вращения вала ;

реакции опор:

, ;

;

1) Выбор подшипника.

Для быстроходного вала были выбраны подшипники № 46306 – шариковые радиально-упорные однорядные средней узкой серии ().

Параметры подшипника: , , , ,

динамическая грузоподъёмность , статическая грузоподъёмность  (см. [4] стр. 400).

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Следовательно

Определяем расчётную динамическую грузоподъёмность и сравниваем её с заданной:

Выбранный подшипник не подходит т.к. имеется перегруз.

Выбираем подшипник лёгкой узкой серии () № 36206.

Параметры подшипника: , , , ,

динамическая грузоподъёмность , статическая грузоподъёмность  (см. [4] стр. 400).

Т.к.

окончательно принимаем подшипник № 36206.

2.6.3. Подбор и проверка подшипников качения для 2-го промежуточного вала.

Исходные данные:

диаметр вала под подшипник - ;

частота вращения вала ;

реакции опор:

;

.

1) Выбор подшипника.

Для 2-го промежуточного вала предварительно были выбраны подшипники № 308 – шариковые радиальные однорядные средней серии.

Параметры подшипника: , , , , динамическая грузоподъёмность , статическая грузоподъёмность  (см. [4] стр. 394).

2) Проверка подшипника по наиболее нагруженной опоре.

Проверку выполняем только по динамической грузоподъёмности, т.к. частота вращения вала больше 1-го оборота в минуту.

Номинальная долговечность подшипника (ресурс) определяется по зависимости:

где  - динамическая грузоподъёмность подшипника (кН);

- эквивалентная нагрузка на подшипник (кН);

- принимается для шарикоподшипников.

а также по зависимости:

где  - частота вращения вала;

- номинальная долговечность (час).

Следовательно, определяем :

Определяем эквивалентную нагрузку :

где  - коэффициент радиальной нагрузки;

- коэффициент осевой нагрузки;

- коэффициент вращения (т.к. вращается внутренне кольцо );

- коэффициент безопасности (принимаем );

- температурный коэффициент (т.к. принимаем ).

Проверяем наиболее нагруженную опору В:

Получаем: , , .

Следовательно

Определяем расчётную динамическую грузоподъёмность и сравниваем её с заданной:

Выбранный подшипник не подходит т.к. имеется перегруз.

Выбираем подшипник лёгкой серии № 208.

Параметры подшипника: , , , ,

динамическая грузоподъёмность , статическая грузоподъёмность  (см. [4] стр. 393).

Т.к.

окончательно принимаем подшипник № 208.

2.6.4. Подбор и проверка подшипников качения для тихоходного вала.

Исходные данные:

диаметр вала под подшипник - ;

частота вращения вала ;

реакции опор:

;

.

1) Выбор подшипника.

Для тихоходного вала предварительно были выбраны подшипники № 314 – шариковые радиальные однорядные средней серии.

Параметры подшипника: , , , ,

динамическая грузоподъёмность , статическая грузоподъёмность  (см. [4] стр. 394).

2) Проверка подшипника по наиболее нагруженной опоре.

Проверку выполняем только по динамической грузоподъёмности, т.к. частота вращения вала больше 1-го оборота в минуту.

Номинальная долговечность подшипника (ресурс) определяется по зависимости:

где  - динамическая грузоподъёмность подшипника (кН);

- эквивалентная нагрузка на подшипник (кН);

- принимается для шарикоподшипников.

а также по зависимости:

где  - частота вращения вала;

- номинальная долговечность (час).

Следовательно, определяем :

Определяем эквивалентную нагрузку :

где  - коэффициент радиальной нагрузки;

- коэффициент осевой нагрузки;

- коэффициент вращения (т.к. вращается внутренне кольцо );

- коэффициент безопасности (принимаем );

- температурный коэффициент (т.к. принимаем ).

Проверяем наиболее нагруженную опору В:

Получаем: , , .

Следовательно

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

2.7. Подбор и проверка шпонок. Проектирование шпоночных соединений.

2.7.1. Подбор и проверка шпонок для быстроходного вала.

Исходные данные:

вращающий момент на валу - ;

посадочный диаметр вала под шпонку .

Для соединения вала с деталями, передающими вращение, часто применяют призматические шпонки из стали, имеющей , например, из сталей 45, Ст6.

Выбираем шпонки призматические врезные с плоскими торцами по ГОСТ 23360-78 (см.[4] стр. 171, таблица 8.10.).

Для соединения быстроходного вала с полумуфтой используем шпонку со следующими параметрами: сечение шпонки ()  , глубина паза вала , глубина паза полумуфты .

Проверяем шпонку на смятие:

Напряжение смятия узких граней шпонки не должно превышать допускаемого, т.е. должно удовлетворять условию:

где  ;

;

где

Получим:

Данное условие выполняется.

Проверяем шпонку на срез:

где ;

Получим:

Т.к. проверка на срез выполняется с большим запасом, в дальнейшем производить её не будем.

Принимаем шпонку  по ГОСТ 23360-78.

2.7.2. Подбор и проверка шпонок для 1-го промежуточного вала.

Исходные данные:

вращающий момент на валу - ;

посадочный диаметр вала под шпонку .

Для соединения вала с шестерней используем шпонку со следующими параметрами: сечение шпонки ()  , глубина паза вала , глубина паза ступицы .

Длина шпонки

Проверяем шпонку на смятие:

где  ;

;

Следовательно:

Данное условие выполняется.

Принимаем шпонку  по ГОСТ 23360-78.

Для соединения вала с колесом используем шпонку со следующими параметрами: сечение шпонки ()  , глубина паза вала , глубина паза ступицы .

Длина шпонки

Проверяем шпонку на смятие:

где  ;

;

Получим:

Данное условие выполняется.

Принимаем шпонку  по ГОСТ 23360-78.

2.7.3. Подбор и проверка шпонок для 2-го промежуточного вала.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

;

Получим:

Данное условие выполняется.

Принимаем шпонку  по ГОСТ 23360-78.

Для соединения вала с колесом используем шпонку со следующими параметрами: сечение шпонки ()  , глубина паза вала , глубина паза ступицы .

Длина ступицы колеса

Длина шпонки  принимаем по ГОСТ

Проверяем шпонку на смятие:

где  ;

;

Получим:

Данное условие выполняется.

Принимаем шпонку  по ГОСТ 23360-78.

2.7.4. Подбор и проверка шпонок для тихоходного вала.

Исходные данные:

вращающий момент на валу - ;

посадочный диаметр вала под шпонку:

соединение вал – шестерня ,

соединение вал – полумуфта .

Выбираем шпонки призматические врезные с плоскими торцами по ГОСТ 23360-78 (см. [4] стр. 171, таблица 8.10.).

Для соединения тихоходного вала с полумуфтой используем шпонку со следующими параметрами: сечение шпонки ()  , глубина паза вала , глубина паза полумуфты .

Длина ступицы вала

Длина шпонки  принимаем по ГОСТ

Проверяем шпонку на смятие:

где  ;

;

Получим:

Данное условие выполняется.

Принимаем шпонку  по ГОСТ 23360-78.

Для соединения тихоходного вала с шестернёй используем шпонку со следующими параметрами: сечение шпонки ()  , глубина паза вала , глубина паза полумуфты .

Длина ступицы шестерни

Длина шпонки .

Проверяем шпонку на смятие:

где  ;

;

Получим:

Данное условие выполняется.

Принимаем шпонку  по ГОСТ 23360-78.

2.8. Конструирование корпуса и крышки редуктора.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Толщина нижнего пояса корпуса:

Толщина рёбер основания корпуса:

Диаметр фундаментальных болтов:

В соответствии со стандартом принимаем .

Остальные параметры назначаем, исходя из особенностей редуктора.

2.9. Выбор смазки для зубчатых передач и подшипников качения.

Т.к. рассматриваемый редуктор является вертикальным трёхступенчатым, картерное смазывание применить невозможно, поэтому используем струйную циркуляционную смазку.

Масло подаётся под давлением в зону зацепления на быстроходную ступень и в подшипники через щелевое сопло, затем, стекая, смазывает зубья промежуточной и тихоходной пары и соответствующие подшипники и далее попадает в корпус редуктора откуда поступает в отстойник. В отстойнике масло охлаждается и через фильтр, насос и распределительное устройство вновь подаётся к смазываемым агрегатам.

Исходя из контактного давления в зубьях и окружной скорости колёс, назначаем кинематическую вязкость  и выбираем в качестве смазки индустриальное масло И-30А (см. [4], стр. 253, таблица 10.10).

2.10. Назначение и выбор посадок сопрягаемых деталей.

Для соединения вала и ступицы, а также концевых участков валов с полумуфтой применяем переходную посадку .

Отклонения вала на участках крепления подшипников качения принимаем по полю допуска .

Отклонения отверстий в корпусе редуктора принимаем по полю допуска .

3. Проектирование приводного вала.

3.1. Назначение материала и вида упрочняющей обработки.

В качестве материала для приводного вала выбираем сталь СТ5 без термообработки.

3.2. Проектный расчёт вала.

Исходные данные:

крутящий момент на валу

Проектный расчёт приводного вала выполняем аналогично предыдущим расчётам валов.

Диаметр концевого участка назначаем исходя из того, что приводной вал соединён с тихоходным посредством  муфты. Следовательно, диаметр концевого участка приводного вала равен диаметру концевого участка тихоходного вала.

Ориентировочно определяем диаметр вала под подшипник.

Принимаем радиус галтели переходного участка  (см.[1] стр. 115).

Диаметр под подшипник определяем по зависимости:

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

3.3. Разработка конструкции вала.

Исходные данные:

шаг цепи ,

число зубьев звёздочки .

Определяем параметры тяговой звёздочки:

Длина ступицы звёздочки

;

Диаметр делительной окружности

;

Диаметр обода (наибольший)

где  - ширина пластины цепи (см. [3] стр. 215, таблица 7.11).

Следовательно,

;

Ширина основания зуба звёздочки

где  - расстояние между внутренними пластинами цепи (см. [3] стр. 215, таблица 7.11).

Следовательно,

Ширина вершины зуба звёздочки

Радиус впадин зубьев

(см. [3] стр. 216, таблица 7.12);

3.4. Проверочный расчёт вала.

Проверочный расчёт выполняем только на изгибную прочность.

1) Определяем значения поперечных сил и изгибающих моментов, действующих на вал, и строим эпюры изгибающих и крутящих моментов.

Для построения эпюр изгибающих моментов необходимо определить следующие параметры:

I) длина концевого участка вала (под полумуфту)

где  - длина участка вала под полумуфту. Согласно [4] стр. 278 принимаем  .

Следовательно, получим:

II) длина опор вала

III) сила  (дополнительная сила, нагружающая вал вследствие неизбежной несоосности соединяемых валов).

Согласно [2] стр. 298 принимаем .

Строим эпюру изгибающих моментов.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Длина ступицы звёздочки

Длина шпонки

где  ;

;

Получим:

Данное условие выполняется.

3.5. Подбор и проверка подшипников качения.

Исходные данные:

диаметр вала под подшипник - ;

частота вращения вала ;

реакции опор:

;

.

В пункте 3.2 предварительно были выбраны шариковые радиальные сферические двухрядные подшипники №1214. Проверим их по динамической грузоподъёмности.

Согласно пункту 2.4.6.

Следовательно, определяем :

Определяем эквивалентную нагрузку :

где   - коэффициент вращения (т.к. вращается внутренне кольцо );

- коэффициент безопасности (принимаем );

- температурный коэффициент (т.к. принимаем ).

Проверяем наиболее нагруженную опору А:

Получаем: , , .

Следовательно

Определяем расчётную динамическую грузоподъёмность и сравниваем её с заданной:

Выбранный подшипник подходит.

4. Подбор и проверка муфты.

Типоразмер муфты выбирают по диаметру вала и по величине расчётного вращающего момента.

4.1. Муфта, соединяющая быстроходный вал с валом электродвигателя.

Исходные данные:

крутящий момент на валу двигателя - ;

диаметр под полумуфту - ;

коэффициент динамичности - .

Расчётный вращающий момент определяют по зависимости:

Получим:

Согласно полученным данным, из [4] стр. 278, таблица 11.5 выбираем муфту упругую втулочно-пальцевую (по ГОСТ 21424 - 75).

Параметры муфты: длина , наружный диаметр .

Данная муфта является стандартным изделием, поэтому проверку проводить не нужно.

4.2. Муфта, соединяющая тихоходный вал с приводным валом.

Исходные данные:

крутящий момент на валу двигателя - ;

диаметр под полумуфту - ;

коэффициент динамичности - .

Получим:

Согласно полученным данным, из [4] стр. 278, таблица 11.5 выбираем муфту упругую втулочно-пальцевую (по ГОСТ 21424 - 75).

Параметры муфты: длина , наружный диаметр .

Данная муфта является стандартным изделием, поэтому проверку проводить не нужно.

Список используемой литературы.

- Дунаев П. Ф., Леликов О. П. Детали машин. Курсовое проектирование: Учебное пособие для машиностроительных спец. техникумов. – М.: Высшая школа, 1984. – 336 с., ил.

- Иванов М. Н. Детали машин: Учебник для студентов высших технических учебных заведений. – 5-е изд., перераб. – М.: высшая школа., 1991. – 338 с.

- Иванов М.Н., Иванов В.Н. Детали машин. Курсовое проектирование. Учебное пособие для машиностроительных вузов. М., «Высшая школа», 1975. – 551 с., ил.

- Чернавский С. А., Боков К. Н. ,и др. Курсовое проектирование деталей машин: Учебное пособие для машиностроительных спец. техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1988. – 416 с., ил.

- Чернавский С. А., Слесарев Г. А., и др. Проектирование механических передач: Учебно-справочное пособие для втузов, 5 – е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1984. – 560 с., ил.

- Детали машин: Атлас конструкций, под ред. Решетова Д.Н., М., 1979.

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Пояснительная записка к КП по ДМ

Разраб.

Стёпочкин А.О.

Провер.

Поляков В.Н.

Реценз.

Панченко Е.В.

Н. Контр.

Утверд.

Лит.

Листов

86

ТулГУ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

44

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

45

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

47

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

48

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

49

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

53

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

54

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

55

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

56

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

57

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

58

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

59

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

63

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

64

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

65

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

67

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

68

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

72

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

73

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

74

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

75

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

76

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

77

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

78

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

79

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

80

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

81

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

82

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

83

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

84

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

85

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

86

Пояснительная записка к КП по ДМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Пояснительная записка к КП по ДМ