Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт

Кафедра эксплуатации и сервиса транспортных средств

ОТЧЁТ

о производственной ремонтной практике в обществе с ограниченной ответственностью «Силинский» Кемеровского района

Составил: студент гр. ИМ-06-3

Кропачев И.Е.

Руководитель: доцент

Аверичев Л.В.

Кемерово 2010

Содержание

1 Наименование и географическое расположение____________________ 3

1.1 Климат, рельеф, почвы    _____________________________________ 3

1.2 Структура земельных площадей  _______________________________3

1.3 Структура посевных площадей  ________________________________4

1.4 Производство основных видов с/х продукции ____________________5

1.5 Поголовье животных   ________________________________________6

2 Характеристика МТП __________________________________________7

2.1 Состав МТП________________________________________________ 7

2.2 Техническое состояние машин и оборудования___________________ 8

2.3 Показатели использования тракторов___________________________ 8

2.4 Затраты на эксплуатацию с/х техники___________________________ 9

2.5 Показатели использования грузовых автомобилей________________ 9

3 Характеристика ремонтной базы________________________________11

3.1 Машинный двор___________________________________________  11

3.2 Нефтебаза хозяйства________________________________________  12

3.3 Генеральный план ремонтной базы____________________________ 13

3.4 Ремонтная мастерская_______________________________________ 13

3.5 Характеристика центральной ремонтной мастерской_____________13

3.6 Производственный процесс на участках________________________18

3.7 Выводы по характеристике хозяйства__________________________18

Список литературы

Приложение

Дневник

1 Наименование и географическое расположение

Общество с ограниченной ответственностью расположено в Кемеровском районе, село Силино, ул. Центральная. Расположено на расстоянии 1 км от центра села Силино.

1.1 Климат, рельеф, почвы

Климат зоны, в которой расположено хозяйство, резко континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом. Среднегодовое количество осадков около 400 мл. Средняя продолжительность вегетационного периода сельскохозяйственных культур 157 дней. Безморозный период составляет 106 дней.

Вся территория землепользования сельскохозяйственного предприятия «Силинский» входит в лесостепную зону. Облесенность незначительная. Почвы в хозяйстве представлены в основном черноземами. Черноземы занимают основную площадь пашни. Под кормовыми угодьями встречаются светло-серые оподзоленные почвы.

1.2 Структура земельных площадей

Таблица 1.1. Состав земельных угодий

| №п/п | Вид угодий | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Всего земель | 12357 |
| 2 | В том числе: с/х угодий | 9432 |
| 3 | Из них: пашни | 8432 |
| 4 | сенокосы | 454 |
| 5 | пастбища | 1343 |
| 6 | Древесно-кустарниковые растения | 1120 |
| 7 | Водоёмы и пруды | 16 |

Продолжение табл. 1.1.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Прочие земли | 563 |
| 9 | Зерновые и зернобобовые | 3245 |
| 10 | Многолетние травы | 1456 |
| 11 | Однолетние травы | 1483 |
| 12 | Неиспользуемые земли | 3821 |

1.3 Структура посевных площадей

Таблица 1.2. Структура землепользования.

| Наименование культур | Посевная площадь га | Урожайность ц/га |
| --- | --- | --- |
|  | Фактич. | План | Фактич. | План |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Зерновые всего | 2393 | 1399 | 1880 | 20,4 | 31,1 | 22,4 |
| Пшеница | 693 | 462 | 647 | 24,1 | 24 | 24 |
| Ячмень | 132 | 811 | 876 | 21,5 | 25,6 | 23,8 |
| Рожь | 403 | 195 | 410 | 15,5 | 25 | 25 |
| Многолетние травы | 100 | 100 | 100 | 28 | 30 | 32,2 |

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

2.3 Показатели использования тракторов

Таблица 1.8.-Показатели использования тракторов

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ср. годов. численность усл. трактор, шт | 31,1 | 31 | 31 |
| Выполнено тракт. работ тыс. от, га | 15,9 | 17,2 | 17,6 |

Продолжение табл. 1.8.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка на 1 трактор от, га |
| Годовая | 993,57 | 909,68 | 729,0323 |
| Дневная | 7,5 | 7,7 | 5,7 |
| Сменная | 6,8 | 6,4 | 4,7 |
| Отработано на 1 трактор |
| машино-дней | 132 | 138 | 128 |
| машино- смен | 145 | 141,6 | 154 |
| Коэффициент сменности | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Коэф-т использования тракторного парка | 0,53 | 0,47 | 0,51 |
| Дней в ремонте на 1 трактор | 64,8 | 81,8 | 69,5 |

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

3.3 Генеральный план ремонтной базы

Схема генерального плана с экспликацией зданий и сооружений приводится в приложении 1.

3.4 Ремонтная мастерская

Ремонтная база имеет все необходимые производственные здания, сооружения, площадки. К мастерской, автомобильным гаражам и нефтехозяйству, к тракторному гаражу и площадкам для с/х машин - грунтовые дороги, отсыпанные щебнем.

3.5 Характеристика центральной ремонтной мастерской

Общее количество обслуживаемой техники составляет 110 единиц.

Таблица  2.1. -Количество работающих в РМ

| Профессия рабочего |
| --- |
| моторист | сварщик | кузнец | электрик | слесарь | токарь |
| Количество работающих человек |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |

В РМ проводятся текущие ремонты тракторов, автомобилей, комбайнов и с/х машин, а также ТО – 3 тракторов, ТО – 2 тракторов и автомобилей, ремонт оборудования животноводческих ферм, ремонт оборудования мастерской и прочие работы.

Габаритная схема здания имеет размеры 24×16 м. В ней расположены 6 участков:

Таблица 2.2. – Ведомость технологического оборудования мастерской

| Наименование участков, оборудования, оснастки | Марка, тип, модель | Кол-во | Габариты (длина×ширина) мм | Площадь, занятая оборудованием, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварочный участок |
| 1.Сварочный преобразователь | ПСО-300-2 | 1 | 1015×590 | 0,6 |
| 2.Инструментальный ящик | - | 1 | 1200×400 | 0,48 |
| 3.Сварочный трансформатор | ТС-300 | 1 | 600×524 | 0,31 |
| 4.Сварочный пост | ОКС-7523 | 1 | 1100×750 | 0,83 |
| 5.Газовый ацетиленовый генератор | АКС-1-67 | 1 | 1500×870 | 1,31 |
| 6.Ящик с песком | 1019-703-00 | 1 | 500×400 | 0,2 |
| 7.Тележка для баллонов | 72-52-021 | 1 | 1650×610 | 0,84 |

Продолжение табл. 2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.Углекислотный огнетушитель | УП-2М | 1 | 1650×820 | 1,35 |
| 2. Кузнечно-вулканизационный участок |
| 9.Стол для камер | - | 1 | 1200×1200 | 1,44 |
| 10.Электровулканизатор | М6140 | 1 | 350×320 | 0,11 |
| 11.Пресс механический | - | 1 | 600×400 | 0,24 |
| 12.Верстак | ОРГ-1468-01-060А | 1 | 1200×800 | 0,96 |
| 13.Заточный станок | 3К63 | 1 | 900×600 | 0,54 |
| 14.Шлиф-машинка с гибким валом | ЗА-382 | 1 | 558×536 | 0,3 |
| 15.Наковальня двурогая | ГОСТ 11348-65 | 1 | 600×150 | 0,09 |
| 16.Молот пневматический | М-4129 | 1 | 1500×850 | 1,28 |
| 17.Ящик для угля | ОРГ-1468-03-320 | 1 | 500×400 | 0,2 |
| 18.Ларь для кузнечного инструмента | ОРГ-1468-07-100 | 1 | 800×400 | 0,32 |
| 19.Горн кузнечный | Р-923 | 1 | 1600×1600×2650 | 1,1 |
| 20.Вентилятор дутьевой | ВД-3 | 1 | 376×500 | 0,19 |
| 21.Ящик для песка | 1019-703-00 | 1 | 500×400 | 0,2 |
| 3. Аккумуляторный участок |
| 22.Стеллажи под аккумуляторы | Э-405 | 2 | 2100×600 | 2 * 1,26 |
| 23.Тележка для перевозки аккумуляторов | ПТО-01 | 1 | 1330×550 | 0,73 |
| 24.Зарядный шкаф | КИ-2258 | 1 | 1060×812 | 0,86 |
| 25. Кислотная |

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

В целом, имеющиеся участки мастерской количественно и качественно оборудованы хорошо. Расположение оборудования по участкам выполнено в соответствии с нормативными требованиями. Некоторые участки оснащены очень хорошо, например, кузнечно-вулканизационный, сварочный. Отсутствие некоторых станков и оборудования на участках не позволяет восстанавливать детали на исходном предприятии и вынуждает отправлять их на специализированные предприятия. Например, отсутствие плоско-шлифовального станка исключает возможность прошлифовать покоробленную плоскость головки цилиндров.

Еще одним недостатком является раздробленность и несогласованность некоторых производственных участков. Вследствие чего перемещение грузов не происходит по кратчайшему пути, и направления грузопотоков могут пересекаться, отсутствует технологическая поточная линия ремонта.

Предлагаю провести реконструкцию мастерской.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

| Число | Производственное задание | Особенности выполнения задания |
| --- | --- | --- |
| 17.07.10 | Краткий инструктаж по технике безопасности (вводный). Уборка территории Пункта технического обслуживания. |  |
| 18.07.10 | Сезонное техническое обслуживание зерноуборочного комбайна «ДОН-1500». | При замене масел не используется промывочная жидкость.При хранении техники не уделяется достаточное внимание складированию съемных запчастей. |
| 19.07.10 | Сезонное техническое обслуживание зерноуборочного комбайна «ДОН-1500». |  |
| 20.07.10 | Сезонное техническое обслуживание зерноуборочного комбайна «ДОН-1500» |  |
| 21.07.10 | Сезонное техническое обслуживание зерноуборочного комбайна «ЕНИСЕЙ-1200». | Возникают проблемы при откручивании различных агрегатов (тяжело поддаются). |
| 22.07.10 | Сезонное техническое обслуживание зерноуборочного комбайна «ЕНИСЕЙ-1200». |  |
| 23.07.10 | ТО-2 трактора «К-700». | Приходится делать не только ТО, но и ремонт некоторых агрегатов. |
| 24.07.10 | ТО-2 трактора «К-700». |  |
| 25.07.10 | ТО-2 трактора «МТЗ-82». |  |
| 26.07.10 | ТО-2 трактора «МТЗ-80». |  |
| 27.07.10 | Сварные работы (снятие решетного стана с неисправной машины первичной очистки зерна для последующей установки на другую). |  |
| 28.07.10 | ТО-2 трактора «ДТ-75М». |  |
| 29.07.10 | ТО-1 трактора «МТЗ-80» |  |
| 30.07.10 | Сезонное техническое обслуживание жатки «ЖВН-6». |  |
| 31.07.10 | Сезонное техническое обслуживание зерноуборочного комбайна «ДОН-1500». |  |

| 01.08.10 | Сезонное техническое обслуживание зерноуборочного комбайна «ДОН-1500». |  |
| --- | --- | --- |
| 02.08.10 | Подготовка зернового склада к приему нового урожая. |  |
| 03.08.10 | Подготовка зернового склада к приему нового урожая. |  |
| 04.08.10 | ТО-2 трактора «К-700». |  |
| 05.08.10 | Уборка территории Пункта технического обслуживания. |  |
| 06.08.10 | Устранение неисправности системы отопления Пункта технического обслуживания. |  |
| 07.08.10 | Устранение неисправности системы отопления Пункта технического обслуживания. |  |
| 08.08.10 | ТО-1 трактора «МТЗ-82». ТО-2 трактора «ДТ-75М». |  |
| 09.08.10 | ТО-2 трактора «К-701». | Сетчатые фильтра очень сильно загрязнены и много времени уходит на их промывку. |
| 10.08.10 | ТО-2 трактора «К-700». |  |
| 11.08.10 | ТО-2 трактора «ДТ-75М» |  |
| 12.08.10 | ТО-2 трактора «МТЗ - 80». | Грани пробок сильно сточены, что вызывает трудности при замене масел. |
| 13.08.10 | Ремонт зерноуборочного комбайна «ДОН-1500». |  |
| 14.08.10 | Ремонт зерноуборочного комбайна «ДОН-1500». |  |
| 15.08.10 | Ремонт зерноуборочного комбайна «ДОН-1500». |  |
| 16.08.10 | Регулировка жатки ЖВН – 6 (регулировка режущего аппарата, мотовила, натяжения транспортеров жатки, высоты среза, натяжения приводных ремней). |  |

| 17.08.10 | Регулировка жатки ЖВН – 6 (регулировка режущего аппарата, мотовила, натяжения транспортеров жатки, высоты среза, натяжения приводных ремней). |  |
| --- | --- | --- |
| 18.08.10 | ТО-2 трактора «МТЗ-82». ТО-1 трактора «МТЗ-80». | Обнаруживается толстый слой грязи в масляной центрифуге. При ТО-1 приходится производить замену масла (т.к. в систему смазки попала вода). |
| 19.08.10 | ТО-2 трактора «ДТ-75М». | Воздушный фильтр не сохраняет свою форму и размеры. |
| 20.08.10 | ТО-2 трактора «К-700» и его сопутствующий ремонт. |  |
| 21.08.10 | ТО-2 трактора «К-700» и его сопутствующий ремонт. |  |
| 22.08.10 | Регулировка жатки ЖВН – 6 (регулировка режущего аппарата, мотовила, натяжения транспортеров жатки, высоты среза, натяжения приводных ремней). |  |
| 23.08.10 | Снятие и ремонт коробки передач трактора К-700. |  |
| 24.08.10 | Ремонт коробки передач трактора К-700. |  |
| 25.08.10 | Снятие редуктора трактора К-700. |  |
| 26.08.10 | Установка редуктора трактора К-700. |  |
| 27.08.10 | Установка коробки передач трактора К-700. |  |
| 05.09.10 | Работа в поле (уборка зерновых) |  |
| 06.09.10 | Работа в поле (уборка зерновых) |  |
| 07.09.10 | Работа в поле (уборка зерновых) |  |
| 08.09.10 | Работа в поле (уборка зерновых) |  |
| 09.09.10 | Работа в поле (уборка зерновых) |  |
| 10.09.10 | Работа в поле (уборка зерновых) |  |

Список литературы

- Методические указания по дипломному проектированию/ Кемеров. с-х. ин-
т., Сост.: М.В. Чибряков, В . Е. Гребенюк, Н . Г. Бережное, Ю. Н.
Деменьтьев, В. М. Радченко. - Кемерово, 2001. - 41с.

- Программа и методические рекомендации по составлению отчета о
производственной эксплуатационной практике студентов 4 курса по
специальности 311300 «Механизация сельского хозяйства», специализаций:
311301 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники», 311303
«Эксплуатация и сервис автотранспортных средств», 311304 «Механизация
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции» / сост. Л .В.
Аверичев, Ю. Н. Деменьтьев; Кемеровский ГСХИ.- Кемерово: АНО ИЦП
«Перспектива», 2005 - 20с.

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

ОТЧЁТ

Разраб.

Мякишев

Провер.

Аверичев

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Производственная

эксплуатационная

практика

Лит.

Листов

26

гр.М-06-3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

ОТЧЁТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ОТЧЁТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

ОТЧЁТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

ОТЧЁТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

ОТЧЁТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

Дневник

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

Дневник

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

Дневник

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

Дневник

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

ОТЧЁТ