Содержание

Введение	         5

1Архитектурно-строительный раздел	  7

- Объемно - планировочное решение	  8

- Конструктивное решение здания	  8

- Колонны 	  9

- Балки покрытия	  9

- Плитыпокрытие	10

- Ограждающие конструкции	 13

- Теплотехнический расчет наружной стены	19

- Кровля	22

- Полы	 22

- Фундаменты	22

- Лестничные марши	 23

2	Расчетно-конструктивный раздел	24

- Конструктивная часть	25

- Сбор нагрузок. Статический расчет неразрезной балки	25

- Проверка прочности сечений второстепенной балки	27

- Расчет несущей способности нормального сечения балки	27

- Расчет   прочности   по   сжатому   бетону   между   наклонными трещинам…………………………………………………29

3	Основания и фундаменты	34

- Определение  физико-механических характеристик  грунтов
основания	35

- Расчет осадки фундамента под резервуар  1  блока отделения
фильтров	 39

- Расчет осадки фундамента под колонны  1  блока отделения
отстойников	48

4	Технология и организация строительства	 58

4.1	Проектирование календарного плана	59

4.1.1	Вводная часть	59

- Описание работ	60

- Ведомость затрат труда, машинного времени	 65

4.2	Проектирование стройгенплана	68

- Вводная часть	68

- Размещение и привязка монтажного крана	69

- Внутрипостроечные дороги	70

- Проектирование складских площадок	71

- Определение потребности во временных зданиях и сооружениях... 72

- ТЭП стройгенплана	 72

- Техкарта по технологии «НовТехСтрой»	73

- Технологический регламент	 82

5	Экономика строительства	87

Вводная часть	88

- Локальная смета	89

- Объектная смета	91

- Сводный сметный расчет стоимости строительства	94

6      Экология и БЖД	97

- Организация безопасных условий труда	98

- Пожарная безопасность	103

- Обеспечение безопасности труда при производстве опасных видов
строительно-монтажных работ	104

- Мероприятия по охране окружающей среды	106

Список используемых источников	108

Введение.

Кафедрой Строительных конструкций Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, с участием студентов – дипломников(Первушкин А.Н., Рыжих Е.С.) было проведено техническое обследование здания автогаража производственной базы ОАО «Пензаэнерго» .

Целью обследования являлось выявление технического состояния и степени повреждения несущих и ограждающих конструкций здания, и разработка рекомендаций о дальнейшей безопасной эксплуатации.

Были выполнены следующие работы: проведено инструментально-визуальное обследование несущих и ограждающих конструкций перекрытий и покрытий, балок, стен, колонн, и фундаментов.

Выполнена оценка технического состояния указанных конструкций.

Определены прочностные характеристики бетона сборных конструкцый перекрытий и покрытий, балок, колонн, оснований фундаментов.

По результатам оценки технического состояния несущих и ограждающих конструкций дано заключение о возможности дальнейшей эксплуатации указанных конструкций, о необходимости усиления и замене поврежденных несущих и ограждающих конструкций

На основе полученных результатов, в рамках дипломного проекта, по просьбе администрации ОАО «Пензаэнерго»  было решено выполнить проект реконструкции  здания автогаража производственной базы ОАО «Пензаэнерго»...

Здание автогаража ОАО «Пензаэнерго» г. Пензы было построено в 1969 г. Здание каркасное однопролетное имеет прямоугольную конфигурацию в плане. Габариты здания в плане составляют 54,0х12,0 м. Высота здания составляет около 8,20 м.

В данном дипломном проекте рекомендуется демонтировать наружные стены,  выполнить горизонтальную гидроизоляции и возвести новые наружные стены. Новыми ограждающими конструкциями будут являться стеновые трехслойные панели типа "Сендвич".

Комплексно с заменой стен будет произведена замена оконных переплетов с применением стекло пакетов.

Также рекомендуется произвести замену кровли, с применением оцинкованного профилированного листа по металлической стропильной системе. Потому что за время эксплуатации здания произошло замачивание плит из ячеистого бетона, и он не может в полной мере выполнять свои несущие функции.

# 1.1 Объемно – планировочное решение

Здание каркасное однопролетное имеет прямоугольную конфигурацию в плане. Габариты здания в плане составляют 54,0х12,0 м. Высота здания составляет около 8,20 м.

# 1.2 Конструктивное решение здания

Конструктивную несущую основу здания сборный железобетонный каркас. Пространственная жесткость здания в поперечном направлении обеспечивается работой колон и поперечных стен расположенных по осям 2, 7 и 8, а продольном направлении работой стеновых панелей, кирпичных заполнений по ряду А и стенами кирпичного пристроя, расположенного между осями 9-10. Общие виды здания и фрагмента конструктивной схемы, схема плана и характерный разрез приведены на рис. 16-19 и в приложении 2.

Основными несущими конструкциями здания автогаража являются колонны сечением 40х40 см, высотой 6,0 м и решётчатые железобетонные балки пролетом 12 м. К балкам на расстоянии 1,1 м от краев колонн в осях 2-8 подвешены электрические тельферы грузоподъёмностью 3 т. В пролете 6-7 по верхним поясам ферм поставлены крестовые связи из труб, рис. 20.

В качестве плит покрытия используются железобетонные плиты сплошного сечения из ячеистого бетона пролетом 6,0 м. Стены выполнены с применением однослойных панелей из ячеистого бетона. На высоте 4,0 м по ряду А и 1,6 по ряду Б устроено ленточное остекление высотой 1,2 и 2,4 м соответственно. По ряду А имеются шесть ворот шириной 4,5 м и высотой 4,0 м. Кровля мягкая выполнена из рулонного материала. Водоотвод неорганизованный.

# 1.2.1 Колонны

В каркасе здания автогаража в качестве несущих колонн используются железобетонные колонны сплошного сечения для промышленных одноэтажных зданий марки КП II-12, выпускаемые по серии КЭ-01-49 вып. II. Сечение колон равно 400х400 мм, проектная прочность бетона колонн соответствует марке М200.

Обследовано 18 колонн. Повреждений не обнаружено.

# 1.2.2 Балки покрытия

В качестве стропильных конструкций здания автогаража используются двускатные решётчатые железобетонные балки пролетом 12 м марки БДР12, выполненные по серии 1.462.1-3 вып. 1. Проектная прочность бетона балок соответствует марке М280. Общий вид стропильных балок показан на рис. 1.1.

Обследовано 9 балок. Состояние балок удовлетворительное. Повреждений не имеется. На некоторых балках имеются следы подтеков влаги с кровли. Общий вид следов намокания стропильных балок показан на рис. 21, и при описании дефектов плит покрытия.

Рис. 1.1. Общий вид следов подтеков влаги на поверхностях

стропильных балок

# 1.2.3 Плиты покрытия

Для покрытия используются плиты марки ГКП-IV, выполненные по серии ПК-01-92 из ячеистого бетона марки М50 с объёмным весом бетона γ=700 кг/м3.

При обследовании выявлены следующие дефекты плит покрытия.

Плита покрытия расположенная вдоль ряда Б между осями 4-5 имеет обширную зону намокания, рис. 1.2. На нижней поверхности плиты обозначились контуры сетки рабочей арматуры, образовались паутинообразные трещины, и появился белый налет от выщелачивания бетона.

Со стороны А между осями 4-5 в четырех крайних плитах покрытия имеются участки намокания приопорных участков. Здесь также имеется белый налет от выщелачивания бетона, рис. 1.3.

Со стороны ряда Б в трех плитах покрытия по оси 7 и трех плитах покрытия по оси 8 выявлено намокание опорных частей, рис. 1.4, 1.5.

Со стороны ряда А между осями 8-9 имеется участок намокания крайней плиты покрытия и следы намокания опорных зон трех плит покрытия по оси 8, рис. 1.6. На нижней поверхности бетона крайней плиты обозначился контур сетки рабочей арматуры. Имеется белый налет от выщелачивания бетона.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

∆tn – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего  воздуха  и температурой внутренней  поверхности ограждающей конструкции, для  производственных помещений с влажным или мокрым режимом ∆tn =tint-td, где td – температура точки росы, 0С, при расчетной температуре tint и относительной влажности внутреннего воздуха (.

(=75%, E=2203Па, из [4, прил.7];

e=1625Па ( td=14,5oC;

∆tn =tint-td=18-14,5=3,5oC;

αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, αint = 8,7  Вт/(м2 •0С );

αext – коэффициент (для зимних условий) наружной поверхности  ограждающей конструкции, αext= 23Вт/(м2 0С);

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2(°С/Вт, ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rred, м2(°С/Вт, определяемых по [1,табл.4] в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С(сут.

Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С(сут,  определют по формуле:

Dd = (tint - tht) zht,                                                (1.1)

Где tht.; zht – средняя температура и продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха менее 80С: tht = - 4,50С; zht=207 сут.;

Dd =(18-(-4,5))(207=4657 °С(сут;

По интерполяции определяем R0=2,6 м2(°С/Вт.

Находим общее  сопротивление теплопередаче по формуле:

,                                (1.2)

где

R1,R2,R3 – термические сопротивления  отдельных слоев ограждающей конструкции:

,

где

δ – толщина слоя ,м;

λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м 0С;

δ1=0,0008 м – толщина наружного обрамляющего слоя (стальной лист);

δ2= х м – толщина слоя утеплителя (пенополиуретан);

δ3=0,0008 м – толщина внутреннего обрамляющего слоя (стальной лист);

λ1=58 Вт/(м •0С) – расчетный коэффициент теплопроводности наружного обрамляющего;

λ2 = 0,05 Вт/(м •0С) - расчетный коэффициент теплопроводности пенополиуретан;

λ3=0,15 Вт/(м •0С) - расчетный коэффициент теплопроводности внутреннего обрамляющего слоя.

,

,

(x=0,12 м=12 см.

Принимаем толщину утеплителя (пенополиуретан) 12 см=1,12 м.

# 1.2.6 Кровля

Покрытие в здании автогаража без чердачное. Кровля мягкая выполнена из 3-4 слоев рубероида на битумной мастике. К дефектам кровли следует отнести местное вздутие и разрывы водоизоляционного ковра, о чем свидетельствуют местные протечки воды на поверхностях внутренних стен и плит покрытия. Карниз имеет небольшой вылет от поверхности наружных стен. Дополнительные элементы отливов отсутствуют. Вода с кровли попадает на стены.

# 1.2.7 Полы

Обследование технического состояния бетонного пола показало, что пол частично разрушен. Имеются провалы и перепады уровня пола трещины. Причиной является просадка грунтового насыпного основания под плитой пола.

Необходимо сделать новую засыпку из пека с послойным уплотнением и заменить плиту пола.

# 1.2.8 Фундаменты, отмостка и другие конструкции

В ходе обследования здания деформаций в сопряжениях несущих элементов каркаса не обнаружено, поэтому можно констатировать, что фундаменты дефектов не имеют.

Отмостка по осям 1, 10 и по ряду Б сильно повреждена и засыпана грунтом. В местах сопряжения со стенами имеются провалы и трещины. По ряду А вся территория перед зданием асфальтирована. Здесь нарушений отмостки не обнаружено.

Другими конструкциями являются балки тельферов, выполненные из двутавров №30 и подвешенные к каждой стропильной балке с помощью четырех арматурных стержней Ø20АI . За время консервации балки и элементы крепления покрылись коррозией, глубина коррозии составляет около 0,5 мм. Общий вид конструкций показан на рис. 29.

Рис. 29 Общий вид балок тельферов, креплений и связей.

## 1.2.9 Лестничные марши

Лестничные марши выполнены из металлических конструкций находятся в удовлетворительном состоянии.

2.1. Конструктивная часть

Здания авто гаража  представляет собой однопролетное двух этажное каркасное здание. Величина пролета 12м. Длина здания 54м, шаг колонн в продольном направлении 6м.

Конструктивными элементами здания являются железобетонные колонны на один этажа, стропильные балки БДР12, плиты перекрытия, а также элементы металлического каркаса кровли.

Особенностью проектирования является устройство металлической скатной кровли по старым ячеистым плитам покрытия увеличением уклона кровли .

Для этого на плиты устанавливаются “стойки”, свариваемые из металлических труб и базы листов толщиной 10 мм. И тяжами прикручиваются к стропильным балкам.

Поскольку здания долгое время находилась в упадке, конструкции здания подвергалось вредному воздействию окружающей среды и в них появились повреждения.

При анализе повреждения колонн, был установлен характер повреждений- наличие продольных трещин в бетоне, в результате которых несущая способность колонны может оказалась снижена на 20%.

Усиление колонн производилось с помощью металлических обойм из уголков, соединенных планками и с последующим  покрытием мелкозернистым бетоном по арматурной сетке. При расчете колонн на прочность учитывалась ее полная несущая способность, а обоймы из уголков в работе не учитываются.

В данном разделе были выполнены расчеты и спроектированы отдельные части здания.

2.2. Расчет настила

Нагрузка на 1 м2  покрытия

| Виды нагрузок | Норматин. Нагрузка, кН/м2 | Коэф. надежн. По нагрузке | Коэф. надежн. по назнач здания | Расчетя нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянная: -проф. настил | 0,112 | 1,01 | 1,0 | 0,122 |
| Итого: | 0,112 |  |  | 0,122 |
| Временная: -нормативная по СниП | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,8 |
| Полная нагрузка: | 1,612 |  |  | 1,922 |

Принимаем настил Н75-750-0.8. Шаг второстепенных балок принимаем3м.

Геометрические характеристики:

Wx=28,5 см3 (на 1 м ширины настила); m=11,2 кг/м2.

Проверяем прочность настила по формуле:

М=q∙l2/8=1,922∙22/8=0,961 кН/м

Прочность обеспечена.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Объектный стройгенплан представляет собой план строительной площадки, на котором должны быть показаны контуры возводимого здания или сооружения, постоянные ж/д пути и автодорог, размещение временных зданий и сооружений, расположение монтажных механизмов с указанием зон их действия и путей перемещения, места подводки инженерных путей с указанием требуемой мощности, расположение устройств по технике безопасности (установок для освещения площадки и рабочих мест, санитарно-бытовых помещений, заземляющих устройств, средств пожаротушения, знаков ограждения опасных зон и т. д.), проходов, ограждения стройплощадки.

При разработке объектного стройгенплана  используются следующие основные принципы:

-решения, принятые на стройгенплане должны соответствовать генплану и другим документам ППР;

-должно быть обеспечено рациональное использование площадки;

-подбор и размещение бытовых помещений и пешеходных путей должно удовлетворять бытовые нужды рабочих;

-в целях сокращения площади складов целесообразно использовать монтаж с транспортных средств;

-схема путей движения транспорта должна обеспечивать рациональное прохождение грузопотоков по площадке;

-решения, принятые на стройгенплане должны обеспечивать безопасные условия производства работ с соблюдением противопожарных норм и требований охраны окружающей среды.

При проектировании стройгенплана сначала пути движения и стоянки строительных машин, монтажных и грузоподъемных механизмов, осуществляют их плановую и высотную привязку к возводимому объекту с обозначением стоянок, схем движения, габаритов, зон действия, ограждения подкрановых путей.

Осуществляется привязка временных зданий, сооружений, установок и коммуникаций. При этом привязка подземных инженерных сетей предусматривает определение мест подключения к постоянным коммуникациям, трассировку с обозначением промежуточных устройств (гидрантов, колодцев и т.п.).

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

5.1 Локальная смета №1

на общестроительные работы по реконструкции

зданий производственной базы ОАО"Пензэнерго"

|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  | 2371,88 | тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость | 21130,54 | чел.-ч |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата | 192,79 | тыс.руб |

Составлена в ценах 2001 г.

|  |  |  |  | Стоимость ед, руб. | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабо- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Шифр и № | Наименование работ и затрат, | Коли- |  | Экспл. |  |  | Экспл. | чих, чел.-ч., не заня- |
| п/п | позиции | единица измерения | чество | Всего | машин | Всего | Основной | машин | тых обсл. машин |
|  | норматива |  |  | Основной | в т.ч. |  | зар.платы | в т.ч. | обслуж. машины |
|  |  |  |  | зар.платы | зарплаты |  |  | зарплаты | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Раздел | Общестроительные работы |
| 1 |  | Демонтажные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 46-01-034-1 | Разборка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания: до 25 м | 0,88 | 18835,3 | 10462 | 16575 | 3694 | 9207 | 441,392 | 388 |
|  |  | 100ШТ. |  | 4197,64 | 1712 |  |  | 1507 | 78,281 | 69 |
|  |  | % НР | 130 |  |  | 6761 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 4420 |  |  |  |  |
| 3 | 46-04-012-2 | Разборка заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 0,41 | 1725,33 | 355,34 | 707 | 562 | 146 | 172,76 | 71 |
|  |  | 100М2 |  | 1369,99 | 149,15 |  |  | 61 | 7,74 | 3 |
|  |  | % НР | 110 |  |  | 685 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 65 |  |  | 405 |  |  |  |  |
| 4 | 46-04-012-3 | Разборка заполнений проемов: дверных и воротных | 1,1168 | 1179,35 | 355,34 | 1317 | 920 | 397 | 103,91 | 116 |
|  |  | 100М2 |  | 824,01 | 149,15 |  |  | 167 | 7,74 | 9 |
|  |  | % НР | 110 |  |  | 1196 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 65 |  |  | 706 |  |  |  |  |
| 5 | 01-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 1,28 | 711,5 | 0 | 911 | 911 | 0 | 97,2 | 124 |
|  |  | 100М3 |  | 711,5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % НР | 80 |  |  | 729 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 50 |  |  | 455 |  |  |  |  |
| 6 | 46-06-003-1 | Разборка санитарно-технических систем: водопровода | 476,28 | 19,71 | 5,26 | 9387 | 5568 | 2505 | 1,29 | 614 |
|  |  | 10М3 |  | 11,69 | 0,34 |  |  | 162 | 0,05 | 24 |
|  |  | % НР | 110 |  |  | 6303 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 65 |  |  | 3724 |  |  |  |  |
| 7 | 46-06-003-2 | Разборка санитарно-технических систем: центрального отопления | 476,28 | 91,59 | 33,49 | 43622 | 26357 | 15951 | 5,42 | 2581 |
|  |  | 10М3 |  | 55,34 | 2,2 |  |  | 1048 | 0,34 | 162 |
|  |  | % НР | 110 |  |  | 30146 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 65 |  |  | 17813 |  |  |  |  |
| 8 | 46-06-003-3 | Разборка санитарно-технических систем: канализации | 476,28 | 99,91 | 33,95 | 47585 | 31415 | 16170 | 7,04 | 3353 |
|  |  | 10М3 |  | 65,96 | 2,2 |  |  | 1048 | 0,35 | 167 |
|  |  | % НР | 110 |  |  | 35710 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 65 |  |  | 21101 |  |  |  |  |
| 9 |  | Фундаменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 08-01-002-1 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1,55 | 146,546 | 19,013 | 227 | 12 | 29 | 1,035 | 2 |
|  |  | 1М3 |  | 7,9235 | 3,4625 |  |  | 5 | 0,2625 | 0 |
|  |  | % НР | 122 |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 11 | 06-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 0,155 | 72116,9 | 3197,6 | 11178 | 508 | 496 | 388,102 | 60 |
|  |  | 100М3 |  | 3279,47 | 398,76 |  |  | 62 | 28,2625 | 4 |
|  |  | % НР | 105 |  |  | 599 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 77 |  |  | 439 |  |  |  |  |
| 12 | 401-0023 | Бетон тяжелый,крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100) | -15,7325 | 581,94 | 0 | -9155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 401-0027 | Бетон тяжелый,крупность заполнителя более 40 мм, класс В 20 (М250) | 15,7325 | 696,86 | 0 | 10963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08-02-016-1 | Кладка прижимных стенок гидроизоляции из кирпича на битумной мастике | 0,155 | 19196,3 | 727,83 | 2975 | 196 | 113 | 151,6735 | 24 |
|  |  | 100М2 |  | 1266,47 | 13,75 |  |  | 2 | 2,0375 | 0 |
|  |  | % НР | 122 |  |  | 242 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 169 |  |  |  |  |
| 15 | 08-01-003-7 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 0,155 | 2044,21 | 49,388 | 317 | 35 | 8 | 24,38 | 4 |
|  |  | 100М2 |  | 225,998 | 0 |  |  | 0 | 0,25 | 0 |
|  |  | % НР | 122 |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 16 | 06-01-036-1 | Устройство засыпки фундаментов: песком | 0,1445 | 17179,3 | 3933,6 | 2482 | 286 | 568 | 225,9405 | 33 |
|  |  | 100М3 |  | 1979,24 | 655,94 |  |  | 95 | 47,75 | 7 |
|  |  | % НР | 105 |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 77 |  |  | 293 |  |  |  |  |
| 17 | 01-02-005-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 0,1445 | 462,112 | 341,79 | 67 | 17 | 49 | 14,4095 | 2 |
|  |  | 100М3 |  | 120,325 | 50,05 |  |  | 7 | 3,8 | 1 |
|  |  | % НР | 95 |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 50 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 18 |  | Смотровая яма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 51-1-1 | Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 | 0,3192 | 7032,92 | 8,02 | 2245 | 1629 | 3 | 667 | 213 |
|  |  | 100М3 |  | 5102,55 | 0 |  |  | 0 | 0,1 | 0 |
|  |  | % НР | 78 |  |  | 1270 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 50 |  |  | 814 |  |  |  |  |
| 20 | 51-6-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 0,3192 | 3989,6 | 3398,6 | 1273 | 189 | 1085 | 83 | 26 |
|  |  | 100М3 |  | 590,96 | 0 |  |  | 0 | 42 | 13 |
|  |  | % НР | 75 |  |  | 141 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 50 |  |  | 94 |  |  |  |  |
| 21 | 3-3.4-15 | Перевозка грунта до 15 км 29х1,2 | 57,46 | 16,9 | 16,9 | 971 | 0 | 971 | 0 | 0 |
|  |  | тн |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | +16.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем | 0,1824 | 1286,65 | 81,375 | 235 | 13 | 15 | 8,855 | 2 |
|  |  | 100М2 |  | 72,703 | 15,038 |  |  | 3 | 1,1 | 0 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 23 | 08-01-002-1 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 | 146,546 | 19,013 | 147 | 8 | 19 | 1,035 | 1 |
|  |  | 1М3 |  | 7,9235 | 3,4625 |  |  | 3 | 0,2625 | 0 |
|  |  | % НР | 122 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 24 | 06-01-024-3 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 0,145 | 95476,4 | 6666,7 | 13844 | 1500 | 967 | 1209,605 | 175 |
|  |  | 100М3 |  | 10342,1 | 693,43 |  |  | 101 | 51,975 | 8 |
|  |  | % НР | 105 |  |  | 1680 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 77 |  |  | 1232 |  |  |  |  |
| 24,01 | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | 0,3231 | 6699,68 | 0 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 24,02 | 204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм | 0,3231 | 1759,03 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 06-01-015-6 | Установка уголка | 0,2352 | 1209,17 | 619,84 | 284 | 117 | 146 | 53,2795 | 13 |
|  |  | 1Т |  | 499,227 | 37,013 |  |  | 9 | 5,475 | 1 |
|  |  | % НР | 105 |  |  | 132 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 77 |  |  | 97 |  |  |  |  |
| 25,01 | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т- | 0,2352 | 16969,6 | 0 | 3991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 06-01-015-7 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 0,0164 | 9701,6 | 44,575 | 159 | 36 | 1 | 248,193 | 4 |
|  |  | 1Т |  | 2199 | 3,175 |  |  | 0 | 0,45 | 0 |
|  |  | % НР | 105 |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 77 |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 27 | 08-02-007-3 | Установка металлических решеток приямков | 0,0096 | 1908,56 | 277,4 | 18 | 5 | 3 | 54,487 | 1 |
|  |  | 1Т |  | 471,316 | 12,513 |  |  | 0 | 3,1125 | 0 |
|  |  | % НР | 122 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 27,01 | 201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т | 0,0096 | 17010 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 09-03-029-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,12 | 1327,88 | 869,41 | 159 | 41 | 104 | 37,2255 | 4 |
|  |  | 1Т |  | 340,987 | 119,38 |  |  | 14 | 7,2875 | 1 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 47 |  |  |  |  |
| 28,01 | 201-0599 | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | 0,12 | 11200 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 0,049 | 373,282 | 11,4 | 18 | 3 | 1 | 6,1065 | 0 |
|  |  | 100М2 |  | 63,2615 | 0,1625 |  |  | 0 | 0,025 | 0 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 70 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 30 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 0,049 | 1021,33 | 14,875 | 50 | 4 | 1 | 8,809 | 0 |
|  |  | 100М2 |  | 78,039 | 0,325 |  |  | 0 | 0,05 | 0 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 70 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 31 |  | Стены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 08-02-001-7 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | 78,2 | 235,582 | 56,15 | 18422 | 3814 | 4391 | 5,9915 | 469 |
|  |  | 1М3 |  | 48,7715 | 7,25 |  |  | 567 | 0,5 | 39 |
|  |  | % НР | 122 |  |  | 5345 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 3724 |  |  |  |  |
| 32,01 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 30,889 | 1809,4 | 0 | 55891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1000 шт. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 08-02-002-5 | Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 1,03 | 3249,05 | 576,99 | 3347 | 1424 | 594 | 165,5885 | 171 |
|  |  | 100М2 |  | 1382,67 | 74,5 |  |  | 77 | 5,1375 | 5 |
|  |  | % НР | 122 |  |  | 1831 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 1276 |  |  |  |  |
| 33,01 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 5,1912 | 1809,4 | 0 | 9393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1000 шт. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | Перекрытие 2-го этажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 0,711 | 1132,38 | 729,56 | 805 | 148 | 519 | 20,9875 | 15 |
|  |  | 1Т |  | 208,403 | 59,838 |  |  | 43 | 3,6 | 3 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 172 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 162 |  |  |  |  |
| 35,01 | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | 0,711 | 16969,6 | 0 | 12065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 0,625 | 1200,77 | 569,76 | 750 | 218 | 356 | 40,825 | 26 |
|  |  | 100М2 |  | 349,06 | 55,25 |  |  | 35 | 3,6625 | 2 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 227 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 215 |  |  |  |  |
| 36,01 | 101-9351 | Н60-845-0.7 - профнастил | 0,35 | 11200 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 0,27 | 373,282 | 11,4 | 101 | 17 | 3 | 6,1065 | 2 |
|  |  | 100М2 |  | 63,2615 | 0,1625 |  |  | 0 | 0,025 | 0 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 70 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 38 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 0,27 | 1021,33 | 14,875 | 276 | 21 | 4 | 8,809 | 2 |
|  |  | 100М2 |  | 78,039 | 0,325 |  |  | 0 | 0,05 | 0 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 70 |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 39 | 26-02-001-3 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «ФайэфлексТМ Крилак» с пределом огнестойкости: 1,0 час | 0,27 | 27746,4 | 4332,2 | 7492 | 409 | 1170 | 175,2715 | 47 |
|  |  | 100М2 |  | 1516,1 | 702,79 |  |  | 190 | 54,0625 | 15 |
|  |  | % НР | 100 |  |  | 599 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 70 |  |  | 419 |  |  |  |  |
| 40 |  | Крыша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 9,9335 | 1132,38 | 729,56 | 11248 | 2070 | 7247 | 20,9875 | 208 |
|  |  | 1Т |  | 208,403 | 59,838 |  |  | 594 | 3,6 | 36 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 2398 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 2265 |  |  |  |  |
| 41,01 | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | 9,9335 | 16969,6 | 0 | 168567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 8,51 | 1200,77 | 569,76 | 10219 | 2971 | 4849 | 40,825 | 347 |
|  |  | 100М2 |  | 349,06 | 55,25 |  |  | 470 | 3,6625 | 31 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 3097 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 2925 |  |  |  |  |
| 42,01 | 101-9351 | Н60-845-0.7 - профнастил | 4,735 | 11200 | 0 | 53032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 09-06-024-12 | Монтаж: накладок и других деталей из сортовой стали | 1,2971 | 2130,32 | 939,88 | 2763 | 993 | 1219 | 81,7305 | 106 |
|  |  | 1Т |  | 765,82 | 5,925 |  |  | 8 | 0,5875 | 1 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 901 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 851 |  |  |  |  |
| 43,01 | 201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т | 1,2971 | 17010 | 0 | 22064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 0,9119 | 747,062 | 432,81 | 681 | 61 | 395 | 7,5785 | 7 |
|  |  | 1Т |  | 66,3895 | 45,45 |  |  | 41 | 2,9 | 3 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 92 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 87 |  |  |  |  |
| 45 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,3707 | 18245,8 | 0 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | 0,1303 | 16969,6 | 0 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т | 0,4109 | 17010 | 0 | 6989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 46-03-001-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 1,32 | 983,07 | 596,61 | 1298 | 227 | 788 | 17,3 | 23 |
|  |  | 100отверст |  | 171,79 | 237,8 |  |  | 314 | 16,41 | 22 |
|  |  | % НР | 110 |  |  | 595 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 65 |  |  | 351 |  |  |  |  |
| 49 | 07-01-058-1 | Установка стержней и тяжей | 0,4219 | 529,978 | 45,138 | 224 | 205 | 19 | 60,605 | 26 |
|  |  | 1Т |  | 484,84 | 0 |  |  | 0 | 0,5625 | 0 |
|  |  | % НР | 130 |  |  | 266 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 174 |  |  |  |  |
| 49,01 | 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм | 0,419 | 6237,68 | 0 | 2614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 49,02 | 204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм | 0,0011 | 6611,68 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 49,03 | 204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | 0,0018 | 6809,68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 09-03-014-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 0,3561 | 1981,57 | 675,75 | 706 | 222 | 241 | 72,772 | 26 |
|  |  | 1Т |  | 622,196 | 80,938 |  |  | 29 | 5,0125 | 2 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 225 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 213 |  |  |  |  |
| 50,01 | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | 0,2121 | 16969,6 | 0 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 50,02 | 201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т | 0,144 | 17010 | 0 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 4,859 | 373,282 | 11,4 | 1814 | 307 | 55 | 6,1065 | 30 |
|  |  | 100М2 |  | 63,2615 | 0,1625 |  |  | 1 | 0,025 | 0 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 277 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 70 |  |  | 216 |  |  |  |  |
| 52 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 4,859 | 1021,33 | 14,875 | 4963 | 379 | 72 | 8,809 | 43 |
|  |  | 100М2 |  | 78,039 | 0,325 |  |  | 2 | 0,05 | 0 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 343 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 70 |  |  | 267 |  |  |  |  |
| 53 | 26-02-001-3 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «ФайэфлексТМ Крилак» с пределом огнестойкости: 1,0 час | 4,859 | 27746,4 | 4332,2 | 134820 | 7367 | 21050 | 175,2715 | 852 |
|  |  | 100М2 |  | 1516,1 | 702,79 |  |  | 3415 | 54,0625 | 263 |
|  |  | % НР | 100 |  |  | 10782 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 70 |  |  | 7547 |  |  |  |  |
| 54 |  | Наружные стены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 0,6824 | 1132,38 | 729,56 | 773 | 142 | 498 | 20,9875 | 14 |
|  |  | 1Т |  | 208,403 | 59,838 |  |  | 41 | 3,6 | 2 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 165 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 156 |  |  |  |  |
| 55,01 | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | 0,6824 | 16969,6 | 0 | 11580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 09-04-006-4 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 0,616 | 8848,09 | 6208,5 | 5450 | 1105 | 3824 | 195,776 | 121 |
|  |  | 100М2 |  | 1793,31 | 778,21 |  |  | 479 | 45,175 | 28 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 1426 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 1346 |  |  |  |  |
| 56,01 | Прайс-лист | Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила Trimoterm 900 FTV (Ковров) | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 09-05-006-1 | Резка стального профилированного настила | 155,7 | 9,0795 | 0,6625 | 1414 | 534 | 103 | 0,391 | 61 |
|  |  | 1М |  | 3,427 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 480 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 454 |  |  |  |  |
| 58 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 0,26 | 373,282 | 11,4 | 97 | 16 | 3 | 6,1065 | 2 |
|  |  | 100М2 |  | 63,2615 | 0,1625 |  |  | 0 | 0,025 | 0 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 70 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 59 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 0,26 | 1021,33 | 14,875 | 266 | 20 | 4 | 8,809 | 2 |
|  |  | 100М2 |  | 78,039 | 0,325 |  |  | 0 | 0,05 | 0 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 70 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 60 | 26-02-001-3 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «ФайэфлексТМ Крилак» с пределом огнестойкости: 1,0 час | 0,26 | 27746,4 | 4332,2 | 7214 | 394 | 1126 | 175,2715 | 46 |
|  |  | 100М2 |  | 1516,1 | 702,79 |  |  | 183 | 54,0625 | 14 |
|  |  | % НР | 100 |  |  | 577 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 70 |  |  | 404 |  |  |  |  |
| 61 | 15-01-049-3 | Облицовка стен по готовому каркасу сайдингом | 1,52 | 18386,4 | 164,26 | 27947 | 4991 | 250 | 354,2 | 538 |
|  |  | 100М2 |  | 3283,43 | 7,225 |  |  | 11 | 2,0875 | 3 |
|  |  | % НР | 105 |  |  | 5252 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 55 |  |  | 2751 |  |  |  |  |
| 62 | 26-01-011-1 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 15,2 | 508,539 | 194,93 | 7730 | 2344 | 2963 | 17,02 | 259 |
|  |  | 1М3 |  | 154,204 | 34,075 |  |  | 518 | 0,6375 | 10 |
|  |  | % НР | 100 |  |  | 2862 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 70 |  |  | 2003 |  |  |  |  |
| 62,01 | 104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 | 18,848 | 408,55 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 63 |  | Проемы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 09-04-010-3 | Монтаж оконных блоков из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 0,777 | 4955,7 | 1330,8 | 3851 | 2783 | 1034 | 371,1395 | 288 |
|  |  | 100М2 |  | 3581,49 | 460,25 |  |  | 358 | 24,9375 | 19 |
|  |  | % НР | 90 |  |  | 2826 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 2669 |  |  |  |  |
| 65 | Прайс-лист | Окна пластиковые 2-х камерные поворотные | 77,7 | 2036,33 | 0 | 158223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 10-01-033-2 | Установка деревянных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 0,777 | 1727,15 | 70,188 | 1342 | 500 | 55 | 76,153 | 59 |
|  |  | 100М2 |  | 643,494 | 3,625 |  |  | 3 | 0,5875 | 0 |
|  |  | % НР | 118 |  |  | 593 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 63 |  |  | 317 |  |  |  |  |
| 67 | Прайс-лист | Доски подоконные | 57,498 | 526,582 | 0 | 30277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 53-21-8 | Герметизация коробок окон и дверей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. | 1,62 | 2726,18 | 1363 | 4416 | 427 | 2208 | 27,74 | 45 |
|  |  | 100М |  | 263,81 | 217,41 |  |  | 352 | 13,01 | 21 |
|  |  | % НР | 86 |  |  | 670 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 50 |  |  | 390 |  |  |  |  |
| 69 | 20-02-017-5 | Установка дверей герметических: металлических | 2 | 488,579 | 13,8 | 977 | 46 | 28 | 2,3 | 5 |
|  |  | 1шт. |  | 22,839 | 0 |  |  | 0 | 0,075 | 0 |
|  |  | % НР | 128 |  |  | 58 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 83 |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 70 | 10-01-039-1 | Установка наружных и внутренних проемов: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,364 | 5082,35 | 1847 | 1850 | 391 | 672 | 119,922 | 44 |
|  |  | 100М2 |  | 1074,5 | 210,75 |  |  | 77 | 16,675 | 6 |
|  |  | % НР | 118 |  |  | 552 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 63 |  |  | 295 |  |  |  |  |
| 71 | Прайс-лист | блок дверн. однокамерн. стеклопакт | 36,4 | 3119,75 | 0 | 113559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 10-01-046-1 | Установка ворот | 0,7128 | 52515,6 | 1954 | 37433 | 1698 | 1393 | 262,959 | 187 |
|  |  | 100М2 |  | 2382,41 | 193,1 |  |  | 138 | 14,9125 | 11 |
|  |  | % НР | 118 |  |  | 2166 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 63 |  |  | 1157 |  |  |  |  |
| 73 | 203-0400 | Ворота и рольставни | 71,28 | 447,64 | 0 | 31908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 101-0888 | Скобяные изделия | 6 | 273,73 | 0 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | КОМПЛЕКТ |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 10-01-060-1 | Установка и крепление наличников | 1,79 | 1266,28 | 3,21 | 2267 | 112 | 6 | 7,82 | 14 |
|  |  | 100М |  | 62,56 | 0 |  |  | 0 | 0,04 | 0 |
|  |  | % НР | 118 |  |  | 132 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 63 |  |  | 71 |  |  |  |  |
| 76 |  | Внутренняя отделка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 15-02-016-3 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 6,405 | 2209,13 | 162,71 | 14149 | 5792 | 1042 | 98,716 | 632 |
|  |  | 100М2 |  | 904,234 | 106,14 |  |  | 680 | 7,8625 | 50 |
|  |  | % НР | 105 |  |  | 6795 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 55 |  |  | 3559 |  |  |  |  |
| 78 | 15-06-001-3 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: линкрустом | 3,175 | 6756,54 | 14,038 | 21452 | 1694 | 45 | 56,9365 | 181 |
|  |  | 100М2 |  | 533,497 | 1,6875 |  |  | 5 | 0,2125 | 1 |
|  |  | % НР | 105 |  |  | 1784 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 55 |  |  | 935 |  |  |  |  |
| 79 | 15-01-020-11 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 0,81 | 16150,4 | 47,1 | 13082 | 1500 | 38 | 206,6895 | 167 |
|  |  | 100М2 |  | 1851,94 | 28,3 |  |  | 23 | 2,0625 | 2 |
|  |  | % НР | 105 |  |  | 1599 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 55 |  |  | 838 |  |  |  |  |
| 80 | 15-04-027-1 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен | 1,78 | 274,901 | 2,575 | 489 | 230 | 5 | 13,915 | 25 |
|  |  | 100М2 |  | 128,996 | 0,2375 |  |  | 0 | 0,0375 | 0 |
|  |  | % НР | 105 |  |  | 242 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 55 |  |  | 127 |  |  |  |  |
| 81 | 15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 3,23 | 1717,49 | 16,2 | 5548 | 1396 | 52 | 49,335 | 159 |
|  |  | 100М2 |  | 432,17 | 0,4875 |  |  | 2 | 0,2125 | 1 |
|  |  | % НР | 105 |  |  | 1467 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 55 |  |  | 769 |  |  |  |  |
| 82 | 15-04-005-9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по обоям | 1,78 | 1705,64 | 14,188 | 3036 | 890 | 25 | 53,383 | 95 |
|  |  | 100М2 |  | 500,204 | 0,4875 |  |  | 1 | 0,1875 | 0 |
|  |  | % НР | 105 |  |  | 936 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 55 |  |  | 490 |  |  |  |  |
| 83 | 10-04-040-5 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" с заполнением плитами Байкал | 7,316 | 10918,7 | 25 | 79881 | 15579 | 183 | 240,35 | 1758 |
|  |  | 100 м2 |  | 2129,5 | 0 |  |  | 0 | 5,5625 | 41 |
|  |  | % НР | 112 |  |  | 17449 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 65 |  |  | 10127 |  |  |  |  |
| 84 | 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 9,7 | 1316,91 | 7,025 | 12774 | 4100 | 68 | 50,025 | 485 |
|  |  | 100М2 |  | 422,717 | 0 |  |  | 0 | 0,0875 | 1 |
|  |  | % НР | 105 |  |  | 4305 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 55 |  |  | 2255 |  |  |  |  |
| 85 |  | Полы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 86 |  | Тип 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1,45 | 81,585 | 0,3875 | 118 | 50 | 1 | 4,209 | 6 |
|  |  | 1М3 |  | 34,5575 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 87,01 | 401-9002 | Бетон тяжелый | 1,479 | 402 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 0,29 | 9168,22 | 194,09 | 2659 | 342 | 56 | 137,747 | 40 |
|  |  | 100М2 |  | 1177,74 | 61,325 |  |  | 18 | 3,675 | 1 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 442 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 269 |  |  |  |  |
| 89 | 11-01-039-02 | Устройство плинтусов: цементных | 0,03 | 202,31 | 4,0125 | 6 | 3 | 0 | 11,96 | 0 |
|  |  | 100М |  | 112,068 | 0 |  |  | 0 | 0,05 | 0 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 90 |  | Тип 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 7,69 | 81,585 | 0,3875 | 627 | 266 | 3 | 4,209 | 32 |
|  |  | 1М3 |  | 34,5575 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 327 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 199 |  |  |  |  |
| 91,01 | 401-9002 | Бетон тяжелый | 7,8438 | 402 | 0 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 11-01-034-01 | Устройство покрытий: из ламината | 1,538 | 24999 | 114,59 | 38448 | 570 | 176 | 40,4685 | 62 |
|  |  | 100М2 |  | 370,691 | 11,325 |  |  | 17 | 1,4125 | 2 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 723 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 441 |  |  |  |  |
| 93 | 11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных | 0,15 | 1113,2 | 8,025 | 167 | 11 | 1 | 8,7975 | 1 |
|  |  | 100М |  | 73,462 | 0 |  |  | 0 | 0,1 | 0 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 94 |  | Тип 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 0,85 | 81,585 | 0,3875 | 69 | 29 | 0 | 4,209 | 4 |
|  |  | 1М3 |  | 34,5575 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 95,01 | 401-9002 | Бетон тяжелый | 0,867 | 402 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,102 | 441,069 | 47,138 | 45 | 13 | 5 | 14,536 | 1 |
|  |  | 1Т |  | 125,741 | 3,3875 |  |  | 0 | 0,475 | 0 |
|  |  | % НР | 105 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 77 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 96,01 | 204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | 0,102 | 6809,68 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 96,02 | 204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм | 0,102 | 1879,03 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 11-01-017-02 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо, толщиной 20 мм без рисунка | 0,17 | 3842,78 | 447,83 | 653 | 298 | 76 | 200,4105 | 34 |
|  |  | 100М2 |  | 1755,6 | 42,038 |  |  | 7 | 2,8875 | 0 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 376 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 229 |  |  |  |  |
| 98 | 11-01-017-03 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо, толщиной 20 мм с рисунком | 0,17 | 4133,51 | 447,83 | 703 | 348 | 76 | 233,5995 | 40 |
|  |  | 100М2 |  | 2046,33 | 42,038 |  |  | 7 | 2,8875 | 0 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 437 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 266 |  |  |  |  |
| 99 | 11-01-039-02 | Устройство плинтусов: цементных | 0,02 | 202,31 | 4,0125 | 4 | 2 | 0 | 11,96 | 0 |
|  |  | 100М |  | 112,068 | 0 |  |  | 0 | 0,05 | 0 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 100 |  | Тип 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 64,8 | 81,585 | 0,3875 | 5287 | 2239 | 25 | 4,209 | 273 |
|  |  | 1М3 |  | 34,5575 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 2754 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 1680 |  |  |  |  |
| 101,01 | 401-9002 | Бетон тяжелый | 66,096 | 402 | 0 | 26571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 5,6376 | 441,069 | 47,138 | 2487 | 709 | 266 | 14,536 | 82 |
|  |  | 1Т |  | 125,741 | 3,3875 |  |  | 19 | 0,475 | 3 |
|  |  | % НР | 105 |  |  | 764 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 77 |  |  | 561 |  |  |  |  |
| 102,01 | 204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | 5,6376 | 6809,68 | 0 | 38390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 102,02 | 204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм | 5,6376 | 1879,03 | 0 | 10593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 11-01-017-02 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо, толщиной 20 мм без рисунка | 6,48 | 3842,78 | 447,83 | 24901 | 11376 | 2902 | 200,4105 | 1299 |
|  |  | 100М2 |  | 1755,6 | 42,038 |  |  | 272 | 2,8875 | 19 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 14328 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 8737 |  |  |  |  |
| 104 | 11-01-017-03 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо, толщиной 20 мм с рисунком | 6,48 | 4133,51 | 447,83 | 26785 | 13260 | 2902 | 233,5995 | 1514 |
|  |  | 100М2 |  | 2046,33 | 42,038 |  |  | 272 | 2,8875 | 19 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 16645 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 10149 |  |  |  |  |
| 105 | 11-01-039-02 | Устройство плинтусов: цементных | 0,65 | 202,31 | 4,0125 | 132 | 73 | 3 | 11,96 | 8 |
|  |  | 100М |  | 112,068 | 0 |  |  | 0 | 0,05 | 0 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 106 |  | Громоотвод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 107 | м08-02-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, 30х10 | 0,435 | 2420,77 | 71,44 | 1053 | 76 | 31 | 19 | 8 |
|  |  | 100 м |  | 174,04 | 3,21 |  |  | 1 | 0,38 | 0 |
|  |  | % НР | 95 |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 65 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 108 |  | Отмостка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем | 1,98 | 1286,65 | 81,375 | 2548 | 144 | 161 | 8,855 | 18 |
|  |  | 100М2 |  | 72,703 | 15,038 |  |  | 30 | 1,1 | 2 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 214 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 130 |  |  |  |  |
| 110 | 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 19,8 | 469,294 | 50,725 | 9292 | 735 | 1004 | 4,2895 | 85 |
|  |  | 1М3 |  | 37,099 | 9,0625 |  |  | 179 | 0,6875 | 14 |
|  |  | % НР | 123 |  |  | 1124 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 75 |  |  | 686 |  |  |  |  |
| 111 | 11-01-019-01 | Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм | 1,98 | 3580,26 | 22,788 | 7089 | 529 | 45 | 30,176 | 60 |
|  |  | 100М2 |  | 267,364 | 2,275 |  |  | 5 | 0,9375 | 2 |
|  |  | % НР | 118 |  |  | 630 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 454 |  |  |  |  |
| 112 | 11-01-019-02 | Устройство покрытий асфальтобетонных: литых на 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-01 | 1,98 | 236,2 | 0 | 468 | 60 | 0 | 3,427 | 7 |
|  |  | 100М2 |  | 30,36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % НР | 118 |  |  | 71 |  |  |  |  |
|  |  | % СП | 85 |  |  | 51 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу | Общестроительные работы |
|  |  | Прямые затраты | 1528705,82 |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость материалов | 1240727,00 |  |  |  |  |
|  |  | Экспл. машин | 115281,37 |  |  |  |  |
|  |  | ЗП машинистов | 13776,18 |  |  |  |  |
|  |  | Основная ЗП рабочих | 172697,45 |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты строителей | 18971,55 |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты машинистов | 1162,96 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | 127856,40 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | 1861459,51 |  |  |  |  |

5.2 Объектная смета

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Снятие и рациональное использование плодородного слоя почвы при производстве земляных работ следует производить на землях всех категорий.

Снятие плодородного слоя и потенциально-плодородного слоя почвы следует производить селективно. Плодородный слой почвы должен быть использован для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации, потенциально-плодородный слой почвы должен быть использован в основном для биологической рекультивации земель.

Плодородный и потенциально-плодородный слой почв, используемые для рекультивации и землевания земель должен соответствовать ГОСТ 17.5.3.05-84.

Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, должен быть сложен в отвал, соответствующий требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83.

Поверхность отвала и его откосы должны быть засеяны многолетними травами, если срок хранения плодородного слоя почвы превышает 2 года откосы отвала допускается засеивать гидроспособом.

Плодородный слой почвы можно хранить в буртах в течении 20 лет. Под бурты должны быть отведены непригодные для сельского хозяйства участки, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение промышленными отходами, твердыми предметами, камнями, строительным мусором.

В соответствии с ГОСТ 17.5.06-85 “Охрана природы . Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ”.

# Text boxes

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДП-2069059-270102-050144-10

Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист

Дата

Подпись

№ док.

111

Инв. № подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата